越建交〔2021〕9号

绍兴市越城区建设和交通运输局

关于印发《越城区建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养一体化管理暂行规定》的通知

区内各建设、施工、监理、租赁单位：

根据国家有关法律法规的规定和上级部门的相关文件要求，现将《越城区建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养一体化管理暂行规定》印发给你们，请各单位贯彻落实。

绍兴市越城区建设和交通运输局

2021年3月5日

越城区建筑起重机械租赁安装拆卸维修

保养一体化管理暂行规定

第一章 总 则

第一条 为加强建筑起重机械的安全监督管理，提高专业化水平，确保租赁、安装、拆卸、维修、保养各环节管理到位、责任明晰，防止生产安全事故发生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等法律、法规，制定本规定。

第二条 在绍兴市越城区范围内为房屋建筑和市政基础设施工程提供建筑起重机械一体化服务的企业（以下简称“建机一体化企业”），应遵守本规定。

第三条 本规定所称建筑起重机械一体化服务是指建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养服务。本规定所称的建筑起重机械包括塔式起重机、施工升降机、物料提升机等。

第四条 区建交局下属的越城区建设工程质量安全管理中心（以下简称区质安中心）具体负责建机一体化企业备案登记工作并建立建机一体化企业名录（基本条件详见附件1）。凡具备基本条件的企业均可申请。

通过备案登记的企业可进入越城区建机一体化企业名录，并可在越城区范围内承接建筑起重机械一体化服务业务。

第二章 备案登记

第五条 备案登记需提供以下资料

（一）《建筑起重机械一体化企业备案申请表》（附件2）；

（二）企业法人营业执照；

（三）企业资质证明及安全生产许可证；

（四）办公场所及设备维修、存放场地的证明材料及场地照片；

（五）企业三类人员安全生产考核合格证、机械设备管理人员、特种作业人员的证书及社会保险缴费证明；

（六）企业安全生产管理制度和岗位责任制度，企业的各种起重机械安装拆卸工艺。

其中，（一）、（二）、（三）、（四）、（五）应当提供材料原件扫描件；（六）应当加盖企业公章。

第六条 区质安中心对受理的申请材料进行查验，材料符合要求的将组织人员对申请企业进行现场考核，考核通过备案的将获取越城区统一的企业备案登记编号并进入越城区建机一体化企业名录。

第三章 信用评价

第七条 建机一体化企业的信用信息包括：企业综合情况、良好信用信息和不良信用信息。

企业综合情况包括：企业管理情况、设备资产情况、机械设备管理人员情况、场地及生产设施情况。

良好信用信息包括：综合实力信息、获得奖励信息。

不良信用信息包括：执法检查信息、通报批评信息、责任事故信息、失信行为信息、其他不良信用信息。

第八条 《建机一体化企业信用评价标准》（详见附件3），依情况将适时更新。

第九条 信用评价得分=初始分值+企业综合情况评价得分+良好信用评价得分-不良信用评价得分。信用评价得分满分为100分，初始分值为20分。根据信用评价得分，建机一体化企业分为三个信用评价等级，用星级标记。

（一）信用评价得分在70分以上（含70分）的，信用评价等级为“二星级”；

（二）信用评价得分在50分 （含50分）至70分（不含70分）的，信用评价等级为“一星级”；

（三）信用评价得分在50分以下（不含50分）的，信用评价等级为“无星级”。

第十条 建机一体化企业发生下列情形之一的，将视情节轻重，责令其在1至6个月内进行整改。整改期内，建机一体化企业的信用评价等级直接降为“无星级”。

（一）发生一般生产安全事故，在建筑起重机械安全管理方面负有责任的；

（二）违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条有关规定出租设备的；

（三）违反国家和本省、本市有关规定，未履行对设备的定期检查、维护保养、配齐安全装置等法定安全职责或履责不到位，导致施工现场设备存在严重安全隐患的；

（四）在办理设备备案、安装拆卸告知、使用登记时，提供虚假资料，情节严重的；

（五）在办理企业备案、信用评价时，提供虚假资料，情节严重的；

（六）伪造检测报告或防坠安全器标定报告的；

（七）认定的其他需要进行1至6个月内整改的情形。

第十一条 建机一体化企业发生下列情形之一的，将视情节轻重，责令其在6至12个月内进行整改。整改期内，建机一体化企业的信用评价等级直接降为“无星级”。

（一）发生较大及以上生产安全事故，在建筑起重机械安全管理方面负有责任的；

（二）存在其他违法违规行为，造成恶劣影响的；

（三）认定的其他需要进行6至12个月内整改的情形。

第十二条 第十、第十一条规定的限期整改期满后，区质安中心对建机一体化企业的整改情况进行复查。整改合格的，重新对其进行信用评价；整改不合格的，继续责令其限期整改。

第十三条 信用评价半年一次。

第四章 监督管理

第十四条 区建交局及下属区质安中心履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）进入被检查企业和施工现场进行检查；

（二）要求被检查企业提供相关的文件和资料；

（三）对于存在严重违法违规行为，造成重特大生产安全事故，社会影响恶劣的企业，从建机一体化企业名录中清出；

（四）其他需要采取的措施。

第十五条 鼓励施工单位在施工从建机一体化企业名录中选择“二星级”建机一体化企业。对在施工中选择未经备案建机一体化企业的建筑起重机械的施工单位，区建交局将按《建筑起重机械安全监督管理规定》进行行政处罚。对在施工中选择“无星级”建机一体化企业的建筑起重机械的施工单位，区建交局及下属区质安中心将采取以下措施：

（一）该工程列为重点监管对象，增加检查频次，并扣除施工单位综合业绩分5分；

（二）成立检查组，对该项目进行检查，发现问题的，责令停工整改，同时约谈该施工企业的安全分管领导；

（三）对停工整改不力或约谈不满意的，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》核查施工单位的安全生产条件，对不符合安全生产条件的，依法进行处理。

第十六条 区建交局将强化差别化监管，加大对“一星级”、“无星级”建机一体化企业和其涉及项目工程的监督抽查频次和力度，发现隐患，责令整改，并依法进行处理。

第十七条 对于施工企业自购的起重设备，本企业无安拆资质或安拆资质不符合要求的，可委托“一星级”及以上信用的建机一体化企业进行安拆、维保等服务，不列入本章第十五条的管控范畴。

无安拆资质或未经区建交局备案的施工企业，不得从事建筑起重机械租赁业务。

第五章 附 则

第十八条 本规定自2021年3月8日起施行。

第十九条 2021年3月8日起，区建交局开始受理建机一体化企业备案申请，并对通过备案的企业开展首次信用评价，每半年将公布建机一体化企业名录及其信用等级。

附件1

建机一体化企业名录基本条件

- 企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或中级以上职称；技术负责人具有l0年以上从事起重设备安装技术管理工作经历并具有相关专业中级职称；配备符合管理要求的中级职称以上的工程技术和管理人员，并有专职安全员、机械设备管理人员、建筑电工、建筑起重机械安拆工、建筑起重机械司机、信号司索工、设备维保人员等。

- 在市区拥有不少于100平米的固定办公场所，具备网上办公条件，设置必要的办公人员（负责人、技术人员、维保人员等）和办公器具。在市区应拥有不少于500平米的设备维修、保养场地。

企业应拥有足够设备存放场地。

- 企业拥有30台以上起重机械（折合设备），同时具备至少10名以上专业拆装人员，每20台起重机械（折合设备）应配备不少于1名专业维保人员及1名专职安全员。

- 企业具有各种起重机械安装拆卸工艺，并具有相应的安装、维修与检测设备。

附件2

越城区建筑起重机械一体化企业备案

申请表

企业名称：

填报日期：　  年 　月 　日

企业法定代表人声明

本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本企业填报的《建筑起重机械一体化企业备案申请表》及其他申请材料的全部内容是真实的，无任何隐瞒和欺骗行为。本企业此次申请建筑起重机械一体化企业备案，如有隐瞒情况和提供虚假材料以及其他违法行为，本企业和本人愿意接受越城区建设工程质量安全管理中心及其他有关部门给予的处罚。 企业法定代表人： （签名） （企业公章） 年 月 日

一、企业基本情况

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地址 |  |
| 营业执照 注册号 |  | 组织机构 代码 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| 企业负责人 |  | 联系方式 |  |
| 技术负责人 |  | 联系方式 |  |
| 企业总人数 | 人 | 设备管理人员 人数 | 人 | 特种作业人员 人数 | 人 |
| 设备总数 | 台 | 其中 |
|  |  | 塔式 起重机 | 台 | 施工 升降机 | 台 | 物料 提升机 | 台 |

二、已办理备案的建筑起重机械设备清单

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 出厂日期 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位工种 | 证书编号 | 下次复核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、建筑起重机械特种作业操作资格证书清单

四、办公、设备维修、存放场地证明

| 序号 | 场地用途 （办公/维修/存放） | 地址 | 面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- |

五、企业经理及技术负责人情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、三类人员及机械设备管理人员情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 证书类型 | 证书编号 | 证书有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

建筑起重机械租赁企业信用评价标准

| 项目 | 明细项目 | 最高分 |
| --- | --- | --- |
| 初始分值 | ——— | 20 |
| 企业综合情况评价得分 | 企业管理情况 | 60 |
|  | 设备资产情况 |  |
|  | 机械设备管理人员情况 |  |
|  | 场地及生产设施情况 |  |
| 良好信用评价得分 | 综合实力信息 | 20 |
|  | 获得奖励信息 |  |
| 不良信用评价得分 | 执法检查信息 | 扣分 |
|  | 通报批评信息 |  |
|  | 责任事故信息 |  |
|  | 失信行为信息 |  |
|  | 其他不良信用信息 |  |

企业综合管理情况（5分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 认定依据 |
| 1 | 安全生产管理制度和岗位责任制度 | 1分 （一）、（二）项各0.5分 | （一）应当具有设备定期检查和隐患整改制度、设备维护保养制度、设备安全技术档案管理制度、危险作业管理制度、安全生产教育培训制度、特种作业人员管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、生产安全事故报告和调查处理制度等安全生产管理制度。 （二）应当具有岗位责任制度，明确企业法人是安全生产第一责任人；明确各岗位责任人员、责任内容。 |
| 2 | 组织管理机构及安全生产保障体系 | 1分 （一）、（二）项各0.5分 | （一）应当具有企业组织机构图。 （二）应当具有任命企业安全生产主管领导和成立企业安全生产管理部门的文件。 |
| 3 | 各工种操作规程及教育培训记录 | 1分 （一）、（二）项各0.5分 | （一）应当具有企业所包含工种的操作规程，操作规程内容应符合现行的有关标准、规范。 （二）应当具有企业全员的教育培训记录，包括企业管理人员和特种作业人员。 |
| 4 | 生产安全事故应急救援预案及事故记录 | 1分 （一）、（二）项各0.5分 | （一）应当具有可行性强的生产安全事故应急救援预案，预案中包括事故报告流程图、事故应急救援流程图，相关组织人员联系方式、应急救援的器材、设备等。 （二）应当具有事故记录，记录内容应当详细、全面。应当明确事故原因，整改措施要落实。 |
| 5 | 机械设备管理人员和特种作业人员资格证书台账 | 1分 （一）、（二）项各0.5分 | （一）应当具有机械设备管理人员的相关证书及台账。 （二）应当具有特种作业人员的操作资格证书及台账。 |

企业设备管理情况（10分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 认定依据 |
| 1 | 备案编号、特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明 | 1分 | 抽查任意两台设备，同时具备以下资料，各得0.5分： （一）设备备案编号原件。 （二）生产厂家的特种设备制造许可证复印件。 （三）设备的产品合格证原件。 （四）设备的制造监督检验证明原件（适用于出厂日期2013年12月31日之前的设备）。 |
| 2 | 进（退）场验收记录资料、安装验收及检测资料 | 1分 | 抽查任意两台设备，同时具备以下资料，各得0.5分： （一）具有设备历次的进（退）场验收记录资料。 （二）具有设备历次的安装验收及检测资料。 |
| 3 | 交接班及运转记录、安全技术交底资料 | 1分 | 抽查任意两台设备，同时具备以下资料，各得0.5分： （一）具有人员交接班及设备运转记录。 （二）具有设备历次使用过程中对操作人员的安全技术交底。 |
| 4 | 维护保养记录 | 4分 | 抽查任意两台设备，具备以下资料，各得2分： 具有设备维护保养记录。 |
| 5 | 定期检查及隐患整改台账 | 3分 | 抽查任意两台设备，具备以下资料，各得1.5分： 具有设备定期检查及隐患整改的台账。 |

注：现场只能提供1台设备记录台账时，满足要求即得全部分值。

设备资产情况（15分）

| 序号 | 设备折合数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 认定依据 |
| 1 | 300台及以上 | 15分 | 1台塔式起重机=1台折合设备 2台施工升降机=1台折合设备 15台物料提升机=1台折合设备 塔式起重机额定起重力矩为3150kN.m（含）以上的，每台设备另记0.5分。 最高分为15分。 | 应当具有购买发票和产品说明书。 |
| 2 | 100-299台 | 13分 |  |  |
| 3 | 50-99台 | 11分 |  |  |
| 4 | 30-49台 | 8分 |  |  |

机械设备管理人员情况（20分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 最高分 | 认定依据 |
| 1 | 机械或电气专业高级工程师 | 3分/人 | 6分 | 20分 | 应当具有机械或电气相关专业的职称证书，发证单位应当具有职称评审的资格。应当具有本人在企业连续3个月的社会保险缴费证明。 |
| 2 | 机械或电气专业工程师 | 2分/人 | 4分 |  |  |
| 3 | 高级技师 | 2分/人 | 4分 |  | 应当为与机械设备有关的司机、安拆、电气设备安装调试、测量等工种。应当具有住房和城乡建设部门的“建设职业技能岗位证书”或人力资源和社会保障部门“职业资格证书”。应当具有本人在企业连续3个月的社会保险缴费证明。 |
| 4 | 技师 | 1分/人 | 2分 |  |  |
| 5 | 高级技工 | 0.5分/人 | 1分 |  |  |
| 6 | 注册安全工程师 | 2分/人 | 4分 |  | 应当具有“注册安全工程师执业资格证书”，证书上的聘用单位名称应当为本企业名称，证书在有效期内。应当具有本人在企业连续3个月的社会保险缴费证明。 |
| 7 | 专职安全生产管理人员 | 1分/人 | 5分 |  | 应当具有住房和城乡建设部门的“建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书”（即三类人员C本），证书上的企业名称应当为本企业名称，证书在有效期内。应当具有本人在企业连续3个月的社会保险缴费证明。 |
| 8 | 专业管理人员（机械员） | 1分/人 | 5分 |  | 应当具有住房和城乡建设部门的专业管理人员（机械员）考核合格证书，证书上的企业名称应当为本企业名称，证书在有效期内。应当具有本人在企业连续3个月的社会保险缴费证明。 |

场地情况（5分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 认定依据 |
| 1 | 设备维修场地 | 3分 | 场地为自有的，应当具有产权证明；场地为租用的，应当具有租赁合同或使用协议等。场地使用证明应当在有效期内。场地面积不符合建机一体化企业名录基本条件的，不得分。 |
| 2 | 设备存放场地 | 1分 |  |
| 3 | 企业办公场地 | 1分 |  |

生产设施情况（5分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 认定依据 |
| 1 | 流动式起重机 | 2分 | 应当具有购买生产设施的发票。 |
| 2 | 经纬仪 | 1分 |  |
| 3 | 绝缘电阻表 | 0.5分 |  |
| 4 | 接地电阻表 | 0.5分 |  |
| 5 | 电子或机械吊秤 | 1分 |  |

综合实力（10分）

| 类别 | 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值 | 认定依据 |
|  | 1 | 起重设备安装工程专业承包壹级资质 | 10分 | 应当具有“起重设备安装工程专业承包资质证书”，证书在有效期内。 |
|  | 2 | 起重设备安装工程专业承包贰级资质 | 5分 |  |
|  | 3 | 起重设备安装工程专业承包叁级资质 | 2分 |  |

获得奖励信息（10分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 最高分 | 认定依据 |
| 1 | 国家级建设行政主管部门、行业协会通报表扬 | 10分/次 | 以获奖时间（文件印发日期）之日起一年内为有效加分期，超过一年，不再予以加分。 | 不设上限。 | 以公函、通报、通知等正式文件为准。 |
| 2 | 浙江省建设行政主管部门、行业协会通报表扬 | 8分/次 |  |  |  |
| 3 | 绍兴市住建局（含市质安管理中心）、行业协会通报表扬 | 5分/次 |  |  |  |
| 4 | 越城区建交局（含区质安中心）、行业协会通报表扬 | 3分/次 |  |  |  |

不良信用（扣分）

| 序号 | 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 最高分 | 认定依据 |
| 1 | 执法检查信息 | 在现场执法检查中，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十八条规定，一次扣5分。 在现场执法检查中，违反相关法律、法规、标准、规范、规程等，被责令整改的，一次扣2分。 | 文件印发日起一年内为有效扣分期，超过1年，不再予以扣分。 | 不设上限。 | 应当为建设行政主管部门的执法检查信息。 |
| 2 | 通报批评信息 | 被住房城乡建设部通报批评的，扣10分。 被省级建设行政主管部门通报批评的，扣8分。 被地市级（或区、市、县）建设行政主管部门通报批评的，扣5分。 |  |  | 以公函、通报、通知等正式文件为准。 |
| 3 | 责任事故信息 | 发生一般生产安全事故，在建筑起重机械管理方面负有责任的，一次扣5分。 发生较大及以上生产安全事故，在建筑起重机械管理方面负有责任的，一次扣10分。 |  |  | 以公函、通报、通知等正式文件为准。 |
| 4 | 失信行为信息 | 在办理设备备案、安装拆卸告知、使用登记时，提供虚假资料的，一次扣2分。伪造检测报告或防坠安全器标定报告的，一次扣2分。在办理企业备案、信用评价时，提供虚假资料的，一次扣2分。 |  |  | 提供的证明材料，经越城区建交局（含区质安中心）核定失信的，予以认定。 |
| 5 | 其他不良信用信息 | 其他不良信息，一次扣不超过2分。 |  |  | 越城区建交局（含区质安中心）认定的其他不良信用信息。 |

抄送：赵腾飞副区长。 抄送：市建设局，区府办、区应急管理局。

绍兴市越城区建设和交通运输局办公室 2021年3月5日印发

# Text boxes

绍兴市越城区建设和交通运输局文件