浙江省房屋建筑和市政基础设施

施工招标文件示范文本（绍兴版）

（2022-01版）

绍兴市政务服务办公室

绍兴市住房和城乡建设局

二O二二年十月

使用指南

- 总体要求

- 在绍兴市行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标采用资格后审的，招标人应使用本示范文本编制招标文件。

- 有下划线和投标人须知前附表空白部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写内容的，用“/”标示。

- 除可选择部分、下划线空白部分由招标人根据以上两项进行选择或填写外，其他文字不得改动。

- 采用公开招标方式的，在招标文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在交易平台或省公共资源交易服务平台向社会公众公示不少于３日。

- 合同条款及格式的协议书、通用合同条款，同住房和城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的对应部分，本示范文本不再誊抄。

- 招标文件应由具备编制招标文件相应能力的专业人员（具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员）撰写。

- 招标人可根据项目情况采用技术标暗标形式，暗标相应规则可由当地招投标主管部门制定，涉及否决其投标条款应依法设定，并在投标须知前附表集中载明。

- 招标公告（或投标邀请书）部分

- 招标项目基本信息

- 项目名称、审批文号。项目名称、审批文号应与批复等前期审批资料内容一致。

- 项目概况。应与前期审批资料中内容一致。其中项目概算应根据前期审批内容进行填写，概算汇总表中不能反映本次招标的投资概算值时，应根据经批准的详细概算文件汇总计算；本次招标建安工程概算，应根据前期审批内容中相应的招标工程范围汇总填写。

- 资金来源、投资比例。按项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复等前期审批资料填写。

- 项目业主。即招标项目的法人或其他组织，一般是招标项目建设单位。

- 招标人。依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

- 代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构。自行招标的，相关的代理内容应删除。

- 招标人应合理规划项目建设。经相关部门审批后实施分阶段（标段）招标的，招标项目的工程名称应体现本次招标内容。

- 本次招标范围

应与工程量清单编制说明中招标范围相一致。

- 投标资格条件、要求

- 企业资质要求。根据本次招标内容和建筑业企业资质标准的有关规定，按照完成本次招标工程所需的最低资质条件设置投标人资质及等级要求，不得以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。

- 联合体。如完成本次招标工程需要投标人同时具备2项或以上资质时，不得排斥联合体投标人。

- 拟派项目负责人资格要求。根据住房和城乡建设部《注册建造师执业工程范围》和《注册建造师执业工程规模标准》的有关规定进行设置，按照完成本次招标工程所需的最低资格条件设置拟派项目负责人的专业和资格等级，《注册建造师执业工程规模标准》未作规定的，拟派项目负责人可采用职称等作为资格要求。

采用“技术标打分制的综合评估法”或“技术标通过制的综合评估法”评标办法的项目，招标人确需投标人或项目负责人具备类似工程业绩的，原则上只设置一个工程业绩条件。设置的业绩条件不得高于该标段相关指标要求，且应在招标文件中载明要求提供的证明材料名称和形式（包括工程中标通知书、工程合同、工程竣工验收文件。如上述材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。）招标人可根据业绩的具体要求，按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相应的证明材料，宜明确证明材料载明信息不一致时的认定顺序。

- 评标办法

经评审的最低投标价法：适用于具有通用技术标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标；

技术标通过制的综合评估法：适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标（包括适用于经评审的最低投标价法的工程）；

技术标打分制的综合评估法：适用于采用新工艺、技术特别复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标；

其他：符合相关法律法规的方法。

招标人应根据招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用技术标通过制的综合评估法，控制选用技术标打分制的综合评估法。

- 选用“技术标打分制的综合评估法”的项目标准:

| 行业 | 工程类别 | 标段规模 |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程 | 一般房屋建筑工程 | 建筑物层数≥32层，或建筑物高度≥80米，或单跨跨度≥36米 |
|  | 高耸构筑物工程 | 构筑物高度≥100米 |
|  | 地基与基础工程 | 基坑深度≥8米 |
|  | 钢结构工程 | 钢结构：跨度≥36米 |
|  | 室外附属工程 | 新建项目单体工程建筑面积≥3.2万平方米的室外附属工程 |
|  | 装配式建筑工程 | 建筑面积≥4万平方米的装配式建筑项目；或根据《装配式建筑评价标准》（DB33/T 1165-2019）评价为A级及以上的装配式建筑项目；或符合《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）要求的超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑的装配式建筑项目。 |
|  | 古建筑、保护性建筑修缮工程 | 古建筑、保护性建筑修缮工程：修缮建筑面积≥400平方米 |
|  | 其他房屋建筑工程 | 涉及地铁保护、名胜古迹保护的房屋建筑工程（以相关部门批复为准） |
| 市政公用工程 | 城市道路 | 城市快速路、主干道路≥8千米；或城市快速路、主干道路面积≥12万平方米 |
|  | 城市公共广场 (含体育场) | 广场面积≥8万平方米 |
|  | 桥梁工程 | 单跨跨度≥64米；或墩高≥40米的桥梁；或铺装面积≥8000平方米的装配式桥梁 |
|  | 地下交通 | 隧道工程：内径≥6米，或单洞洞长≥1600米，或单洞断面面积≥40平方米 车站工程：基坑深度≥8米 深基坑工程：基坑深度≥8米 临近既有线路30m范围内的基坑工程、地基处理工程、隧道工程等：基坑与轨道交通结构外边线的净距≤30米的旁侧基坑工程； 基坑深度≥2米的轨道交通上方基坑工程； 涉轨道交通的穿越工程（桥涵、隧道、地下管线工程）； 净距≤30米的涉轨道交通的并行工程（桥涵、隧道、地下管线工程） |
|  | 其他地下工程 | 城市综合管廊工程 |
|  | 城市供水 | 日处理量≥20万吨的供水厂，或管径≥1.5米的供水管道工程 |
|  | 城市排水 | 日处理量≥12万吨的污水处理厂，或管径≥1.5米的排水管道工程 |
|  | 城市供气 | 燃气管道工程：超高压管道； 储备厂（站）工程：设计压力≥4兆帕、或总贮存容量≥1200立方米的液化石油气贮罐厂（站）、或总贮存容量≥400立方米的液化天然气贮罐厂（站）、或供气规模≥20万立方米/日的燃气工程 |
|  | 生活垃圾 | 填埋场工程：日处理量≥500吨； 焚烧厂工程：日处理量≥100吨； 餐厨（厨余）垃圾处理工程：日处理量≥100吨 |
|  | 轻轨交通 | 单跨跨度≥48米的桥涵工程 |
| 机电安装工程 | 一般工民建工程 | 通风空调工程：空调制冷量≥2000冷吨； 消防工程：建筑面积≥8万平方米； 自动控制系统工程：计算机或可编程控制器≥60台（套）； 建筑智能化工程：智能化系统≥12个 |
|  | 净化工程 | 洁净等级≥5级（即千级及以上） |
|  | 环保工程 | 医疗污水处理工程 |
| 装饰装修工程 | 装饰装修工程 | 单项装修面积≥20000平方米 |
|  | 幕墙工程 | 单体建筑幕墙高度≥80米，或面积≥8000平方米 |
| 特种工程 | 特种工程 | 特殊专业工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种防雷等特殊工程 |
| 其他专业工程 | 石油天然气工程 | 大型石油化工工程主体工程（具体标准按照《建筑业企业资质标准》确定） |
|  | 穿跨越工程 | 顶管工程：单条穿越长度≥80米，或工作井深度≥8米； 隧道穿越工程：单洞洞长≥1600米； 定向钻穿越工程：单条穿越长度≥600米，或者穿越地质为卵石层、松散状砂土或者粗砂层与破碎岩石层 |
|  | 爆破与拆除工程 | C级以上大爆破工程、B级以上复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破拆除工程 |
|  | 盾构隧道 | 单洞洞长≥2000米 |
|  | 其他专业工程 |  |

- 招标文件的获取

- 招标文件的获取为网上下载形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

- 疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。

- 补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，应充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。

- 投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

- 投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。

- 投标人须知前附表部分

- 条款号1.1.2—1.2.2。应与招标公告（或投标邀请书）相关内容填写一致。

- 招标范围。应与招标公告（或投标邀请书）中招标内容一致，具体描述可详见公告。

- 工期要求。招标人应合理设定时间，有定额工期的应符合国家和省有关工期定额的规定。招标工期比定额工期提前的，应按照我省建设工程计价依据的相关规定在工程量清单中编列提前竣工增加费项目。招标人确定的工期低于定额工期70%的，招标人应当组织专家论证，并依照审定的技术措施方案编制相应的提前竣工增加费项目。

- 条款号1.4.1-2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

- 投标截止时间。应与招标公告（或投标邀请书）规定的投标截止时间一致。

- 条款号2.2.1-3.3.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

- 条款号3.5-4.2.2。根据本次招标的情况填写。

- 条款号5.1-6.1.1。根据实际情况填写。

- 评标专家抽取与使用：按照《浙江省综合性评标专家库管理办法》（浙江省人民政府令第279号）、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》(浙政发〔2021〕5号)规定。全省范围内依法必须招标的工程建设项目评标专家应从省综合性评标专家库中随机抽取，国家或省政府有特殊要求、库内符合条件的专家数量不满足抽取规则要求除外。

- 评标办法。应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法。

- 使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、技术明（暗）标、电子标书递交方式等）。

- 条款号6.4-9.5。根据实际情况填写。

- 根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10条，并在10.4条后依次排序，如10.5、10.6…

- 工程量清单部分

由招标人补充。

- 合同文本部分

协议书格式及通用合同条款可省略；专用合同条款，招标人可根据工程实际情况在补充部分予以补充。

- 注解和说明

投标格式文件中要求法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。

绍兴市越城区公共卫生服务中心建设工程-智能化工程 施工项目

（招标编号:                ）

招标文件

（☑公开招标□邀请招标）

招标人： 绍兴市越城区疾病预防控制中心 （单位盖章）

招标代理机构： 浙江建诚工程管理咨询有限公司 （单位盖章）

2023 年   月   日

目  录

招标公告………………………………………………………………(页码)

投标人须知……………………………………………………………(页码)

评标办法………………………………………………………………(页码)

合同条款及格式…………………………………………………………(页码)

工程量清单编制………………………………………………………(页码)

图纸……………………………………………………………………(页码)

技术标准和要求………………………………………………………(页码)

# 投标文件格式………………………………………………………………………(页码)

# ☑第一章招标公告

绍兴市越城区公共卫生服务中心建设工程-智能化工程招标公告

1.招标条件

绍兴市越城区公共卫生服务中心建设工程 已由绍兴市越城区发展和改革局以越发改初设[2021]19号批准建设，建设资金来自财政 ，出资比例为 100%，项目业主为绍兴市越城区疾病预防控制中心，招标人为绍兴市越城区疾病预防控制中心  ，委托代理机构为 浙江建诚工程管理咨询有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的智能化工程 的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算 31140.17 万元，工程概算 21620.93 万元，其中建安工程造价21620.93万元，建设规模：本项目新建疾病预防控制中心业务用房、卫生健康行政执法队业务用房、公共卫生应急指挥中心、疾病预防控制中心实验楼及观察楼等。项目规划总用地面积25162平方米，总建筑面积37805.83平方米，其中地上建筑面积26875.68平方米，包含应急指挥中心2819.78平方米，疾病预防控制中心业务用房6762.36平方米，卫生健康行政执法队业务用房 6440.96 平方米，疾病预防控制中心实验楼5911.52 平方米，观察楼 4913.78 平方米，门卫27.28 平方米，地下停车10930.15平方米 ，建设地点：位于越城区皋埠街道，南至中山路，北至胜利江，东北侧为绍兴市越城区人民医院 。

2.2招标范围：本弱电工程包括且不限于以下系统：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控及入侵报警系统、停车库（场）管理系统、门禁管理系统、梯控管理系统、周界报警系统、信息发布系统、多媒体会议系统、五方通话系统、4S能源一体化系统、机房系统、实验室智能化管理系统、实验室环境监测系统等，具体详见图纸和标底。本次招标建安工程造价： 1316.8436万元  。

2.3施工总工期：180日历天（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

3.1具备 电子与智能化工程专业承包二级 	资质；

3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书；

3.3□自   年  月  日以来承接过                        	业绩；

3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：/

3.5□/。

（二）拟派项目负责人：

3.6拟派项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程专业一级 建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

3.7☑拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年1月至2024年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2024年1月至2024年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，电子证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】040号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过。

（三）其他：    /

3.8☑拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有专职安全生产管理人员C类证书,人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质﹝2008﹞91号）的规定；

3.9投标人及其拟派项目负责人未被列入全国建筑市场公共监管平台黑名单或浙江省建筑市场公共监管平台失信名单；

3.10☑投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2021 年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单；

3.12☑企业具有绍兴市公共资源交易中心越城区分中心工程建设项目有效的登记信息。

4.招投标方式

4.1公开招标。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder），潜在投标人自行注册登记。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder）自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年   月   日    时   分，电子招标投标交易平台： 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心电子招投标交易平台  。

7.联系方式

招标人：绍兴市越城区疾病预防控制中心招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司

地  址：绍兴市越城区府山街道保佑桥直街37号 地     址：绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦14楼

联系人：	 刘医生              联   系   人：	 郦家锋

电  话：	0575-85151129        电        话：	17512503602

邮  箱：	  /                  邮        箱：	943940196@qq.com

年     月     日

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市越城区疾病预防控制中心 地址：绍兴市越城区府山街道保佑桥直街37号 联系人：刘医生 电话：0575-85151129 邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦14楼 联系人：郦家锋 电话：17512503602 邮箱：943940196@qq.com |
| 1.1.4 | 工程名称 | 绍兴市越城区公共卫生服务中心建设工程-智能化工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于越城区皋埠街道，南至中山路，北至胜利江，东北侧为绍兴市越城区人民医院 |
| 1.1.6 | 工程承包方式 | 包工包料 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本弱电工程包括且不限于以下系统：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控及入侵报警系统、停车库（场）管理系统、门禁管理系统、梯控管理系统、周界报警系统、信息发布系统、多媒体会议系统、五方通话系统、4S能源一体化系统、机房系统、实验室智能化管理系统、实验室环境监测系统等，具体详见图纸和标底。 |
| 1.3.2 | 计划工期要求 | 计划工期：180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 □本工程定额施工工期： 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 1.4.1 | 投标人资格 及要求 | ☑见招标公告 □见投标邀请书 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受。 □接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。 |
| 1.4.3 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑投标人自行踏勘。 □由招标人组织，时间和地点： ，联系人和联系电话： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 。 召开地点： 。 |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | ☑不允许 □允许。分包的工程内容： 分包金额要求： 分包企业应符合规定的资格要求。 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标公告或者投标邀请书 其他要求： 。 |
| 1.12.2 | 偏差 | ☑不允许 □允许偏差的内容、范围和幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标控制价及明细 □其他： |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间： 年 月 日 时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 提交方式: 盖投标人公章的纸质文件或电子扫描件发送至邮箱943940196 @qq.com 联系方式： 17512503602 联系人： 郦家锋 |
|  | 招标文件澄清 发出的形式 | 招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在当地招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认 收到招标文件澄清 | 潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标人修改文件发出的形式 | 同2.2.1 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 商务标； ☑技术标； ☑资信标； 资格审查资料。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | ☑一般计税法 □简易计税法 |
| 3.2.3 | 工程量清单计价方式 | 综合单价法 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 1.最高投标限价 1316.827609 万元； 2.□最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布； 3.□风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 ％作为风险控制价（万元）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.金额：人民币 25 万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。） 2.交纳方式：年度（联保）保证金/银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出） （1）交纳要求（转账）：保证金缴入账户共二个，企业可自主选择其中一个账户缴纳： 账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户； 开户行:中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行； 账号： ； 账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户； 开户行:恒信农商银行城东支行； 账号： ； 投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金 。 （2）交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保）：招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续. 备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。 3.其他： / 。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指: （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。 2.法定代表人身份证明书、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书。 3.拟派项目负责人建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。建造师以浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年1月至2024年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2024年1月至2024年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，电子证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】040号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过。 4.施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。 5.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）。 6.授权委托书（若有）。 7.投标承诺书。 8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单证明）。 9.□（招标人需要增加的其他符合法律法规规定的资料）。 |
| 3.7.3（1） | 电子投标文件 盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 2.☑投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； |
| 3.7.3（2） | 电子投标文件 的制作 | （电子投标的项目，在投标截止时间前，将由“最新版电子投标文件制作工具（越城版）”制作生成的加密投标文件上传至越城区公共资源交易中心电子招投标交易平台。） 其他：/。 |
| □3.7.4 | 业绩证明文件 要求 | ☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。 其他：/。 |
| 4.1.1 | 电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4.2.2 | 电子投标文件上传平台 | 使用专用密钥上传至越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder） |
| 4.2.3 | 投标文件退还 | 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标： 1.递交投标文件的投标人少于3个的； 2.其他： 法律、法规、规章规定的其他情形 。 |
| 4.2.5 | 电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.□未被邀请的申请人提交的投标文件 5.其他: 法律、法规所规定的其他情形 。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 2.开标地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心3楼开标室 3.开标平台:越城区不见面开标大厅（http://bjm.sxyc.gov.cn/BidOpening/bidopeningha llaction/hall/login） 4.其他： / 。 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）宣布开标 （二）公布投标人数量 （三）投标人解密 （四）清单、参数录入（若有） （五）公布开标结果 （六）开标结束 |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 3.其他： / 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 5 人； 评标专家确定方式：按规定 。 |
| 6.3 | 评标办法 | 1.□经评审的最低投标价法。 2.□技术标通过制的综合评估法：商务总报价评分（≥85分） 分、工程量清单综合单价评分（≤10分） 分、信用评价评分（≤5分） 分。 3.☑技术标打分制的综合评估法：技术标评分（≤30分）30分,资信标评分（≤10分）5分,商务标评分（≥60分）65分。 4.其他： 。 |
| □6.3.1 | 评标基准价的确定方法 | 评标基准价确定方法： 详见评标办法（三） 。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/ 及越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder）（网址） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是。 ☑否。 其他： 。 |
| 7.4 | 履约担保 及工程款支付 担保 | 履约担保的金额：合同总价的2 %（不得超过2%）。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 |
| 8.1 | 重新招标其他情形 | 1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。 3.法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的 其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话： 绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室，0575-89116916 。 |
| 10.1 | 商务标编制 相关规定 | 根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定： 1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。 2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件 |
| 10.2 | 投标文件的澄清、质询 | 澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 |
| □10.3 | 陈述和答辩 | 1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。 2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复 3.陈述和答辩通知方式及相关规定： （1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）； （2）技术标评审评分结束后正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。 （3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。 4.陈述和答辩地点： 。 5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。 6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。 |
| 10.4 | 在建合同工程的认定及变更证明 | 1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： （1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。 （2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 （3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。 以下情形视为“有在建合同工程”： （1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； （2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； （3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。 2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： （1）项目业主同意更换的证明； （2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件； 3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布的信息。 |
| 10.5 | 否决投标的情形 | 1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （1）资格审查内容： ①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（若有）的； ②投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的； ③投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的； ④投标报价高于最高投标限价的； ⑤不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性 ） ⑥□投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； ⑦委托代理人未提供有效的授权委托书的； ⑧投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场失信名单（黑名单）的（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）； ☑投标人及其拟派项目负责人被列入招标投标失信黑名单的（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）； ⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑩其他：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，电子证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】040号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过 。 初步评审内容： ①投标文件未经投标人盖章的；投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的； ②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写； ③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效； ④组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； ⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的； ⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑦其他： / 。 ☑技术标评审内容： ①项目管理班子配备不能满足要求的； ②关键施工技术方案不可行的； ③生产措施存在重大安全隐患的； ④主要施工机械设备不能满足施工需要的； ⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的； ⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。 ⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑧其他：①拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有专职 安全生产管理人员C类证书,人数符合住房和城乡建设部《建 筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员 配备办法》（建质﹝2008﹞91号）的规定；②存在评分办法 中规定的否决投标情况的 。 商务标评审内容： ①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的； ②规费、税金报价不符合现行规定的； ③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的； ④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的。 ⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑧其他： / 。 其他： ①法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形； ②在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的； ③投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的； ④投标人未按投标人须知前附表10.2项，投标人须知第1.4.4项、1.12项和3.6项规定执行的； ⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。 |
| 10.6 | 特别说明 | 1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 2.□监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。 3.建筑工人实名制管理和经费保障要求：凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。 4.价款结算方式： ☑竣工后一次性结算 □施工过程分段结算：□房建工程分段节点 （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按划分 （节点划分:如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。 5.农民工工资保证金： （1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。 （2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。 6.☑实施BIM的内容： 涉及综合布线部分的内容，具体详见专用条款21.2款 。 7.☑投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。 8.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。 9.中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。 10.其他： 。 |
| 10.7 | 投标格式文件中要求“法定代表人或其授权人”、“法定代表人或委托代理人”签字或盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。 |
| 10.8 | 因造价软件不同，投标人在导入招标人提供的工程量清单及价格后可能会发生差错，投标人应以招标人提供的工程量清单等为准，投标人应予以核对，并自主报价。 |

投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 工程名称：见投标人须知前附表。

    - 工程建设地点：见投标人须知前附表。

    - 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- 联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

    - 投标人的资格审查方式:见投标人须知前附表。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产；

- 被依法暂停或取消投标资格的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程规范；

- 工程量清单（应同时编制招标控制价及明细）；

- 图纸及其他资料；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料（招标控制价及明细除外）。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

    - 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。（招标人可将下列投标资料按相应的评标办法进行组合）

- 商务标

1.商务标封面及目录

2.投标函

3.投标函附录

4.投标报价（含已标明价格的工程量清单、投标总价封面、报价说明等）

5.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（商务）□:无

工程量清单及计价表式（投标时仅提供电子版本，中标单位在中标后7日内提供7套纸质文本）为：

- 投标报价封面

- 投标报价扉页

- 编制说明

- 投标报价费用表

- 单位（专业）工程投标报价费用表

- 分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

- 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表

- 专业工程暂估价表

- 专项技术措施暂估价表

- 计日工表

- 总承包服务费计价表

- 主要工日一览表

- 主要材料和工程设备一览表

- 主要机械台班一览表

- 综合单价计算表

- 综合单价工料机分析表

招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总说明中明确投标人具体需填报的表格。

- 技术标☑:

1.技术标封面及目录☑

2.施工组织设计☑

3.针对本工程招标人特殊要求的技术措施☑

4.项目管理班子配备情况☑

5.拟分包项目名称和分包商情况□

6.招标人要求提交的其他资料（技术）☑:根据技术标评分内容提供，格式自拟。

（三）资信（信用）标☑：

1.资信（信用）标封面及目录☑

2.投标人信用评价（投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上最近一期公布的   （     专业）的施工总承包企业信用评价）□

3.近年财务状况表（表1）☑

4.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）☑

5.招标人要求提交的其他资料（资信）☑:根据资信（信用）标评分内容提供，

格式自拟。

（四）资格审查资料：

1.资格审查资料封面及目录

2.投标人基本情况（表1）

3.投标承诺书

4.法定代表人身份证明书

5.授权委托书（若有）

6.资格业绩材料（若有）□：含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件；

7.联合体协议书(若有)；

8.投标保证金；

9.招标文件要求投标人提交的其他资料（资格审查）☑：根据投标人须知前附表3.5 资格审查资料要求的各类资料。

特别说明：投标人须知前附表3.5“资格审查资料”2、3、4要求提供的各类资料附在法定代表人身份证明书后集中编制。

3.2投标报价

    - 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

    - 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 投标保证金的退还：

    - 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

    - 中标单位的在合同签订后退还。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的;

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

- 投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5资格审查证明资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。

3.5.2法定代表人身份证明书、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）专职安全生产管理人员A类证书。

3.5.3拟派项目负责人建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书复制件。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年1月至2024年3月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2024年1月至2024年3月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，电子证书应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】040号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过。

3.5.4施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质﹝2008﹞91号）的规定。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6其他见须知前附表。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

4.投标

  - 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

  - 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

  - 开标程序

5.2.1 开标程序

（一）宣布开标

至投标截止时间，招标人（或其招标代理机构）宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。

（二）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于 3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败。

（三）投标人解密

递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：投标人登录不见面开标大厅：http://bjm.sxyc.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login(越城区不见面开标大厅)。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（四）清单、参数录入（若有）

录入最高投标限价、工程量清单评价项目（招标人选定、计算机随机抽取）、相关权重系数、浮动系数等抽取值（可在投标文件解密或导入期间同步抽取、录入；）。

（五）公布开标结果

投标人解密完成后，开标系统公布投标报价、工期、质量目标等内容。

（六）开标结束

招标人宣布本次开标结束。

5.2.2 不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二） 50M 以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在越城区人民政府网公共资源交易栏目下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.2.3 特殊情况的处置

1、特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

2、开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面

开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

  - 特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

  - 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

  - 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

  - 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

  - 不再招标

见须知前附表。

9.纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）标段施工开标记录表

开标时间：  年  月  日  时  分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 加、解密（密封）情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签字 （不见面开标不作要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的 招标控制价 |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：　　　　　记录人：　　　　　监标人：

年 　月 　日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年  月  日  时前密封递交至     。

问题：1、

问题：2、

.......

（工程名称）　　　　　　评标委员会

年　　 月　　日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人:（单位名称）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年 月 日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：               元。

工    期：              日历天。

工程质量：符合                                标准。

项目负责人：                         （姓名）     。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的日内到    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招  标  人：       （单位盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

联  系  人：

联 系 电 话：

年  月  日

附表五：确认通知

确认通知

（招标人名称）     ：

你方    年 月 日发出的（项目名称）　　标段施工招标关于的通知，我方已于  　年 月  日收到。

特此确认。

投标人：（单位盖章）

年  月  日

# 第三章 评标办法

☑评标办法（三）

技术标打分制的综合评估法

技术标打分制的综合评估法，适用于采用新工艺、技术特别复杂或具有特殊专业技术要求的房屋建筑和市政基础设施工程（标准由当地招投标主管部门确定）施工招标。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

技术标打分制的综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐为中标候选人。

总分=技术标评分（≤30分）30分,资信标评分（≤10分）5分,商务标评分（≥60分）65分（具体分值由招标人确定）

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为按规定5人及以上单数。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标程序

（一）资格审查

（二）技术评审

（三）初步评审

（四）资信评审

（五）商务评审

（六）推荐中标候选人

- 资格审查

投标人存在以下情况之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。否决其投标情形详见投标须知前附表10.5。

- 技术标评审

评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:

（一）投标人存在投标须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。

（二）技术标评分（≤30分）（30分）

评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除最高分和最低分后的平均值（评标委员会成员打分保留一位小数，结果四舍五入保留两位小数）。

技术标一般评审因素

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工部署、场地平面布置及说明 | 针对工程总体场地管控要求，制定整体施工场地布置、材料堆放、运输路线、平行施工等实施方案。总分2分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（1.8-2.0]分 良好（1.2-1.8]分 一般（0.8-1.2]分 |
| 2 | 主要施工方案 | 针对投标人对招标文件的工期、质量、合同条款等响 应性情况；根据项目特点，编制用于现场施工各分项 工程的实施专项方案；项目移交及培训方案情况等，总分2分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（1.8-2.0]分 良好（1.2-1.8]分 一般（0.8-1.2]分 |
| 3 | 工程质量保障措施 | 根据各投标人所投产品对招标文件《技术标准和要求》中所要求的各细项条款的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投材料、设备性能参数（含没有品牌推荐的参数）完全满足招标文件要求的，得5分。有负偏离情况的，评标委员会按以下原则进行相应扣分：技术参数中标注“▲”号的参数指标，每负偏离一项扣0.15分； 其他参数，每负偏离一项扣0.05分，扣完为止；正偏离不加分；同类型指标负偏离的不重复扣分。 注： 招标文件对材料、设备品牌或技术要求中打“▲”条款，要求投标人必须提供第三方检测报告或官网截图（功能截图），并由投标人按招标文件要求在《主要材料（设备）品牌、技术参数响应情况一览表（表1）》“响应情况”栏中注明是否响应。 | 5分 |
| 4 | 施工进度计划和保障措施 | 施工总进度计划表或施工网络图的各项计划图表编制完善，工程重要设备进场时间安排科学合理。总分2分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（1.8-2.0]分 良好（1.2-1.8]分 一般（0.8-1.2]分 |
|  |  | 劳动力及材料安排计划的各主要施工工序应有详细周密的劳动力及材料安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力及材料投入经济合理，满足施工需要。总分2分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（1.8-2.0]分 良好（1.2-1.8]分 一般（0.8-1.2]分 |
|  |  | 确保工程工期技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划。总分1分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（0.9-1.0]分 良好（0.6-0.9]分 一般（0.4-0.6]分 |
| 5 | 安全生产、文明施工、环境保护措施 | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，有安全保证承诺。现场防火、社会治安安全措施得力。总分1分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（0.9-1.0]分 良好（0.6-0.9]分 一般（0.4-0.6]分 |
|  |  | 应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划内容达到相关标准要求。各项措施周全、具体、有效。有具体的现场文明施工目标承诺。雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行.总分1分，由专家综合评审打分。未提供不得分。 | 优秀（0.9-1.0]分 良好（0.6-0.9]分 一般（0.4-0.6]分 |
| 6 | 项目管理人员配置情况 | 拟派项目经理具有机电专业一级注册建造师证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、ITSS服务项目经理证书(或国家软考类证书)；以上证书每提供一本得1分，最多得3分。（注：投标文件中需提供上述人员相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的2024年1月-2024年3月社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | 拟派项目技术负责人具有机电专业二级及以上注册建造师证书、机电类工程师职称证书，每一本得0.5分,最多得1分。（注：投标文件中需提供上述人员相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的2024年1月-2024年3月社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） | 1分 |
|  |  | 拟派项目成员具有信息系统项目管理师（高级）、系统集成项目管理工程师（中级）证书,每一本得0.5分,最多得1分。（注：投标文件中需提供上述人员相关证书扫描件及投标单位为其缴纳的2024年1月-2024年3月社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） | 1分 |
| 7 | 针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案 | 本项目4S能源一体化系统平台内容相对重要，请投标人对以下内容提出具体实施方案及合理化建议。由专家综合评审。 1、投标人对于本系统需求的理解分析，对本系统采用的人工智能神经网络深度学习算法、大数据及核心技术平台的应用。进行阐述，由评委综合评价后进行打分。优秀[1.8-2.0]分；良好 [1.2-1.7]分；一般[0.4-1.1]分。未提供不得分。 2、根据投标人对本4S能源一体化系统设计方案的理解，结合实际情况，详细阐述系统如何在建筑设备运行上在安全、品质、节能、效率实现数字化管理。由评委综合评价后进行打分，优秀[0.9-1.0]分；良好 [0.6-0.9]分；一般[0.4-0.6]分。未提供不得分。 3、通过各个子系统（4S能源设备管理系统基础平台及智慧末端应用管理系统、智慧能效管理系统、建筑设备控制管理系统）软件场景展示相关功能。由评委综合评价后进行打分。由评委综合评价后进行打分，优秀[0.9-1.0]分；良好 [0.6-0.9]分；一般[0.4-0.6]分。未提供不得分。 | 4分 |
| 8 | 重点系统项目负责人演示（演示时间每家单位不超过8分钟。演示顺序以投标人获取文件顺序为准。） | 本项目智慧实验室管理平台对整个实验室的智能化管理极其重要，投标人需提供提供有关实验室智能化管理软件（允许小样或以往成功案例）的现场演示。 实验室智能化管理软件演示内容包括： 1、实验室建筑及机电三维BIM软件模型。通过BIM软件展示实验室内部的机电设备的布局和连接。（本项1分） 2、实验室工艺通风三维可视化软件功能。通过BIM软件展示实验室内部的通风系统的管道布局和连接。（本项1分） 3、实验室特殊气体三维可视化安全监测。通过BIM软件展示实验室内部的特殊气体监测系统的布局。（本项1分） 4、实验室废气智能监测。系统能够体现废气处理设备的三维设备模型，同时具备实时数据浏览与监测。数据包含废气设备压力，VOC数据监测，废气数据集成，废气设备维护，耗材管理，报警与维保信息管理。（本项0.5分） 5、实验室能源计量系统。具备实验室总体能耗计量统计功能，能耗统计能够分析楼层能耗信息，能耗趋势分析、月度能耗对比，能耗数据组成，历史能耗趋势分析。能源数据可视化统计分析：1）能源统计的数据项，如：报警、故障、巡检、隐患等2）能源统计的方式，如：周期统计、分类统计、排名统计等3）能源展现形式，如：柱状图、折线图、饼图等。（本项0.5分） 6、实验室大屏数据统计与分析。通过楼层三维可视化界面监控实验室楼层各实验室环境数据，如温湿度、压力、通风等运行数据。进入实验室房间数据监控界面中可显示实验室房间数据，运行曲线，可显示实验室实时视频监控。（本项0.5分） 7、实验室移动技术应用。手机移动端设备可具备设备监控、环境状态、气体安全、报警记录、视频监控模块。移动端软件具备报警推送功能。（本项0.5分） 由专家对以上演示内容进行综合评审。缺项扣分，最多扣5分，不提供0分。 | 5分 |
| 备注：招标人可根据招标项目的实际需求要求投标人陈述和答辩，陈述和答辩具体要求见投标须知前附表，；其余技术标打分条款由招标人根据项目实际情况进行设置，并进一步明确具体的评审因素。1－9项各单项分值不超过5分，技术标总分设置不超过30分。单项的分值一般按优、良、一般和未提供相应资料四挡，得分值一般分别按（0.9-1.0）*单项分值、(0.6-0.9)*单项分值、（0.4-0.6）*单项分值和0分，上限值包含本数，下限值不包含本数。 |

- 初步评审

评标委员会对通过技术标评审和资格审查的投标文件进行初步评审，投标人存在投标须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。

- 资信标评审（≤10分）（5分）

资信分可根据投标单位的企业综合实力、类似工程业绩、建设主管部门的信用评价体系、项目负责人及项目班子人员能力等因素进行设置。建设主管部门的信用评价体系分值为5分（专业工程施工项目不设本评分项），其他每个单项的具体内容和分值由招标人自行确定。具体评审办法为：

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（二级及以上）、DCMM数据管理能力成熟度等级证书（二级及以上）、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、商品售后服务类证书，每提供一本得1分，最多得5分。 注：以上证书须在有效期内，过期不得分。 | 5分 |

- 商务标评审

（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在投标须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。

（二）商务标评分（≥60分）（65分）。

投标报价等于评标基准价时，商务评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣2A分；每低于评标基准价1%扣A分（A=1）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。

评标基准价D1＝Ｋ１*Ａ+（１-Ｋ１）*Ｂ*Ｋ２

Ｋ１（权重系数），由招标人在开标现场随机抽取确定，抽取值范围为0.4，0.45，0.50，0.55，0.6，步长0.05。（在0.4～0.6，确定均匀分布，数量不少于５个的抽取值）；

Ａ（投标报价算术平均值）：有效投标数量≤15家时，对所有有效投标报价进行算术平均；有效投标数量>15家时，在有效投标报价中，去除报价最高和最低各20％个（按有效投标人投标人数量为基数；不为整数的，按四舍五入取整）后进行算术平均；有效投标数量≤15家时，则不去除报价最高和最低部分。

Ｂ＝最高投标限价。

Ｋ２（平均浮动系数），抽取值范围为：85%-95% （85%，86%，87%，88%，89%，90%，91%，92%，93%，94%，95%），步长1%  （85%-95%之间均匀分布且数量不少于10个），由招标人在开标会现场随机抽取确定。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

- 推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的  由

招标人在开标会现场抽签确定。

招标人对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

# 第四章合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。

合同专用条款编制指引（专用合同条款括号内斜体字部分说明是根据现行的法律、法规和文件要求，合同双方应遵循的内容。现行法律、法规和文件要求有变化的，应予以调整。合同双方应根据项目具体情况，按要求细化具体条文）。

### 第三部分 专用合同条款

专用合同条款括号内斜体字部分说明是根据现行的法律、法规和文件要求，合同双方应遵循的内容。合同双方应根据项目具体情况，按要求细化具体条文。

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)合同协议书及各种合同附件(含安全生产合同、工程质量责任合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和资料);(2)中标通知书;(3)投标文件:(4)专用合同条款(含补遗书中与此有关的部分);(5)通用合同条款;(6)招标文件；(7)项目专用技术规范;(8)通用技术规范;(9)图纸(含补遗书中与此有关的部分);(10)已标价的工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：合同签订时明确　　　  ；

资质类别和等级：合同签订时明确　　　   ；

联系电话：合同签订时明确　　　　　　；

电子信箱：合同签订时明确　　　　　　；

通信地址：    合同签订时明确　　　　　　。

1.1.2.5 设计人：

名    称：合同签订时明确  　　　　　　　  ；

资质类别和等级：合同签订时明确   　　　　　　　；

联系电话：合同签订时明确 　　　　　　　；

电子信箱：合同签订时明确    　　　　　　 　 ；

通信地址：    合同签订时明确    　　　　　　　。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。

1.1.3.9 永久占地包括：      本工程用地红线范围内的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：     本工程无临时占地，如承包人需要则自行解决　。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规以及工程所在地政府及主管部门有关工程施工、质量、安全方面的法规、条例及本工程相关的政府批文等 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程外，本工程还需满足工程所在地建设行政主管部门及质量安全监督部门的相关文件要求，不同的标准以及相应规范、规程存在冲突时，采用要求高的标准以及相应的规范、规程。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   　　　/

发包人提供国外标准、规范的份数：   　　　　/    　　　　　  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /　　　　　　 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：需满足医疗卫生主管部门的相关标准、规范、规程   。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及各种合同附件(含安全生产合同、工程质量责任合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和资料);(2)中标通知书;(3)投标文件:(4)专用合同条款(含补遗书中与此有关的部分);(5)通用合同条款;(6)招标文件；(7)项目专用技术规范;(8)通用技术规范;(9)图纸(含补遗书中与此有关的部分);(10)已标价的工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后一星期内；

发包人向承包人提供图纸的数量：6套（如承包人要求增加的，所需费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容： 招标范围内的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工许可增项办理所需的文件、资料；

（2）专项验收所需的资料、文件；（3）竣工资料（含BIM成果资料）、竣工图；（4）施工过程中承包人应提供的文件、资料等 ；

承包人提供的文件的期限为：符合发包人要求 ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行协商　       ；

承包人提供的文件的形式为： 双方另行协商　  ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行协商。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：双方另行协商。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时明确；

发包人指定的接收人为： 合同签订时明确    。

承包人接收文件的地点： 合同签订时明确   ；

承包人指定的接收人为： 合同签订时明确       。

监理人接收文件的地点： 合同签订时明确           ；

监理人指定的接收人为：　合同签订时明确       。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：　合同签订时明确  。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：合同签订时明确　

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 合同签订时明确　  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归建设业主所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经建设业主同意不得将图纸提供给第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归建设业主。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于与合同无关的其

他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人支付   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 中标人应在收到中标通知书后三个月内与招标人、编标单位按本招标项目的招标文件、招标范围、施工图、设计变更联系单等复核标底报价书，经标底编制单位核实后，如因工程量变化累计造成中标价金额变化≥2％的，按实调整工程量（但综合单价不得调整）和合同价格，工程量变化累计造成中标价金额变化＜2％的，则不调整工程量和合同价格。合同价格调整后，招标人按调整后的合同价和合同约定比例支付工程进度款；逾期则暂不调整工程量和合同价格，待工程竣工结算时再按实结算 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/   。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时明确 ；

身份证号：合同签订时明确  ；

职    务：合同签订时明确 ；

联系电话： 合同签订时明确 ；

电子信箱：合同签订时明确 ；

通信地址：合同签订时明确 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程质量、进度、造价、安全、文明施工进行全面监督管理  。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按照通用条款  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责将施工用电、施工用水接至施工现场内，通讯线路由承包人自行申请接入；施工出入口由发包人负责办理，承包人协助并提供相关资料；发包人协调处理施工现场周围地下管线的保护工作，承包人承担相关费用　。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /  。

发包人是否提供支付担保：  /  。

发包人提供支付担保的形式： /       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按照《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）和《绍兴市建筑工程文件归档范围》执行    。

承包人需要提交的竣工资料套数：   四套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担（包括立卷、归档、复印、扫描、装订费用等）   。

承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收合格后60日内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：   　纸质和电子文档    。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）施工现场清洁卫生的要求：①达到“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”及相关部门规定的文明施工要求；②禁止向河道排放杂物、污水、泥浆等，如有违反承包人承担所有责任。③交工前，承包人应自行清运、清理完毕发包人提供场地范围内的所有机械、建筑垃圾、生活设施等所有发包人认为应该清理、清运的物品。

2）承包人作为本工程的智能化分包单位，应做好与总包单位的施工配合。

3）承包人须遵守并执行发包人制订的各项制度文件。

4）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

5）在工程实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位；除按有关规定及发包人要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量。

6）由于承包人原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关，造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。

7）在工程实施过程中，严格执行国家、省、市颁发的相关规定，切实加强外来务工人员管理，保障农民工的合法权益。按主管部门要求，应按规定设立民工学校，费用自理。若在施工期间，由于承包人的责任发生违法、违规事件，后果由承包人自负。承包人与其施工人员之间产生的劳动、工伤、保险等争议均由承包人自行处理，与发包人无关。

8）在工程实施过程中，若与其他施工单位发生交叉施工时，必须配合总包单位，听从发包人和全过程咨询（含监理）的协调、指令与要求，因承包人擅自行动造成其他承包人实施工程受损或受影响，应予及时整改，发包人有权按受损额两倍追究承包人违约金，且发包人有权在工程款中直接扣除。

9）文明施工按“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”、有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行，施工时不得影响道路交通的正常运行和保证排水畅通。施工区域范围内必须采取全封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、全过程咨询（含监理）的检查。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

10）承包人应在工程所在地的国内注册的国有或股份制商业银行一级支行及以上机构设立账户。发包人有权不定时对项目部资金账户进行检查。发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专项专用资金，承包人不得转移或挪做他用，否则发包人有权责令其改正并对其扣以违约金，且发包人有权在工程款中直接扣除。

11）根据市住建局绍市建设[2020]134号文件精神，凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，发包人不管以何种方式支付工程款。本工程按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。

12）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人应在整个承包工程中进行全过程控制，对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施，负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。若发生民工因承包人拖欠工资等事宜而聚众闹事、占领工地、妨碍工程或发包人正常工作类事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程的进行不会受到影响。若承包人在有关事件发生后3天内仍不能处理完毕，发包人有权采取包括但不限于直接发放工资给民工等一切必要措施控制发生事态的状况，直至解决纠纷事件。在上述事件发生情况下，视为承包人没有尽到合同文件所要求的管理责任，每发生一次，应向发包人支付违约金50万元或工程款中直接扣除，并承包人应同时承担工期延误、额外费用增加及法律上的一切责任，而发包人有权将上述的直接支付民工款项，从按合同应支付给承包人的款项内予以扣除，或作为债项而向承包人追讨；同时承包人无权以发包人存在错付、多付等理由而要求发包人承担任何责任。

②做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知全过程咨询（含监理）和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。

③承包人在实施本项目合同范围内施工时，应保证其他工程的施工，并有义务提供与其它工程施工的配合与协调。

④在后续工程施工单位进场后，承包人应无条件根据发包人的指令及时清理场地内影响附属工程施工的材料、垃圾等，全力配合，为后续工程施工创造有利条件。否则，如果由于承包人清理工作不及时而影响后续工程施工，发包人有权委托其他单位进行清理，所发生的费用从承包人的合同款中扣除。

⑤承包人在开工前向全过程咨询（含监理）、发包人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：合同签订时明确 ；

身份证号：合同签订时明确 ；

建造师执业资格等级：合同签订时明确 ；

建造师注册证书号：合同签订时明确 ；

建造师执业印章号：合同签订时明确 ；

安全生产考核合格证书号：合同签订时明确 ；

联系电话：合同签订时明确    ；

电子信箱：合同签订时明确 ；

通信地址：合同签订时明确 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：合同签订时明确    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理及其它项目管理人员的到位到岗要求：项目负责人及技术负责人到位率不得低于80 %，月现场出勤率不低于80%；五大员到位率不得低于80%，月现场出勤率不低于80%。由发包人（或发包人委托的管理公司）按月进行指纹、人脸考核。项目负责人、技术负责人和施工管理人员每月在施工现场时间不得少于24天（春节当月不少于18天），且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加；缺勤的违约金标准：项目负责人和技术负责人5000元/人•天，五大员2000元/人•天，违约金限额为合同价格的2%；如违约金超出限额的，发包人可以解除合同，违约金不能弥补发包人实际损失的，承包人需另行承担损失赔偿。　。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     按通用条款执行 　。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人、技术负责人和施工管理人员有事离岗，需向发包人办理书面请假手续，未经批准擅自离开施工现场的，按未到位违约处理。违约金标准：项目负责人和技术负责人每天扣违约金1万元/人，10次及以上的每天扣违约金2万元/人；五大员每发现一次3000元/人。以上违约金须在当月工程款内扣除，若工程款不足以抵扣违约金时，发包人有权向承包人追究 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 项目负责人、技术负责人和施工管理人员，原则上不得更换，如遇特殊情况确需更换的，更换后的相应人员资格条件不低于招标文件要求,同时应征得发包人同意，并经有关行业主管部门备案，且更换项目负责人和技术负责人需扣除5万元／人次违约金，五大员更换的需扣除1万元／人次违约金（死亡、重大疾病丧失劳动力、因涉嫌犯罪被羁押或者被判处刑罚的除外）。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自调动（更换），且经发包人书面发函或约谈单位负责人后仍未整改的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应接到开工通知后7天内提交符合发包人要求的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目负责人、技术负责人和施工管理人员，原则上不得更换，如遇特殊情况确需更换的，更换后的相应人员资格条件不低于招标文件要求,同时应征得发包人同意，并经有关行业主管部门备案，且更换项目负责人和技术负责人需扣除5万元／人次违约金，五大员更换的需扣除1万元／人次违约金（死亡、重大疾病丧失劳动力、因涉嫌犯罪被羁押或者被判处刑罚的除外）。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人和技术负责人未经发包人书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天扣违约金1万元／人；10次以上的扣违约金2万元/人；五大员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，扣3000元/人。以上违约金均须在更换当月工程款内扣除，若工程款不足以抵扣违约金时，发包人有权向承包人追究  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本项目不允许分包   。

主体结构、关键性工作的范围：/   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包   。

其他关于分包的约定：    /      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  已竣工工程未交付发包人验收之前的成品保护由承包人负责，费用由承包人承担  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。

担保金额：按照《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）文件规定办理。本项目履约担保金额为合同价的2%，合同签订之日起15日内向发包人提交，在工程竣工验收合格后10日内全额返还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   合同签订时明确   。

关于监理人的监理权限：   合同签订时明确  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 合同签订时明确   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：合同签订时明确 ；

职    务：合同签订时明确 ；

监理工程师执业资格证书号：合同签订时明确；

联系电话：合同签订时明确 ；

电子信箱：合同签订时明确 ；

通信地址：合同签订时明确 ；

关于监理人的其他约定：合同签订时明确 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）       合同签订时明确         ；

（2）       合同签订时明确       ；

（3）      合同签订时明确          。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本项目要求配合总包单位创绍兴市建筑工程“兰花杯” 。

关于工程奖项的约定：  /  。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 　按照通用条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照《建筑施工安全技术统一规范》、《绍兴市建筑安全文明施工标准化工地管理办法》等规范要求做好本工程安全生产工作 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照《绍兴市建筑安全文明施工标准化工地管理办法》、《绍兴市扬尘污染防治管理办法》等现行法规、规范要求做好本工程的文明施工和扬尘防治工作。2、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。” 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按照通用条款    。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按照通用条款  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

按照通用条款　。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按照通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  发包人发出开工令3天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订时明确  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订时明确 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按照通用条款  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人按每延期一天收取承包人合同价的万分之一的违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金总额不超过总造价的1％，如对发包人造成经济损失的，超过违约金总额的，不足部分由承包人另行支付或由发包人在应付工程款中直接扣除 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  按照政府部门的相关文件作为依据 ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 本工程不设提前竣工奖励。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 本工程发包人不提供材料设备 。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

1.本项目材料、设备进场，须严格按相关规范及管理规定要求进行验收，未经验收通过的材料、设备不得使用。

2.关于国产材料、设备的进场验收要求：功能重要、费用较高、不便于更换的重要材料，承包人应事先提供样品；对于不便于运输的重要材料，设备出厂前，承包人应提前通知各方至工厂或产地验收。因承包人未提供样品或提供样品不及时、未通知或通知不及时导致相关责任及损失，由承包人承担

3.关于进口材料、设备的进场验收要求:材料、设备进场前，除常规出厂合格证、检测报告外，还需提供出口国出口报关单及完税凭证、国内进口报关单及完税凭证、产地证明等材料，产地证明须出当地商检机构或商会公章。上述材料不齐全的，不得进场使用。上述证明材料根据办理时序先后，承包人应及时、分批按序报发包人审核。

4.发包人对承包人所投产品及材料设备参数有异议的，有权委托第三方检测机构进行检测，检测不合格的，发包人有权按本项目招标推荐品牌库内品牌进行选择。投标报价不调整。

5.招标文件技术要求中涉及的技术参数的相关检测报告、证明文件和对材料设备品牌的相关约定需要的证明材料，按承包人的投标承诺，同意于本合同签订后(涉及进口材料、设备的，承包人可申请提出运输报关所需的顺延时间，并经发包人确认)，且材料设备进场前至少提前15天提供相关检测报告及证明文件，证明承包人所投产品及料设备性能满足或优于招标文件的相关要求。如承包人不提供的，发包人有权要求承包人将相关材料、设备退场，如承包人拒不退场的，发包人有权单方面解除合同，相关违约责任由承包人承担，对项目造成损失的，发包人有权向承包人追偿。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担修建临时设施的费用，如承包人需要临时占用用地则由承包人自行办理申请手续并承担相应费用  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 本工程现场材料试验需到发包人指定的专门检测机构进行检测，费用由承包人承担  。

施工现场需要配备的试验设备：    /   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /     。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按照相关标准、规范、规程执行    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： ：(1)工程设计变更；（2）涉及工程费用增减的施工组织设计变更、施工方案变更；（3）材料与设备换用；（4）无价材料价格及暂定价的签证；（5）招标范围内由于发包人原因需要抛项的工作内容或工程量；（6）工程质量标准的改变及其它实质性变更（7）施工现场条件等实际情况与勘测报告、设计图纸等技术资料不符引起的现场工程量和费用增减的签证。

变更程序应按发包人及其上级部门的规定程序及权限进行审批，完毕后才能实施。。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）本工程审定标底预算书中已有项目单价的，按本工程审定预算书中确定的综合单价并按中标下浮率下浮；（2）本工程审定标底预算书中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价并按中标下浮率下浮；（3）本工程审定标底预算书中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件中“本工程造价编制依据”调整，并按“中标下浮率”下浮；（4）本工程审定标底预算书中没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算；（5）各项取费、税金按照招标口径计算。

变更费用不列入进度款支付，经结算审计后与工程审定造价同比例支付  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按照通用条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按照通用条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  如有，发生时双方协商解决  。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是，具体按第三种方式调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 本工程除人工、钢材（不含钢管、钢塑和不锈钢复合管、铸铁管）、电缆进行补差外，其余机械、材料均不作调整。

其中：

钢材（不含钢管、钢塑和不锈钢复合管、铸铁管）、商品砼、蒸压砂加气混凝土砌块按施工期[指工程开工的月份（含）至工程竣工验收月份（含）]期间各月份《绍兴市造价管理信息》（绍兴市信息价中没有的材料套用《浙江造价信息》或《杭州市造价信息》并与财政审定后造价套用的口径一致）除税信息价平均值与招标文件约定月份除税信息价之差额进行调整，计取税金，并按中标下浮率下浮后进行补差；

电缆按施工期[指工程开工的月份（含）至工程竣工验收月份（含）]（当因承包人的原因导致工程延期竣工时，计算到合同工期截止日）期间各月份《绍兴市造价管理信息》（绍兴市信息价中没有的材料套用《浙江造价信息》或《杭州市造价信息》并与财政审定后造价套用的口径一致）除税信息价平均值与招标文件约定月份除税信息价之差额进行调整，计取税金，并按中标下浮率下浮率后进行补差。

人工单价按施工工期前80%月份除税信息价的平均值和预算书编制时采用月份除税信息价之差额进行调整，并按中标下浮率下浮后进行补差。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的不可调整的材料、人工以及机械台班价格在投标编制期

或预算书编制期与合同实施期间的发生的市场价格波动；

（2）在工程施工中承包人应能预计的所有费用；

（3）所有本合同专用条款、招标文件、招标控制价及其编制说明明示要求投标人需承担或包干的费用；

（4）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

（5）其他：a、定额、标准、费率及相关政策规范（强制性文件除外）调整。b、

国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。c、现行预算定额

或计价规范未描述到，但又是按照施工工艺、施工规范、验收规范及质量通病防治措施等完成分项工程所必要的工作内容，均应包括在本合同总报价内。d、材料价格的正常波动。  。

风险费用的计算方法： 已包含在综合单价中  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 市场价格波动引起的调整按本合同 11.1 第 3 种方式的约定计算  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          /            。

风险费用的计算方法：          /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /    。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程支付预付款，预付款比例为合同价（不含安全文明施工费、预备费）的10%   。

预付款支付期限：    合同签订后14天内。   。

预付款扣回的方式：  预付款根据施工进度在每次进度款付款中扣除每月实际完成工程量的85%的50%，扣完为止。   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /       。

预付款担保的形式为：         /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：           /    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按照通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         　　　　　 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：每月产值报表经全过程工程咨询、建设单位审核，按审核产值的 85%支付进度款；竣工验收（含提前竣工验收的单位工程）后支付至合同价（合同价若修正的，按修正后合同价）的88%，提交结算和施工档案完成归档后支付至合同价（合同价若修正的，按修正后合同价）的 90%，经结算审计通过后付至审定价的 98.5%，余款作为质量保证金（不计息）。

上述各项费用的每笔款项支付前，承包人应提交相应金额的增值税专用发票（税率为 9%），发包人凭票支付工程款，否则发包人有权拒绝付款并不承担逾期付款的违约责任。若存在承包人因政策原因税率低于 9%，需提供税务部门提供的相关依据。合同履行期间如遇税率变动，合同不含税金额不变，双方根据新税率签订补充协议。

根据市住建局绍市建设[2020]134号文件精神，凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20％作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按照通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按照通用条款   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    　/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后14天内完成审批并签发进度款支付证书 。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  发包人逾期支付进度款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）支付违约金  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按照通用条款    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 竣工验收程序按照《绍兴市房屋建筑工程竣工验收和备案管理实施细则》执行。   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     按照通用条款    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    双方协商       。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按照工期延期违约处理    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按相关规范和通用条款执行   。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /    。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后15天内   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后90天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：   按发包人要求执行   。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人在收到经监理人审核的竣工结算申请单后30天内按照越城区相关文件的要求委托竣工结算审计，发包人在完成竣工结算审计28天内签发竣工付款证书。    。

发包人完成竣工付款的期限：   发包人在签发竣工付款证书28天内完成对承包人付款，发包人逾期付款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）支付违约金  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式四份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：     按照通用条款    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书   。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人在颁发最终结清证书后28天内完成支付，发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）支付违约金  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   缺陷责任期从工程竣工验收之日起计算，缺陷为24月  。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： （说明：不得超过工程价款结算总额的1.5% ）                                     ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:   竣工结算审定价的1.5%（不计息）   。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /　　     。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    按国务院的《建设工程质量管理条例》相关规定执行。 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24 小时内  。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款约定执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）支付违约金。  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 合同工期顺延，由此引起承包人的损失按照第20条（争议解决）约定处理 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 合同工期顺延，由此引起承包人的损失按照第20条（争议解决）约定处理 。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 本合同各条款注明的其余违约情形   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人不予退还履约保证金，并责令承包人在限定期限内改正；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人按每发生一次10万元收取承包人违约金，并责令承包人在限定期限内改正；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人按每发生一次10万元收取承包人违约金，并责令承包人在限定期限内改正；

（4）承包人违反第8款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，发包人按每发生一次2万元收取承包人违约金，并责令承包人在限定期限内改正；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，发包人按每延期一天合同价的万分之一收取承包人违约金；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人按每发生一次2万元收取承包人违约金；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按照通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商解决 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         /      。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 农民工工伤保险按绍政办[2007]100号文《绍兴市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于绍兴市区建设工程施工企业农民工参加工伤保险实施意见的通知》精神缴纳。农民工工伤保险费已包含在标底报价内  。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款约定执行    。

# 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 本工程争议解决不采用争议评审   。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       　/         。

选定争议评审员的期限：         /       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    　　/　      。

其他事项的约定：              /　         。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /         。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地   人民法院起诉。

#### 21.专用条款补充内容：

21.1本工程智能化列入总包管理，总承包人负责对其质量、进度、安全进行管理并提供施工场地、垂直运输机械、施工水电接入等必要施工条件，建设单位向总承包人支付上述工程合同价（扣除预备费）的3%的专业工程管理费。其余现场施工涉及的水电费、安全文明施工费、防疫措施费、临时设施费等，均由投标人在投标报价时综合考虑。

招标人要求总承包单位对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务，总承包服务费包括的工作内容:

(1)作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；

(2)各分包工程的工期、质量、安全的管理与协调；

(3)各分包工程竣工资料的归档工作；

(4)提供部分不适宜重新设置的，且分包单位必须利用总包单位已有临时设施及共用的设施(如:仓库、办公室、道路、围墙、堆场、垂直运输、外墙脚手架等)；

(5)修复或完成由于分包单位协调不到位造成的工程缺陷；

(6)垃圾清运费。

21.2本工程承包人在施工阶段需应用建筑信息模型（BIM）技术，在设计模型基础上进行深化，建立施工模型，模型细度达到LOD400，具体应用点包括但不限于施工数据采集、图纸会审、施工深化设计、施工方案模拟、施工计划模拟、工程量统计、设备与材料管理、质量与安全管理、竣工模型构建。应用点主要工作内容按照《浙江省建筑信息模型（BIM）技术应用导则》和《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》（浙江省工程建设标准DB33/T1154-2018）规定。

21.3本工程承包人必须设立项目部，人员到岗到位率承包人必须达到绍兴市建筑业管理局关于市区政府投资性建筑工程施工现场管理人员配备及到岗要求的指导意见（绍市建管[2013]69号）要求。项目经理及其它项目管理人员的到位到岗要求：项目负责人及技术负责人到位率不得低于80 %，月现场出勤率不低于80%；五大员到位率不得低于80%，月现场出勤率不低于80%。由发包人（或发包人委托的管理公司）按月进行指纹、人脸考核。项目负责人、技术负责人和施工管理人员每月在施工现场时间不得少于24天（春节当月不少于18天），且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加；缺勤的违约金标准：项目负责人和技术负责人5000元/人•天，五大员2000元/人•天，违约金限额为合同价格的2%；如违约金超出限额的，发包人可以解除合同，违约金不能弥补发包人实际损失的，承包人需另行承担损失赔偿。

21.4中标确定后的项目经理因各种原因如需更换按政府投资项目管理办法进行处理。

21.5因承包人原因造成本项目工程单项或整体验收不合格及未能通过“兰花杯”等验收标准的，发包人有权没收承包人缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由承包人承担，发包人有权在承包人工程款中扣除相应费用，不足部分发包人有权追偿。

21.6承包人须在实际施工前按投标文件中所投的品牌（绿色建材除外）确定施工时实际使用品牌，并由发包人确认后施工。经发包人同意，中标单位也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与推荐的材料品牌相当或者更优的产品。

21.7本工程为绿色建材试点项目，要求绿色建筑达到三星级标准（绿色建材应用比例计算采用指标得分法，根据住建部发布的《绍兴市绿色建材应用比例计算技术细则》计算）。施工过程中需严格执行《绍兴市政府采购支持绿色建材试点项目实施管理办法（试行）》。

施工单位通过管控平台上采购已采信或已认证的绿色建材，若施工单位通过其他途径采购的绿色建材，需提供住建部认可的绿色建材标识。验收时未能达到绿色建筑三星级标准的，视为违约，违约金按本项目绿色建材材料价的10%-20%范围内计取。

21.8未尽事宜双方协商解决。

# 第五章工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式如下(具体详见附件)：

- 招标工程量清单封面

- 招标工程量清单扉页

- 编制说明

- 分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

- 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表

- 专业工程暂估价表

- 专项技术措施暂估价表

- 计日工表

- 总承包服务费计价表

- 主要工日一览表

- 发包人提供材料和设备一览表

- 主要材料和工程设备一览表

- 主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。

附件1：

招标工程量清单封面

工程 招标工程量清单 招标人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位盖章） 年 月 日

附件2：

招标工程量清单扉页

工程 招标工程量清单 招标人： 造价咨询人： （单位盖章） （单位盖章） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编制人： 复核人： （造价工程师签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月 日 编制时间： 年 月 日

附件3：

编制说明

工程名称：                                              第   页 共   页

工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。 编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。 采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。 综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。 采用的计价、计税方法。 其他需要说明的问题。 注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述； 2.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示； 3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。

标底编制说明

一、工程名称：绍兴市越城区公共卫生服务中心建设项目智能化工程

二、编制范围及内容： 绍兴市越城区公共卫生服务中心建设项目,项目位于绍兴市越城区皋埠街道,南至中山路,北至胜利江,东北侧为绍兴市越城区人民医院,与城区关系紧密,内外交通便利。本工程由疾控中心业务办公楼、卫生执法大队业务办公楼、 公共卫生应急指挥中心、疾控中心实验楼及职工宿舍等,总建筑面积 38532 平方米,其中地下建筑面积 10120 平方米，以上图纸范围内的智能化弱电工程（具体详见标底及图纸）。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

1、根据浙江省现代建筑设计研究院有限公司提供的设计图纸计算，包含：总图智施-01~23，指挥中心智施-01~20，疾病控制办公楼智施-01~21，卫生健康行政办公楼智施-01~20，疾病控制实验楼智施-01~18，观察楼智施-01~13，地下室智施-01~06，实验室专项弱电智施-01~09，4S能源一体化管理系统图等。

（二）定额套用：

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》、《园林绿化工程工程量计算规范GB50858-2013》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》。

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013年11月）。

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及造价部门相关规定。

（三）费用计取：

- 本工程采用增值税一般计税法。

- 企业管理费费率、利润费率：按安装工程中值计取

- 安全文明施工基本费按市区工程中值计取，其余施工组织措施费本标底不考虑其它项目费费率本标底不考虑，以后不再增加该类费用（招标文件及其他说明另有规定除外）。

- 规费按各专业工程标准费率计取。

- 农民工工伤保险费已包含在标底报价内，中标单位需按绍政办发【2007】100号文件规定缴纳，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

- 根据绍市建设办【2022】31号文件，安责险费率按工程造价计取对应费率。

- 投标人必须严格按照施工图纸、预算编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建设工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用已包括在投标报价中或已综合考虑在相关因素中。

- 本预算相关措施费项目按规定列入，如实际施工时其它工艺要求时，投标单位在投标时自行考虑该因素，工程结算时仍按定额规定计取。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：材料预算单价按《浙江省建筑安装材料2018年基期价格》中的基价执行，主要材料信息价格按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第10期信息价，其中水泥按散装计取（实际使用不同，结算不作调整），部分材料信息价按省有关造价材料信息价（《浙江造价管理信息》、《浙江质监与造价》）及市场调查价计入。

2、人工单价：按2018版定额人工单价计入，并按2023年10月份的《绍兴市建设工程造价管理信息》公布的人工信息价进行补差，计取税金。

3、定价部分材料详见附表，投标人在投标报价时自行考虑，结算时定价部分材料按投标报价不作调整。

4、“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

5、“材料价”包括材料、运输损耗、运输费、采保费等所有因素的相关费用，未包括税金。

6、单列价：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用，上述单列价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑，甲方以后不再签证。

7、“暂定价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用。投标时不作下浮。结算时由甲方签证为准。

（五）材料所选品牌的型号、规格和各项技术参数性能必须严格按照设计图纸的要求及有关规范的要求选择。实际施工时施工方需提供样品，其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样定货认可后方可施工。

（六）本标底的计价方式：采用2013（国标）清单综合单价方式进行计价。

建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范BG/T 50353-2013》计算。

（七）标底编制的其他事项：

- 本弱电工程包括且不限于以下系统：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控及入侵报警系统、停车库（场）管理系统、门禁管理系统、梯控管理系统、周界报警系统、信息发布系统、多媒体会议系统、五方通话系统、4S能源一体化系统、机房系统、实验室智能化管理系统、实验室环境监测系统等。

- 电话、有线电视、三网通讯等系统本工程仅考虑预留图示范围内配线架、由机房引至各单体的弱电线缆、末端面板等基础设施，由运营商引入的主干线及专用设备等由各运营商负责；电梯五方通话系统本工程仅预留通信线缆，电梯设备由电梯商负责。

- 本项目建筑设备监控系统（4S能源一体化管理系统）根据图纸需可实现建筑设备监控、电力监控、照明控制、用能计量、建筑环境检测、能效管理等功能,并可支持电梯、安防等系统接入。集成能耗监测系统、BAS、公共照明、地下室一氧化碳监测等系统功能，相关内容投标方需综合考虑报价，如后期方案深化等产生费用不作调整。

- 实验楼专项弱电中控管理一体化系统包括且不限于实验室楼一层至五层变风量自控系统、设施管理系统、试剂安全管理系统、专用设施温控系统等各系统组成的数字化三维仿真集中监控系统，并包含纯水系统、暖通系统、特气系统及楼宇弱电（视频监控、门禁一卡通等）系统等一体化集成，该集成系统硬件设备、控制模块、末端预留接口、软件平台等内容均由智能化单位负责计入本工程，并需配合专项单位接口协议接入调试兼容等工作，相关内容投标方需综合考虑在报价内，如后期方案深化等产生费用不作调整。

- 实验楼一层和五层试剂室、四层气瓶室内监控设施需满足安防及试剂监测系统共同接入使用要求，且易制毒、易制爆间及气瓶室采用防爆型监控设备，中标单位需配合专业单位接口协议接入调试兼容等工作。

- 各楼栋的小会议室、实验室五楼办公区设置65寸可移动一体式显示屏共6套。

- 卫生监控行政办公楼首层食堂区域按弱电图纸内容预留相应弱电点位设备及管线，其余厨房设施由厨房专项单位负责，不计入本工程。

- 机房系统包括且不限于机房内顶面、墙地面装修及防火门等，机房接地，机柜UPS、精密空调、环境监控系统等配套内容，其中UPS及精密空调等设备需满足设计及使用方要求，请投标方综合考虑报价。

- 各机房、弱电间、安防柜综合布线和系统图中光纤按芯数为全部熔接，清单配线架按需配置数量计入，结算按实调整。

- 会议系统中设计方案末端为预留接口插座，移动携带使用的笔记本电脑等由甲方自备。

- 室外弱电井、埋地弱电管网、室内弱电桥架、室内外弱电线缆（含UPS电源线）等包括在本工程综合布线等分部系统范围内，其中室内混凝土等结构预埋的弱电管及预埋盒由总包按弱电点位预埋到位，二次墙体后开的暗敷及明敷弱电管按图计入本工程，弱电线缆不局限于水平与垂直按项目所需总米数计入。

- 室外总图南门卫旁预留快递柜/外卖柜信息点的弱电管线及接口面板，后端设施由专业单位负责；室外主出入口按图配置停车管理车行道闸及人行摆闸，数量按图计入。

- 综合管路、桥架、线缆等清单包括剔槽、开孔、修复、接地、封堵、刷漆、涂料、支吊架、线盒、室外挖填土、线缆接口焊接测试等所有工作内容，投标方需综合考虑报价。

- 各系统设备均按成套考虑，包括安装调试及配套件等内容，其中各系统专用配套管线不局限规格及类型，按项综合包干计入各分项系统内，投标方需综合考虑报价，结算不作调整。

- 各系统控制回路同一路的，服务器或管理主机优先按同一台管理服务器考虑，且管理主机前后级系统计入需符合建设方使用要求并满足兼容性。

- 清单中规格参数经由会议确认，投标方投标选用产品需满足设计的基本参数及建设方使用单位的各类需求，各系统如需深化设计的，深化设计方案产生变动费用包括在相应的清单报价内，投标单位报价时综合考虑该因素，结算时不增加相关费用。

三、建设单位标底的复核及调整

投标单位应对建设单位提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经建设单位确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（说明中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

浙江建诚工程管理咨询有限公司

2023年10月27日

# 第六章图纸

另附（内容由招标人提供，另附）

☑图纸清单

设计人：浙江省现代建筑设计研究院有限公司               第   页共   页

| 序号 | 图号 | 图纸名称 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总图 |
| 1 | 智施-01 | 弱电设计说明(一) | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 弱电设计说明(二) | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 弱电设计说明(三) | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 消控室平面布置图 | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 弱电安装大样图1 | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 弱电安装大样图2 | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | UPS配电系统图 | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 智慧建筑4S能源设备一体化管理系统图 | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 一体化控制原理图 | 2022.08 |  |
| 10 | 智施-10 | 张力式电子围栏安装大样图 周界报警系统图 | 2022.08 |  |
| 11 | 智施-11 | 设备网总配线图 计算机网总配线图 电梯五方通话系统图 | 2022.08 |  |
| 12 | 智施-12 | 弱电总平面图 | 2022.08 |  |
| 13 | 智施-13 | 主要设备材料表(一) | 2022.08 |  |
| 14 | 智施-14 | 主要设备材料表(二) | 2022.08 |  |
| 15 | 智施-15 | 主要设备材料表(三) | 2022.08 |  |
| 16 | 智施-16 | 主要设备材料表(四) | 2022.08 |  |
| 17 | 智施-17 | 主要设备材料表(五) | 2022.08 |  |
| 18 | 智施-18 | 主要设备材料表(六) | 2022.08 |  |
| 19 | 智施-19 | 主要设备材料表(七) | 2022.08 |  |
| 20 | 智施-20 | 主要设备材料表(八) | 2022.08 |  |
| 21 | 智施-21 | 主要设备材料表(九) | 2022.08 |  |
| 22 | 智施-22 | 主要设备材料表(十) | 2022.08 |  |
| 23 | 智施-23 | 主要设备材料表(十一) | 2022.08 |  |
| 应急指挥中心 |
| 1 | 智施-01 | 综合布线系统干线图 电信间综合布线配置图 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 网络拓扑结构图 有线电视系统图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 信息导引及发布系统图 梯控管理系统图 | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 会议系统图(1) 会议施工图(1) | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 会议系统图(2) 会议施工图(2) | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 会议系统图(3) | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | 会议施工图(3) | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 灯光系统图(3) | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 灯光施工图(3) | 2022.08 |  |
| 10 | 智施-10 | 入侵报警系统图 出入口控制系统图 | 2022.08 |  |
| 11 | 智施-11 | 视频安防监控系统图 | 2022.08 |  |
| 12 | 智施-12 | 一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 13 | 智施-13 | 二层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 14 | 智施-14 | 三层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 15 | 智施-15 | 机房层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 16 | 智施-16 | 一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 17 | 智施-17 | 二层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 18 | 智施-18 | 三层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 19 | 智施-19 | 机房层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 20 | 智施-20 | 弱电机房设备布置平面图 综合一体柜UPS配电系统图 | 2022.08 |  |
| 疾病预防控制中心业务办公楼 |
| 1 | 智施-01 | 综合布线系统干线图 电信间综合布线配置图 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 网络拓扑结构图 有线电视系统图 信息导引及发布系统图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 会议系统图 会议施工图 | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 梯控管理系统图 入侵报警系统图 | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 出入口控制系统图 视频安防监控系统图 | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | 二层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 三层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 四层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 10 | 智施-10 | 五层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 11 | 智施-11 | 机房层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 12 | 智施-12 | 入口门厅一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 13 | 智施-13 | 入口门厅二层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 14 | 智施-14 | 一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 15 | 智施-15 | 二层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 16 | 智施-16 | 三层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 17 | 智施-17 | 四层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 18 | 智施-18 | 五层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 19 | 智施-19 | 入口门厅一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 20 | 智施-20 | 入口门厅二层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 21 | 智施-21 | 弱电机房设备布置平面图 综合一体柜UPS配电系统图 | 2022.08 |  |
| 卫生健康行政执法队业务办公楼 |
| 1 | 智施-01 | 综合布线系统干线图 电信间综合布线配置图 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 网络拓扑结构图 有线电视系统图 信息导引及发布系统图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 会议系统图(1) 会议施工图(1) | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 会议系统图(2) 会议施工图(2) | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 会议系统图(3) 会议施工图(3) | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 梯控管理系统图 入侵报警系统图 | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | 出入口控制系统图 视频安防监控系统图 | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 二层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 10 | 智施-10 | 三层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 11 | 智施-11 | 四层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 12 | 智施-12 | 五层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 13 | 智施-13 | 机房层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 14 | 智施-14 | 一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 15 | 智施-15 | 二层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 16 | 智施-16 | 三层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 17 | 智施-17 | 四层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 18 | 智施-18 | 五层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 19 | 智施-19 | 机房层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 20 | 智施-20 | 弱电机房设备布置平面图 综合一体柜UPS配电系统图 | 2022.08 |  |
| 疾病预防控制中心实验楼 |
| 1 | 智施-01 | 综合布线系统干线图 电信间综合布线配置图 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 网络拓扑结构图 梯控管理系统图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 信息导引及发布系统图 出入口控制系统图 | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 入侵报警系统图 视频安防监控系统图 | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 二层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | 三层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 四层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 五层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 10 | 智施-10 | 机房层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 11 | 智施-11 | 一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 12 | 智施-12 | 二层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 13 | 智施-13 | 三层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 14 | 智施-14 | 四层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 15 | 智施-15 | 五层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 16 | 智施-16 | 机房层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 17 | 智施-17 | 弱电机房设备布置平面图 综合一体柜UPS配电系统图 | 2022.08 |  |
| 18 | 智施-18 | 室内环境空气质量监测系统图 | 2022.08 |  |
| 观察楼 |
| 1 | 智施-01 | 综合布线系统干线图 电信间综合布线配置图 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 网络拓扑结构图 有线电视系统图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 信息导引及发布系统图 梯控管理系统图 | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 入侵报警系统图 出入口控制系统图 | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 视频安防监控系统图 | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | 二层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 三~五层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 机房层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 10 | 智施-10 | 一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 11 | 智施-11 | 二层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 12 | 智施-12 | 三~五层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 13 | 智施-13 | 机房层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 地下室 |
| 1 | 智施-01 | 综合布线系统干线图 电信间综合布线配置图 网络拓扑结构图 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 有线电视系统图 入侵报警系统图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 视频安防监控系统图 | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 出入口控制系统图 停车场管理系统图 | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 地下一层弱电平面图 | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 地下一层强弱电一体化平面图 | 2022.08 |  |
| 实验室专项弱电 |
| 1 | 智施-01 | 实验室智能化管理系统设计说明 | 2022.08 |  |
| 2 | 智施-02 | 中控管理站系统结构图 | 2022.08 |  |
| 3 | 智施-03 | 中央管理站可视化集成示意图 | 2022.08 |  |
| 4 | 智施-04 | 专用设施温控系统图 | 2022.08 |  |
| 5 | 智施-05 | 试剂管理系统流程图&结构图 | 2022.08 |  |
| 6 | 智施-06 | 一层实验室智能化平面图 | 2022.08 |  |
| 7 | 智施-07 | 二层实验室智能化平面图 | 2022.08 |  |
| 8 | 智施-08 | 三层实验室智能化平面图 | 2022.08 |  |
| 9 | 智施-09 | 五层实验室智能化平面图 | 2022.08 |  |

- 技术标准和要求

智能化系统主要技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1、工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 材料： ABS 额定温度：-20℃~+70℃ 带有防尘盖 带有标识条 带有标志块 组合式结构 提供单口、双口、四口86*86型系列产品，与86型底盒配套使用 | 个 | 448 |
| 2 | 双口面板 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 材料： ABS 额定温度：-20℃~+70℃ 带有防尘盖 带有标识条 带有标志块 组合式结构 提供单口、双口、四口86*86型系列产品，与86型底盒配套使用 | 个 | 946 |
| 3 | 六类非屏蔽水晶头 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 全面支持所有数据、语音、通讯、多媒体等多方面的高速应用。 插拔次数：≥750次 压力测试：≥20N 线规：23~26AWG 塑胶壳材料：聚碳酸酯 工作温度：-25℃ ~60℃ | 个 | 706 |
| 4 | 六类非屏蔽模块(执法大队食堂) | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 6 |
| 5 | 六类非屏蔽模块(快递柜/外卖柜) | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 2 |
| 6 | 六类非屏蔽模块（政务） | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 775 |
| 7 | 六类非屏蔽模块（公共） | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 719 |
| 8 | 六类非屏蔽模块（语音） | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 370 |
| 9 | 六类非屏蔽模块（实验室专网） | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 306 |
| 10 | 六类非屏蔽模块（TV+信发） | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 180度打线结构，向下兼容超五类 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 绝缘强度：1000V RMS / 1分钟； 额定电流：最大1.5AMP； 绝缘阻抗：最小1000MΩ； 接触电阻：2mΩ per contact； IDC簧片：可容纳 22-26 AWG 最少250次端接； JACK金针：最少750次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式， 兼容LASUN所有19英寸模块式配线架空架和86型面板， 带智能LED灯。 工作区、水平子系统语音、数据信息点，面板模块与配线架模块通用。 | 个 | 162 |
| 11 | 3米六类非屏蔽RJ45跳线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 带宽达到250MHz； 导体线规：24AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.9%)。 多股内导体，内置十字骨架结构 采用50U水晶头，两端射出成型，色环可选，≥750次插拔 额定温度：-20-75℃ | 个 | 1962 |
| 12 | RJ45-RJ11 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-B.2三类规范 带宽达到16MHz； 导体线规：26AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.9%)。 多股内导体 额定温度：-20-75℃ | 个 | 370 |
| 13 | 四工LC光纤面板 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 材料： ABS 阻燃级别：UL94-V0 额定温度：-20℃~+70℃ 45度斜角设计，配有标识条，方便编号管理和维护使用 单口、双口可选与86型底盒配套使用 适合SC单工适配器或LC双工适配器安装，应用于用于家庭或工作区布线子系统 | 个 | 60 |
| 14 | 四工LC耦合器 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 1. 适用于单模和多模 2. 应配对使用并安装在光纤连接面板上 3. 采用高精度氧化锆陶瓷套管 4. 低插入损耗 5. 良好的接插能力 插入损耗（DB）<0.2 重复性（DB）<0.2，1000次。满足YD/T 1272或YD/T 987-1998光纤活动连接器规范。 | 个 | 60 |
| 15 | 1米单模低烟无卤单芯LC光纤尾纤 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国家标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 1.5米 单模光跳线1芯 材质可选：LSZH 外径可选：2.0 连接器：LC 光纤类型：B1.3（G652D）1 护套颜色：黄色（B1.3） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模）,≥35dB（多模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ | 个 | 240 |
| 2、水平区 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T1019六类规范； 带宽达到250MHz； 导体线规：≥23AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） 绝缘层材料：HDPE 十字骨架设计 8倍电缆外径，无开裂 传输延时差：≤45ns/100m 传输速度:69% 电容：最大5.6nf/100m 直流电阻：最大9.38Ω/100m 不平衡电容：最大160pF/100米 额定温度：-20-75℃ | 米 | 140000 |
| 2 | 4芯室内单模低烟无卤光缆9/125 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 采用紧套单模光纤，芳纶纱加强，挤制低烟无卤护套 允许拉伸力：短期：1320N /200N (垂直布线)，长期：660N/130N（水平布线） 允许侧压力：短期：1000N/100MM 长期：300N/100MM 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 温度范围：储运、运行：-20℃~+60℃；安装：-5℃~+50℃ 符合标准：YD/T1258.4-2019 | 米 | 3000 |
| 3、管理区 |  |  |  |  |
| 1 | 6口12芯LC架式光纤配线架1U | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T778 安装方式：19″机架式安装、高度1U 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 台 | 73 |
| 2 | 12口24芯LC架式光纤配线架1U | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T778 安装方式：19″机架式安装、高度1U 三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂 面板可拆装，全正面操作，，采用LC适配器时最高支持48芯光缆 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 台 | 10 |
| 3 | LC耦合器 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 1. 适用于单模和多模 2. 应配对使用并安装在光纤连接面板上 3. 采用高精度氧化锆陶瓷套管 4. 低插入损耗 5. 良好的接插能力 插入损耗（DB）<0.2 重复性（DB）<0.2，1000次。满足YD/T 1272或YD/T 987-1998光纤活动连接器规范。 | 个 | 438 |
| 4 | 1米单模低烟无卤单芯LC光纤尾纤 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国家标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 1.5米 单模光跳线1芯 材质可选：LSZH 外径可选：2.0 连接器：LC 光纤类型：B1.3（G652D）1 护套颜色：黄色（B1.3） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模）,≥35dB（多模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 1044 |
| 5 | 2米单模低烟无卤双芯LC-LC9/125光纤跳线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国家标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 3米 单模光跳线2芯 材质可选：LSZH 外径可选：2.0 连接器：LC 光纤类型：B1.3（G652D）1 护套颜色：黄色（B1.3） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模）,≥35dB（多模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 92 |
| 6 | 24口六类非屏蔽集成式配线架 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口，采用模块化设计，便于安装和维护 线缆管理：自带后部线缆管理单元 标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 阻燃级别：V-0 IDC：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 线缆保护盖：PC 材料 进线方式：180°进线，IDC：45° 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 打线方式：T568A/T568B 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+70℃ | 台 | 159 |
| 7 | 1U网络理线架 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准19”机架式安装，高度：1U，深度：75mm、50mm SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 上下各12档，24档超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 厚度：架体1.2mm 、盖板1.0mm | 台 | 159 |
| 8 | 2米六类非屏蔽低烟无卤RJ45跳线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801六类规范； 带宽达到250MHz； 导体线规：24AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.9%)。 多股内导体，内置十字骨架结构 采用50U水晶头，两端射出成型，色环可选，≥750次插拔 额定温度：-20-75℃ | 根 | 3100 |
| 9 | 100对机架式跳线架 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-B.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：50/100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 满配连接块，自带安装背板和标签条； 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件：ABS 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 工作温度：-10℃～+60℃ | 台 | 15 |
| 10 | 一对BG1101-RJ45快接式跳线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-B.2三类规范 带宽达到16MHz； 导体线规：26AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.9%)。 多股内导体 额定温度：-20-75℃ | 根 | 370 |
| 11 | 1U语音理线架 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准19”机架式安装，高度：1U，深度：75mm、50mm SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 上下各12档，24档超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 厚度：架体≥1.2mm 、盖板≥1.0mm | 台 | 15 |
| 12 | 12U壁挂机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥12U 墙柜、≥ 600*450（宽度×深度） | 个 | 5 |
| 13 | 27U网络机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | 产品符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 模块化结构设计，安装快速、灵活 弹压式门锁设计，使用简单、方便、高效 标准19″设计，兼容任何19″配线架、理线架 前单开后双开金属网孔门，优质冷轧钢板，经久耐用 脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，提高防潮能力 ≥27U，≥600*600*1400mm 金属部分：SPCC 支架厚度：≥2.0mm | 个 | 6 |
| 14 | 42U网络机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | 产品符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 模块化结构设计，安装快速、灵活 弹压式门锁设计，使用简单、方便、高效 标准19″设计，兼容任何19″配线架、理线架 前单开后双开金属网孔门，优质冷轧钢板，经久耐用 脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，提高防潮能力 ≥42U，≥600*600*2000mm 金属部分：SPCC 支架厚度：≥2.0mm | 个 | 24 |
| 15 | 42U服务器机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | 产品符合标准《YD/T 2319 数据设备用网络机柜》要求 模块化结构设计，安装快速、灵活 弹压式门锁设计，使用简单、方便、高效 标准19″设计，兼容任何19″配线架、理线架 前单开后双开金属网孔门，优质冷轧钢板，经久耐用 脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，提高防潮能力 ≥42U，≥600*800*2000mm 金属部分：SPCC 支架厚度：≥2.0mm | 个 | 1 |
| 4、垂直区 |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模低烟无卤光缆9/125 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 采用紧套单模光纤，芳纶纱加强，挤制低烟无卤护套 允许拉伸力：短期：1320N /200N (垂直布线)，长期：660N/130N（水平布线） 允许侧压力：短期：1000N/100MM 长期：300N/100MM 最小弯曲半径：静态：10倍缆径；动态：20倍缆径 温度范围：储运、运行：-20℃~+60℃；安装：-5℃~+50℃ 符合标准：YD/T1258.4-2019 | M | 10000 |
| 2 | 12芯室外单模低烟无卤光缆9/125 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 将单模光纤套入PBT松套管中，套管内填充防水化合物 松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水 两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 光纤规格：B1.3（(G652D ），A1a.1（OM2）， 衰减＠20℃（dB/Km）：单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22、多模：@850≤3.5，@1300≤1.0 光纤芯数：2-12芯 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 敷设方式：管道、非自承架空 安装温度：＞-15℃，工作温度：-30℃～+60℃ | M | 400 |
| 3 | 三类25对大对数电缆 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-B.2三类规范； 带宽达到 16MHz，满足10Base-T应用 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 导体线规：26AWG(1/0.4)； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） 绝缘层材料：HDPE 8倍电缆外径，无开裂 额定温度：-20-75℃ 纵向色标便于识别。 最大拉力(安装）：110N 电缆对数：25P或50P或100P 护套材料：PVC 电缆外径：9.0±0.5（25P），12.0±0.5（50P），16.5±0.5（100P） | M | 815 |
| 4 | 三类50对大对数电缆 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-B.2三类规范； 带宽达到 16MHz，满足10Base-T应用 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 导体线规：26AWG(1/0.4)； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.99%） 绝缘层材料：HDPE 8倍电缆外径，无开裂 额定温度：-20-75℃ 纵向色标便于识别。 最大拉力(安装）：110N 电缆对数：25P或50P或100P 护套材料：PVC 电缆外径：9.0±0.5（25P），12.0±0.5（50P），16.5±0.5（100P） | M | 1611 |
| 5、设备区 |  |  |  |  |
| 1 | 24口48芯LC架式光纤配线架1U | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T778 安装方式：19″机架式安装、高度1U 三段式静音导轨设计，带有免工具固定装置，防止意外操作造成光纤断裂 面板可拆装，全正面操作，，采用LC适配器时最高支持48芯光缆 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 前端自带线缆管理单元，方便跳纤的管理 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-20℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 台 | 12 |
| 2 | LC耦合器 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 1. 适用于单模和多模 2. 应配对使用并安装在光纤连接面板上 3. 采用高精度氧化锆陶瓷套管 4. 低插入损耗 5. 良好的接插能力 插入损耗（DB）<0.2 重复性（DB）<0.2，1000次。满足YD/T 1272或YD/T 987-1998光纤活动连接器规范。 | 个 | 288 |
| 3 | 1米单模低烟无卤单芯LC光纤尾纤 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国家标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 1.5米 单模光跳线1芯 材质可选：LSZH 外径可选：2.0 连接器：LC 光纤类型：B1.3（G652D）1 护套颜色：黄色（B1.3） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模）,≥35dB（多模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 480 |
| 4 | 2米单模低烟无卤双芯LC-LC9/125光纤跳线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准：YD/T1272或YD/T 987-1998 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国家标准 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 3米 单模光跳线2芯 材质可选：LSZH 外径可选：2.0 连接器：LC 光纤类型：B1.3（G652D）1 护套颜色：黄色（B1.3） 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 互换性：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB（单模）,≥35dB（多模） 重复性≥1000次 工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 240 |
| 5 | 100对机架式跳线架 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-B.2 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：50/100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 满配连接块，自带安装背板和标签条； 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件：ABS 卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 工作温度：-10℃～+60℃ | 台 | 7 |
| 6 | 一对BG1101-RJ45快接式跳线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 符合ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-B.2三类规范 带宽达到16MHz； 导体线规：26AWG； 导体材料：高纯度无氧铜（纯度99.9%)。 多股内导体 额定温度：-20-75℃ | 根 | 370 |
| 7 | 1U语音理线架 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 标准19”机架式安装，高度：1U，深度：75mm、50mm SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，机械强度高 上下各12档，24档超宽理线档距，为高性能线缆提供更大的空间 盖板采用卡扣式设计可单边开启无需拆下盖板也可跳线，便于操作 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 厚度：架体≥1.2mm 、盖板≥1.0mm | 个 | 7 |
| 6、管路及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 200*100水平桥架 | 国产 | 200*100水平桥架，国标 | 米 | 1180 |
| 2 | 300*100水平桥架 | 国产 | 300*100水平桥架，国标 | 米 | 1160 |
| 3 | 300*150水平桥架 | 国产 | 300*150水平桥架，国标 | 米 | 160 |
| 4 | 400*200水平桥架 | 国产 | 400*200水平桥架，国标 | 米 | 35 |
| 5 | 400*200垂直桥架 | 国产 | 400*200垂直桥架，国标 | 米 | 125 |
| 6 | 桥架防火封堵 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 7 | JDG20 | 国产 | JDG20 | 米 | 4000 |
| 8 | JDG25 | 国产 | JDG25 | 米 | 4500 |
| 9 | JDG50 | 国产 | JDG50 | 米 | 150 |
| 10 | SC50管 | 国产 | SC50 | 米 | 200 |
| 11 | UPS电源线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | WDZA-BJY-3x4.0mm2 | 米 | 700 |
| 12 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 芯 | 2040 |
| 13 | 附材 | 国产 |  | 批 | 1 |
| 二 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1#卫生网&政务网 |  |  |  |
| 1#应急指挥中心-政务网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； ▲整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； ▲支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿. | 台 | 1 |
| 3 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 ▲设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）. | 台 | 1 |
| 4 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化; ▲≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 5 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 1 |
| 6 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 6 |
| 1#应急指挥中心-卫生网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线AP控制器 | 华为、华三、锐捷 | 单台AC最大管理AP数量≥512； 三层转发吞吐量≥10Gbps； 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 支持反病毒功能； 支持入侵防御功能； AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； | 台 | 1 |
| 4 | 无线AP授权 | 华为、华三、锐捷 | 无线AP授权≥32个 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 6 | 24口POE接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； ▲POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 1 |
| 7 | 8口POE接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥80Mpps； ≥8个千兆POE+以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥125W； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 8 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 1 |
| 9 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 10 | 非屏蔽无线接入点（吸顶） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥1个千兆电接口； 支持telemetry协议。 | 台 | 11 |
| 11 | 非屏蔽无线接入点（面板） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥5个千兆电接口； 支持暗盒、86mm*86mm盒、挂墙安装方式；； 支持telemetry协议。 | 台 | 4 |
| 12 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 10 |
| 1#应急指挥中心-设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，千兆光口≥24；万兆光口≥10； | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 3 | 24口接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 1 |
| 4 | 千兆单模模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 6 |
| 2#疾病预防控制中心-政务网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 4 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 6 |
| 5 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 6 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 16 |
| 2#疾病预防控制中心-卫生网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线AP控制器 | 华为、华三、锐捷 | 单台AC最大管理AP数量≥512； 三层转发吞吐量≥10Gbps； 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 支持反病毒功能； 支持入侵防御功能； AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； | 台 | 1 |
| 4 | 无线AP授权 | 华为、华三、锐捷 | 无线AP授权≥49个 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps; ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 6 | 24口POE接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 3 |
| 7 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 5 |
| 8 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP） 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 2 |
| 9 | 非屏蔽无线接入点（吸顶） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥1个千兆电接口； 支持telemetry协议； | 台 | 47 |
| 10 | 非屏蔽无线接入点（面板） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥5个千兆电接口； 支持暗盒、86mm*86mm盒、挂墙安装方式；； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 11 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 22 |
| 2#疾病预防控制中心-设备网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 4 |
| 2 | 千兆单模模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 8 |
| 3#卫生健康行政执法队-政务网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 4 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 4 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 10 |
| 3#卫生健康行政执法队-卫生网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线AP控制器 | 华为、华三、锐捷 | 单台AC最大管理AP数量≥512； 三层转发吞吐量≥10Gbps； 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 支持反病毒功能； 支持入侵防御功能； AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； | 台 | 1 |
| 4 | 无线AP授权 | 华为、华三、锐捷 | 无线AP授权≥41个 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 6 | 24口POE接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 3 |
| 7 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 4 |
| 8 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 9 | 非屏蔽无线接入点（吸顶） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥1个千兆电接口； 支持telemetry协议； | 台 | 40 |
| 10 | 非屏蔽无线接入点（面板） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥5个千兆电接口； 支持暗盒、86mm*86mm盒、挂墙安装方式；； 支持telemetry协议，； | 台 | 1 |
| 11 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 18 |
| 3#卫生健康行政执法队-设备网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 4 |
| 2 | 千兆单模模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 8 |
| 4#实验室-政务网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 4 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 3 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 8 |
| 4#实验室-卫生网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线AP控制器 | 华为、华三、锐捷 | 单台AC最大管理AP数量≥512； 三层转发吞吐量≥10Gbps； 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 支持反病毒功能； 支持入侵防御功能； AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议； 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； | 台 | 1 |
| 4 | 无线AP授权 | 华为、华三、锐捷 | 无线AP授权≥16个 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 6 | 8口POE接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥80Mpps； ≥8个千兆POE+以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥125W； 支持telemetry协议； | 台 | 1 |
| 7 | 24口POE接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 8 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 6 |
| 9 | 非屏蔽无线接入点（吸顶） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥1个千兆电接口； 支持telemetry协议； | 台 | 18 |
| 10 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 20 |
| 4#实验室-实验室专网 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥38Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务槽位数≥4； 支持电源风扇冗余，整机主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口。支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担。支持精细化的流量监管（粒度可达8K）、流量整形Shapping、WRED拥塞避免； 整机电源槽位数≥6； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 单台设备配置：实配双主控、交流电源模块≥4，千兆电口≥48，万兆光口≥16； | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 华为、华三、锐捷 | 防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置双电源，配置100个SSL VPN授权，配置3年IPS/AV/URL授权； 标准机架式≥1U设备； 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 ； 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔； 严格前后风道； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令； 支持SRv6协议； 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿。 | 台 | 1 |
| 3 | 服务器接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； ≥24个千兆光口，≥4个万兆光口 ，≥1个业务扩展插槽； 实配模块化双风扇，模块化双电源 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； | 台 | 1 |
| 4 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 8 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 18 |
| 4#实验室-设备网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 2 | 千兆单模模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 4 |
| 5#观察楼-政务网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 2 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 2 |
| 3 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 8 |
| 5#观察楼-卫生网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥180Mpps； CPU和LSW要求国产化 ≥48个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 2 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 2 |
| 3 | 8口POE接入交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥80Mpps； ≥8个千兆POE+以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥125W； 支持telemetry协议； | 台 | 1 |
| 4 | 24口POE接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 5 | 非屏蔽无线接入点（吸顶） | 华为、华三、锐捷 | 采用内置智能天线设计，支持802.11ax协议标准； 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.9Gbps； ≥1个千兆电接口； 支持telemetry协议； | 台 | 16 |
| 6 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 14 |
| 5#观察楼-设备网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 2 |
| 2 | 千兆单模模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 4 |
| 6#地下室-政务网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 2 |
| 6#地下室-卫生网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入层交换机 | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥144Mpps； CPU和LSW要求国产化； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个万兆以太网光接口，≥2个12GE堆叠口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议。 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆单模光模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 2 |
| 6#地下室-设备网（接入1#） |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥27Mpps； ≥8个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP； POE输出功率≥125W； 支持telemetry协议； | 台 | 3 |
| 2 | 24口POE接入层交换机（设备） | 华为、华三、锐捷 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥51Mpps； ≥24个千兆以太网电接口，≥4个千兆以太网光接口； 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； POE输出功率≥400W； 支持快速POE、永久POE特性； 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM； 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 支持telemetry协议； | 台 | 4 |
| 3 | 千兆单模模块 | 华为、华三、锐捷 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(≥1310nm,≥10km,LC) | 个 | 14 |
| 三 | 视频监控及入侵报警系统 |  |  |  |  |
|  | 1#应急指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm-16mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°×垂直47°×对角104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 15 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 4 |
| 3 | 红外彩色电梯摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2688×1520； 照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：≥120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调； 可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机； 可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；智能动检；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；电瓶车入梯；灯光报警；声音报警（内置3种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入≥：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 | 个 | 2 |
| 4 | 电梯专用轻型网桥 | 大华、海康威视、宇视 | 业务端口：≥1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）≥1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：≥300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 2 |
| 5 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 补光灯：≥4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：109°–30°垂直：56°–17° 对角：131°–35°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； ▲可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 4 |
| 6 | 360°全景摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：≥1600万；球机：≥200万； 最大分辨率：8192×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0. 001Lux F1.6（彩色模式）；0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；； 补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0球机：F1.6； 视场角：全景：水平：360°；垂直：103° 球机：水平：2.1°~ 63.9°；垂直：1.2°~ 37.3°；对角：2.4°~71.2°； 通用行为分析：全景：NA 球机：NA； 可通过IE测览器在预览画面上绘制标识信息； ▲倾斜检测功能检验:配合设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜; 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸检测； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸检测：全景：NA球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：全景：DWDR；球机：≥120dB；； 音频接口：支持； 报警事件：全景：外部报警；无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；绊线入侵；区域入侵；停车检测；人群密度；道路拥堵；停车上限；球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；人脸检测；视频结构化；； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：400Ｍ）； 最大Micro SD卡：≥512GB； 除雾功能：支持； 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； 预置点：≥300个； 自动巡航：≥8条，每条可添加32个预置点； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥2路（接线端子）； 音频输出：≥2路（接线端子）； 报警输入：≥7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 | 个 | 1 |
| 7 | LCD显示屏 | 京东方、大华、海康威视、宇视 | 屏幕尺寸≥55寸，LED光源； 分辨率：≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果； 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。 | 个 | 12 |
| 9 | 12路高清解码器 | 大华、海康威视、宇视 | 系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度 单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出口和4个2560x1600分辨率输出口 支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源 4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） 具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作） 支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口； 支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码;支持音频复合流解码。 H.264/H.265视频解码均支持不少于12路1200W@25fps、48路300W@25fps、64路1080P@30fps、144路720P@30fps网络视频解码 支持M*N融合屏方式（M*N≤18），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36/64分割显示 ▲为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示； 支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于36层； 支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器，实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）、背光模式、切换等功能； 支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； | 个 | 1 |
| 10 | 网络视频存储服务器 | 大华、海康威视、宇视 | 设备规格：≤4U，≥36盘位； 默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。 选配支持1个Mini SAS HD接口。 前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 选配支持带显示器的前面板。 硬盘错误灯提示功能 支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。 支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放 在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发 可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出 ▲设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 支持纠删码技术。 最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行 具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。 具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。 支持全局热备和局部热备。 | 台 | 4 |
| 11 | 6TB硬盘 | 大华、海康威视、宇视 | DVR专用硬盘； 单盘容量：≥6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：≥7200RPM； 缓存：≥256MB 非叠瓦硬盘 | 块 | 144 |
| 12 | 智能物联综合管理平台（一体机） | 大华、海康威视、宇视 | 操作系统：CentOS7.7； 处理器:IntelXeonE3-12V5CPU,支持最大TDP功耗75W.； 芯片组:IntelC236chipset； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4； 存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口； 前置4盘位,可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SASHBA卡时，可支持SAS硬盘； 内置主板支持2个M.2SATA接口； 软硬一体化自动部署，插电可用，30*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用； 支持GB28181协议\Onvif协议； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测，非机动车进入电梯检测、离岗检测、吸烟检测等各类智能报警应用； 支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息； 自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装 支持设备接入的分布式管理，包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等的分布式管理； | 个 | 1 |
| 13 | 人脸识别服务器 | 大华、海康威视、宇视 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 接入路数：≥128路； 硬盘接口：≥8个，SATA3.0，单盘最大16T； 网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发； 分辨率：32MP/24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P； 解码能力：1路32MP/1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)； 电源接口：单电源； 网络接口：≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 视频输出：1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出支持4K显示； 人脸检测：1. 支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 人脸库容量：1、样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 人脸识别：1. 图片流：支持24路200万或16路400万分辨率图片流分析；2. 视频流：支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析； 3. 支持人员频次高频报警； 车牌比对：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率； 视频结构化：1. 支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 通用行为分析：1. 支持12路200万或8路400万分辨率视频流分析；2. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； 历史抓拍库容量：支持1000万人脸历史抓拍库；支持1000万人体历史抓拍库；支持1000万机动车历史抓拍库；支持500万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； 供电方式：AC100V～AC240V 50±2%Hz； 功耗：≥38W（不含硬盘，空载）≥105W（满接硬盘） | 台 | 1 |
| 14 | 管理电脑 | 联想、GREATWALL、华为 | 1*8C,2.3GHZ/16G/256G+1T/DVD/1G AMD/23.8/3Y | 台 | 2 |
| 15 | 400万防油污红外定焦枪型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认输出400万(2688 x 1520)@25fps 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 智能检测功能检验 可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;样机可对报警目标持续报警 可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对未盖的垃圾桶持续报警 ▲可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对老鼠持续报警 | 个 | 10 |
| 16 | 网络硬盘录像机 | 大华、海康威视、宇视 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：≥16路； 硬盘接口：≥2个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：≥4路； 报警输出：≥2路； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：≥1路，RCA接口； 音频输出：≥1路，RCA接口； HDMI接口：≥1个； VGA接口：≥1个； 人脸检测前智能性能（路数）：≥16路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：≥16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒； 结构化前智能性能（路数）：≥8路 | 个 | 1 |
| 17 | 4TB硬盘 | 大华、海康威视、宇视 | DVR专用硬盘； 单盘容量：≥4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：≥5400RPM； 缓存：≥256MB 非叠瓦硬盘 | 块 | 2 |
| 18 | 50寸监视器 | 大华、海康威视、宇视 | 面板尺寸：≥50英寸； 亮度：≥380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：≥3840×2160 | 台 | 1 |
| 19 | 9路高清解码器 | 大华、海康威视、宇视 | ≥2路DVI-I输入口，≥2路HDMI输入口，≥9路HDMI音视频输出口 支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码； | 台 | 1 |
| 20 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用双路超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出视频路800万(4096×1800)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大暖光监控距离30米 内置毫米波雷达模块，最大支持50米检测距离，低照和雾天环境有效识别人和车 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 分屏显示功能检验:可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 目标跟踪功能检验:支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 内置双麦克风，集成大华自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 支持IP67防护等级 | 个 | 4 |
| 21 | 全指向性拾音器 | 大华、海康威视、宇视 | 工作温度：-20℃～60℃； 工作湿度：≤95% RH； 工作电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）； 连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； 拾音范围：1-150平方米； 灵敏度：≥-38dB； 信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 指向特性：全指向性； 动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)； | 个 | 4 |
| 22 | 网络硬盘录像机（24盘位） | 大华、海康威视、宇视 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：≥128路； 硬盘接口：≥24个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF； 解码能力：≥16路1080P@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：≥16路； 报警输出：≥8路； 画面分割：屏一：1/4/8/9/16/25/36/64 屏二：1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD； 后智能分析：支持后智能人脸检测、通用行为分析、车牌识别、视频质量诊断； 音频输入：≥1路，RCA输入口； 音频输出：≥1路，RCA输出口； HDMI接口≥：2个； VGA接口：≥1个； 网络接口：≥4个，RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥2路； 人脸检测前智能性能（路数）：≥24路； 人脸识别前智能性能（路数）：≥24路； 结构化前智能性能（路数）：≥12路 | 套 | 1 |
| 23 | 4TB硬盘 | 大华、海康威视、宇视 | DVR专用硬盘； 单盘容量：≥4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：≥5400RPM； 缓存：≥256MB 非叠瓦硬盘 | 块 | 24 |
| 24 | 微波和被动红外复合入侵探测器(智能三鉴) | 大华、海康威视、宇视 | 吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 供电电压DC9~16V工作电流≤35mA。 | 个 | 8 |
| 25 | 防盗报警控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展，8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展，最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 报警响应时间小于5s 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户 支持触发报警事件后，可以联动报警 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警ContactID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 个 | 1 |
| 26 | 报警键盘 | 大华、海康威视、宇视 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 1 |
| 27 | 报警配件 | 大华、海康威视、宇视 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 个 | 30 |
| 28 | 声光警号 | 大华、海康威视、宇视 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 29 | 12V7A蓄电池 | 大华、海康威视、宇视 | 12V7A | 台 | 1 |
| 30 | 巡更采集器 | 大华、海康威视、宇视 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 1 |
| 31 | 国内巡更信息钮 | 大华、海康威视、宇视 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 9 |
| 32 | UPS主机 | 艾特网能、山特、台达 | 1、本技术规格书是30KVA在线式UPS的技术要求，要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS。后备电池采用免维护铅酸蓄电池，并备有散热良好的电池箱或电池架。 2、设备电气性能：输入电压 380VAC±20%，输入频率50±10%，输入谐波电流总含量≤3%，输入功率因数≥0.99。 3、▲输出功率因数：0.9，满载时双变换模式工作效率：≥94％。 4、并机能力：具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，可并联数量≥3，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备。 5、噪音（距离设备1米处）：70dB（A）。 6、动态电压瞬变范围:交流输入电压不变，负载从0-100%-0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±3％。 7、瞬变响应恢复时间:从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。 8、市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 9、旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。 10、MTBF≥30万小时。 11、设备监控性能：设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。 12、系统应具备通信接口：具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁) 13、配套电池:电池节数可调，12V电池可在32-44节范围可调，延时时间按照在UPS输出功率因数0.9，逆变效率0.95。 | 台 | 1 |
| 33 | 蓄电池 | 艾特网能、山特、台达 | 1、阀控密封式铅酸蓄电池12V/100AH；蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常 2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～17kPa，闭阀压应是3～17kPa。 ▲3.密封反应效率≥99.30%。 | 节 | 40 |
| 34 | 电池箱 | 艾特网能、山特、易事特 | ≥20节电池柜，含开关 | 套 | 2 |
| 35 | 配电柜 | 国产 | 定制含空开 | 只 | 1 |
| 36 | 操作台 | 国产 | 三工位 | 套 | 1 |
| 37 | 42U服务器机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | 符合标准IEC297-2、GB/T3047.8、ANSI/EIA RS-310-D要求 优质冷轧钢板，经久耐用 模块化结构设计，安装快速、灵活 弹压式门锁设计，使用简单、方便、高效 标准19″设计，兼容任何19″配线架、理线架 前单开后双开金属网孔门，高通风率，利于设备散热 脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，提高防潮能力 ≥42U，≥600*1100*2000mm 金属部分：SPCC 支架厚度：≥2.0mm | 个 | 2 |
|  | 2#疾控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm-16mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°×垂直47°×对角104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 43 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 9 |
| 3 | 红外彩色电梯摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2688×1520； 照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：≥120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调； 可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机； 可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；智能动检；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；电瓶车入梯；灯光报警；声音报警（内置3种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入≥：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 | 个 | 3 |
| 4 | 电梯专用轻型网桥 | 大华、海康威视、宇视 | 业务端口：≥1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）≥1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：≥300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 3 |
| 5 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 补光灯：≥4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：109°–30°垂直：56°–17° 对角：131°–35°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 6 |
| 6 | 360°全景摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：≥1600万；球机：≥200万； 最大分辨率：8192×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0. 001Lux F1.6（彩色模式）；0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；； 补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0球机：F1.6； 视场角：全景：水平：360°；垂直：103° 球机：水平：2.1°~ 63.9°；垂直：1.2°~ 37.3°；对角：2.4°~71.2°； 通用行为分析：全景：NA 球机：NA； 可通过IE测览器在预览画面上绘制标识信息； 倾斜检测功能检验:配合设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜; 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸检测； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸检测：全景：NA球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：全景：DWDR；球机：≥120dB；； 音频接口：支持； 报警事件：全景：外部报警；无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；绊线入侵；区域入侵；停车检测；人群密度；道路拥堵；停车上限；球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；人脸检测；视频结构化；； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：400Ｍ）； 最大Micro SD卡：≥512GB； 除雾功能：支持； 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； 预置点：≥300个； 自动巡航：≥8条，每条可添加32个预置点； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥2路（接线端子）； 音频输出：≥2路（接线端子）； 报警输入：≥7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 | 个 | 5 |
| 7 | 微波和被动红外复合入侵探测器(智能三鉴) | 大华、海康威视、宇视 | 吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 供电电压DC9~16V工作电流≤35mA | 个 | 26 |
| 8 | 紧急按钮（86盒型） | 大华、海康威视、宇视 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质 | 个 | 44 |
| 9 | 防盗报警控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展，8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展，最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 报警响应时间小于5s 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户 支持触发报警事件后，可以联动报警 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警ContactID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 个 | 9 |
| 10 | 报警键盘 | 大华、海康威视、宇视 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 9 |
| 11 | 声光警号 | 大华、海康威视、宇视 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 12 | 12V7A蓄电池 | 大华、海康威视、宇视 | 12V7A | 台 | 6 |
| 13 | 巡更采集器 | 大华、海康威视、宇视 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 3 |
| 14 | 国内巡更信息钮 | 大华、海康威视、宇视 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 17 |
|  | 3#执法大队 |  |  |  |  |
| 1 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 补光灯：≥1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm-16mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°×垂直47°×对角104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 47 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 3 |
| 3 | 红外彩色电梯摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2688×1520； 照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：≥120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调； 可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机； 可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；智能动检；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；电瓶车入梯；灯光报警；声音报警（内置3种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入≥：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 | 个 | 3 |
| 4 | 电梯专用轻型网桥 | 大华、海康威视、宇视 | 业务端口：≥1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）≥1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：≥300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 3 |
| 5 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 补光灯：≥4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：109°–30°垂直：56°–17° 对角：131°–35°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 5 |
| 6 | 360°全景摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：≥1600万；球机：≥200万； 最大分辨率：8192×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0. 001Lux F1.6（彩色模式）；0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；； 补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0球机：F1.6； 视场角：全景：水平：360°；垂直：103° 球机：水平：2.1°~ 63.9°；垂直：1.2°~ 37.3°；对角：2.4°~71.2°； 通用行为分析：全景：NA 球机：NA； 可通过IE测览器在预览画面上绘制标识信息； 倾斜检测功能检验:配合设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜; 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸检测； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸检测：全景：NA球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：全景：DWDR；球机：≥120dB；； 音频接口：支持； 报警事件：全景：外部报警；无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；绊线入侵；区域入侵；停车检测；人群密度；道路拥堵；停车上限；球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；人脸检测；视频结构化；； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：400Ｍ）； 最大Micro SD卡：≥512GB； 除雾功能：支持； 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； 预置点：≥300个； 自动巡航：≥8条，每条可添加32个预置点； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥2路（接线端子）； 音频输出：≥2路（接线端子）； 报警输入：≥7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 | 个 | 2 |
| 8 | 微波和被动红外复合入侵探测器(智能三鉴) | 大华、海康威视、宇视 | 吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 供电电压DC9~16V工作电流≤35mA | 个 | 15 |
| 9 | 紧急按钮（86盒型） | 大华、海康威视、宇视 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质 | 个 | 7 |
| 10 | 防盗报警控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展，8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展，最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 报警响应时间小于5s 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户 支持触发报警事件后，可以联动报警 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警ContactID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 个 | 5 |
| 11 | 报警键盘 | 大华、海康威视、宇视 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 5 |
| 12 | 声光警号 | 大华、海康威视、宇视 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 13 | 12V7A蓄电池 | 大华、海康威视、宇视 | 12V7A | 台 | 4 |
| 14 | 巡更采集器 | 大华、海康威视、宇视 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 2 |
| 15 | 国内巡更信息钮 | 大华、海康威视、宇视 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 16 |
|  | 4#实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm-16mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°×垂直47°×对角104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 134 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 2 |
| 3 | 红外彩色电梯摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2688×1520； 照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：≥120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调； 可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机； 可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；智能动检；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；电瓶车入梯；灯光报警；声音报警（内置3种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入≥：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 | 个 | 4 |
| 4 | 电梯专用轻型网桥 | 大华、海康威视、宇视 | 业务端口：≥1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）≥1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：≥300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 4 |
| 5 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 补光灯：≥4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：109°–30°垂直：56°–17° 对角：131°–35°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 4 |
| 6 | 360°全景摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：≥1600万；球机：≥200万； 最大分辨率：8192×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0. 001Lux F1.6（彩色模式）；0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；； 补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 镜头类型：全景：定焦球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm～220mm； 镜头光圈：全景：F1.0球机：F1.6； 视场角：全景：水平：360°；垂直：103° 球机：水平：2.1°~ 63.9°；垂直：1.2°~ 37.3°；对角：2.4°~71.2°； 通用行为分析：全景：NA 球机：NA； 可通过IE测览器在预览画面上绘制标识信息； 倾斜检测功能检验:配合设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜; 智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸检测； 周界防范：全景：绊线入侵；区域入侵；停车检测球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 人脸检测：全景：NA球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；； 车辆密度：全景：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 球机：NA； 人群分布图：全景：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 球机：NA； 视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：全景：DWDR；球机：≥120dB；； 音频接口：支持； 报警事件：全景：外部报警；无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常；声强突变；绊线入侵；区域入侵；停车检测；人群密度；道路拥堵；停车上限；球机：绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测；人脸检测；视频结构化；； 预览最大用户数：≥20个（总带宽：400Ｍ）； 最大Micro SD卡：≥512GB； 除雾功能：支持； 旋转范围：水平:0°~360°连续旋转垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 旋转速度：水平：240°/s 垂直：100°/s； 预置点：≥300个； 自动巡航：≥8条，每条可添加32个预置点； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥2路（接线端子）； 音频输出：≥2路（接线端子）； 报警输入：≥7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 | 个 | 1 |
| 7 | 微波和被动红外复合入侵探测器(智能三鉴) | 大华、海康威视、宇视 | 吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 供电电压DC9~16V工作电流≤35mA | 个 | 160 |
| 8 | 紧急按钮（86盒型） | 大华、海康威视、宇视 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质 | 个 | 17 |
| 9 | 防盗报警控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展，8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展，最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 报警响应时间小于5s 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户 支持触发报警事件后，可以联动报警 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警ContactID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 个 | 12 |
| 10 | 报警键盘 | 大华、海康威视、宇视 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 12 |
| 11 | 报警配件 | 大华、海康威视、宇视 | 八防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；一路继电器输出扩展；最大级联数30；通讯协议Mbus，mbus总线供电无需单独供电 | 个 | 2 |
| 12 | 声光警号 | 大华、海康威视、宇视 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 13 | 12V7A蓄电池 | 大华、海康威视、宇视 | 12V7A | 台 | 2 |
| 14 | 巡更采集器 | 大华、海康威视、宇视 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 2 |
| 15 | 国内巡更信息钮 | 大华、海康威视、宇视 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 11 |
|  | 5#观察楼 |  |  |  |  |
| 1 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 补光灯：≥1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm-16mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°×垂直47°×对角104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 32 |
| 2 | 红外彩色枪式固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 2 |
| 3 | 红外彩色电梯摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 像素：≥400万； 分辨率：≥2688×1520； 照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：≥120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调； 可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机； 可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；智能动检；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；电瓶车入梯；灯光报警；声音报警（内置3种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：256 GB； RS-485接口：≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入≥：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67;IK10 | 个 | 3 |
| 4 | 电梯专用轻型网桥 | 大华、海康威视、宇视 | 业务端口：≥1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）≥1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：≥300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 3 |
| 5 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 补光灯：≥4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：109°–30°垂直：56°–17° 对角：131°–35°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 2 |
| 6 | 紧急按钮（86盒型） | 大华、海康威视、宇视 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质 | 个 | 185 |
| 7 | 防盗报警控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展，8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展，最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 报警响应时间小于5s 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户 支持触发报警事件后，可以联动报警 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警ContactID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 个 | 3 |
| 8 | 报警键盘 | 大华、海康威视、宇视 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 3 |
| 9 | 声光警号 | 大华、海康威视、宇视 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 10 | 12V7A蓄电池 | 大华、海康威视、宇视 | 12V7A | 台 | 5 |
| 11 | 巡更采集器 | 大华、海康威视、宇视 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 2 |
| 12 | 国内巡更信息钮 | 大华、海康威视、宇视 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 11 |
|  | 地下室 |  |  |  |  |
| 1 | 红外彩色枪式固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：≥80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 35 |
| 2 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m； 补光灯：≥4颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：F1.5； 视场角：水平：109°–30°垂直：56°–17° 对角：131°–35°； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦； 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值； 人脸抓拍：支持； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人像检测：支持人脸检测和人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸和人体抓图；支持人像增强，支持人脸曝光；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子），人体支持8种属性（性别，上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，雨伞）；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在2M分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：≥1路（RCA头）； 音频输出：≥1路（RCA头）； 报警输入：≥3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：≥2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 个 | 13 |
| 3 | 防盗报警控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 支持16路有本地线报警防区输入，支持防区扩展，8路本地继电器控制输出，支持继电器输出扩展，最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 报警响应时间小于5s 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户 支持触发报警事件后，可以联动报警 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警ContactID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 个 | 3 |
| 4 | 报警键盘 | 大华、海康威视、宇视 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 3 |
| 5 | 声光警号 | 大华、海康威视、宇视 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 6 | 12V7A蓄电池 | 大华、海康威视、宇视 | 12V7A | 台 | 2 |
| 7 | 巡更采集器 | 大华、海康威视、宇视 | 存储记录数，≥65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线: USB ；简体中文；3.67V充电电池 ；IP55等级； | 台 | 2 |
| 8 | 国内巡更信息钮 | 大华、海康威视、宇视 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 17 |
|  | 场外 |  |  |  |  |
| 1 | 室外彩色快球一体机 | 大华、海康威视、宇视 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略; 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 智能分析抗干扰功能检验：样机具有智能分析抗干扰功能，当小狗、篮球、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 | 台 | 2 |
| 2 | 室外彩色固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：80m； 补光灯：≥2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平53°×垂直30°×对角60.5°； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264：支持;H.265：支持； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；电压检测；SMD；安全异常； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 32 |
| 3 | 光纤收发器 | 大华、海康威视、宇视 | 接口类型： SC 线缆类型： 单模 传输距离： ≥20（Km） 传输方式： 单纤 发射波长： ≥1310（nm） 电压输入： 220（V） | 对 | 16 |
| 4 | 2#手孔井950*840 | 国产 | 手孔井≥950*840,带井盖 | 只 | 34 |
| 5 | 室外安防箱 | 国产 | 不锈钢、≥600*400*200 | 只 | 2 |
| 6 | 监控立杆 | 国产 | 带混凝土底座，≥3.5米 | 根 | 16 |
| 7 | 2芯室外光纤 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | 2芯室外光纤 | 米 | 2000 |
| 8 | 室外网线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | FS-UTP6 | 米 | 500 |
| 9 | 电源线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | RVV2*1.0 | 米 | 2000 |
| 10 | SC100管 | 国产 | SC100 | 米 | 4000 |
| 11 | SC25管 | 国产 | SC25 | 米 | 100 |
| 12 | 附件 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 四 | 停车库（场）管理系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 车牌识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理软件V4.0 | 大华、海康威视、宇视 | 具备脱机收费能力。在网络阻碍、软件故障等意外情况下，系统可降级到脱机收费模式，使用纸票进出场，保障车辆的正常出入、收费流程。 同时系统还需要对在联网状态下凭借车牌进场的车辆进行正常的缴费和出场的能力。 具备完善的‘无牌车’处理机制。系统在支持常规车辆视频出入、收费的基础上，还具备对无牌、车牌污损比较严重的车辆有完善的处理机制，出入口无需人工干预，实现快速出入。 为了确保系统运行的稳定性，车牌识别的快速和高识别率至关重要。前端车牌识别像机必须具备自动感应车辆、识别车牌号码的能力，无需后端软件或者其他设备参与车牌识别流程。 为了保证车牌的识别率和图片的清晰度，系统采用的车牌识别摄像机像素必须为‘百万级’。 全系统采用TCP/IP网络架构、为了安装、实施与售后的方便性，要求所有出入口控制机、图像对比摄像机、道闸等主要部件全部采用RJ45形态接口，达到安装工具统一、安装方便、维护方便、故障快速恢复等要求； 系统应能正确的掌控道闸当前的真实状态，道闸与出入口控制机间采用RS485进行信号传输，防止通过I/O进行控制的方式，道闸状态无法反馈回出入口控制机或软件的问题。 具备图像对比功能，车辆进出时自动抓拍图像进行保存。 | 套 | 1 |
| 2 | 挡车器 | 大华、海康威视、宇视 | 杆件类型：折臂杆； 支持杆长：5米（主杆2.5米 + 副杆2.5米）； 起杆速度：不大于3s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； 安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装 | 台 | 8 |
| 3 | 道闸遥控器 | 大华、海康威视、宇视 | 含1个接收器，2个遥控器 | 台 | 8 |
| 4 | 电源 | 大华、海康威视、宇视 |  | 台 | 8 |
| 5 | 折臂方杆套件 | 大华、海康威视、宇视 | 含连杆拉杆折臂套件，包含标准3米折臂杆，最大5米，起杆时间：1.2S-3.6S； | 套 | 4 |
| 6 | 地磁检测器（单向） | 大华、海康威视、宇视 | 工作电压：220V AC ±10% 功 耗：＜5W 输出方式：继电器输出 工作频率范围：20KHz to 170 KHz （两级可调节） 反应时间：不大于100毫秒 线圈电感：推荐80µH-300µH(含连接线) 最大 50µH-500µH(含连接线) | 台 | 16 |
| 7 | 地感线圈 | 大华、海康威视、宇视 | 耐高温，可绕4-5个线圈（根据实际线圈大小） | 卷 | 16 |
| 8 | 车牌识别显示一体机 | 大华、海康威视、宇视 | 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）； 显示屏尺寸：256mm × 256mm（长 × 宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 二维码显示：支持； 支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能； 支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警； 雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC110V~AC230V； 镜头：标配； 镜头类型：变焦； 镜头焦距：2.7mm～12mm | 台 | 8 |
| 9 | 安全岛 | 国产 | 根据现场情况定制 | 套 | 4 |
| 10 | 管线 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 11 | 附件 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 4.2 | 人行通道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸（左右机） | 大华、海康威视、宇视 | 不锈钢板厚度≥1.2mm 机箱材质为SUS304 拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构； 拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。 拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。 侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； 试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。 1.门翼支持选用不锈钢或亚克力材质； 2.不锈钢通道宽度550mm-1100mm； 3.亚克力通道宽度550mm-900mm 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 设备支持刷卡距离0cm~7cm。 闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。 整机防水深度检查：设备支持最大浸水深度≥700mm。 平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次 支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s 设备应标配储能电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持储能电容自动充电管理 可通过LED数码管菜单实现闸机参数配置 外壳防护等级试验：IPX4 设备支持读卡器（IC卡，ID卡，CPU卡）、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏、人证等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 通过双风扇设计，实现更好的散热和防凝露效果。 内置“空开漏保”安全保护装置 摆臂采用抱箍设计，当外力冲撞关门状态的门翼时，门翼应随抱箍转动，防止机芯被强制转动而损坏 PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 高温试验：（+70±2）℃、16h 低温试验：（-40±3）℃、16h | 台 | 4 |
| 2 | 摆闸（中间机） | 大华、海康威视、宇视 | 不锈钢板厚度≥1.2mm 机箱材质为SUS304 拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构； 拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。 拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。 侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； 试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。 刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。 1.门翼支持选用不锈钢或亚克力材质； 2.不锈钢通道宽度550mm-1100mm； 3.亚克力通道宽度550mm-900mm 支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。 设备支持刷卡距离0cm~7cm。 闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。 整机防水深度检查：设备支持最大浸水深度≥700mm。 平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次 支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s 设备应标配储能电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持储能电容自动充电管理 可通过LED数码管菜单实现闸机参数配置 外壳防护等级试验：IPX4 设备支持读卡器（IC卡，ID卡，CPU卡）、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏、人证等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 通过双风扇设计，实现更好的散热和防凝露效果。 内置“空开漏保”安全保护装置 摆臂采用抱箍设计，当外力冲撞关门状态的门翼时，门翼应随抱箍转动，防止机芯被强制转动而损坏 PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 高温试验：（+70±2）℃、16h 低温试验：（-40±3）℃、16h | 台 | 2 |
| 3 | 7寸门禁一体机（带支架） | 大华、海康威视、宇视 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 设备应采用2.5D曲面屏，全面屏 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 设备刷卡距离应不小于6cm； 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 | 套 | 8 |
| 4 | 交换机 | 大华、海康威视、宇视 | 8口，千兆 | 台 | 2 |
| 5 | 管线 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 6 | 附件 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 五 | 门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 照片采集摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 1、 500W像素，1280*720屏幕分辨率； 2、USB连接，即插即用； | 台 | 2 |
| 2 | 发卡器 | 大华、海康威视、宇视 | 1、符合ISO14443A/B、ISO7816标准； 2、工作频率：13.56MHz； 3、支持卡片类型：M1、CPU、NFC、身份证序列号； 4、发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片支持读取； 5、接口：USB Type-C接口； 6、提示：蜂鸣器，指示灯； | 台 | 2 |
| 3 | 卡片 | 大华、海康威视、宇视 | 原装飞利浦芯片，白卡，耐热50度； 指定封装工艺，内部电容与读卡器匹配，达到最佳读卡距离； | 张 | 1000 |
| 4 | 二门门禁控制器（网络） | 大华、海康威视、宇视 | 2.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明； 3.电源输入：AC 110V~220V，1A;内置空气开关； 4.电源管理：产品内置两路门禁专用电源，读卡器位于门外易攻击区域，读卡器独立供电，防止受到恶意破坏时不影响门锁及门禁主机供电；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 5.脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据； 6.RS485接口：可支持接入4个读卡器，加密方式，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上，支持读卡器防撬报警并置于紧急模式； 7.管理能力：≥2门，可配置用户访问级别（无穷），可配置最大100个访问时间周期，访问时间段，包括星期、小时、分钟，可配置最大100个特定日期(如法定节假日、特殊的工作日和非工作日) ； 8.卡类型：工程卡、系统卡、警卫卡、成员卡、巡检卡、临时访客卡； 9.输入控制信号：共8路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。（6路自定义、1路消防、1路取消消防），门状态信号支持接入读卡器输入点； 10.输出控制：≥2个继电器输出，≥4个OC输出（支持外接扩展板转4路继电器）； 11.消防接口：≥1路； 12.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应）； 13.人事存储容量：注册卡片*≥10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*≥3000枚、人脸特征≥1500组； 14.记录存储容量：≥10万条； | 台 | 28 |
| 5 | 四门门禁控制器（网络） | 大华、海康威视、宇视 | 2.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明； 3.电源输入：AC 110V~220V，1A;内置空气开关； 4.电源管理：产品内置两路门禁专用电源，读卡器位于门外易攻击区域，读卡器独立供电，防止受到恶意破坏时不影响门锁及门禁主机供电；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 5.脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据； 6.RS485接口：可支持接入8个读卡器，加密方式，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上，支持读卡器防撬报警并置于紧急模式； 7.管理能力：≥4门，可配置用户访问级别（无穷），可配置最大100个访问时间周期，访问时间段，包括星期、小时、分钟，可配置最大100个特定日期(如法定节假日、特殊的工作日和非工作日) ； 8.卡类型：工程卡、系统卡、警卫卡、成员卡、巡检卡、临时访客卡； 9.输入控制信号：共10路，采用光≥电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。（8路自定义、1路消防、1路预留），门状态信号接入读卡器输入点； 10.输出控制：≥4个继电器输出，≥4个OC输出（支持外接扩展板转4路继电器）； 11.消防接口：≥1路； 12.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 13.人事存储容量：注册卡片*≥10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*≥3000枚、人脸特征≥1500组； 14.记录存储容量：≥10万条； | 台 | 37 |
| 6 | 密码键盘读卡器 | 大华、海康威视、宇视 | 主处理器：采用32位处理器； 屏幕类型：非触摸屏； 显示屏分辨率：≥128×32； 蜂鸣器：支持； 背光效果：蓝光效果； 外壳材料：PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置； 读卡类型：IC卡； 读卡距离：1cm～5cm； 用户容量：≥30000个用户； 卡片容量：≥30000张； 密码容量：≥30000张； 存储记录数量：≥150000条刷卡记录； RS-485接口：≥1个； 韦根接口：≥1个； 门状态检测：≥1路； 门锁控制：≥1路； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； | 台 | 210 |
| 7 | 智能人脸机 | 大华、海康威视、宇视 | 设备应采用不小于7英寸LCD显示屏，屏幕分辨率不小于1024×600； 设备应采用双目摄像头，像素不小于200W； 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持在0.001lux低照度无可见光补光环境下实现人脸识别； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 设备应支持对佩戴口罩人员进行人脸识别功能； 设备应支持安全帽佩戴检测，并根据检测结果实时报警提示； 设备刷卡距离应不小于6cm； 设备应支持视频广告播放，视频应支持至少5段，上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持MP4、AVI； 设备应支持图片广告播放，图片应支持至少10张，上分屏播放或下分屏播放可配置。图片格式应支持JPG、PNG、BMP； 设备应支持通过文本转语音自定义播报内容，播报内容可分时段自定义，时间段应不少于4个。应支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置。应支持可自定义调整播报语速，音频可配置为男声播报或女声播报； 设备前面板防破坏能力应满足IK06，后壳防破坏能力应满足IK07； 设备应支持通过自带摄像头自动识读二维码，无需用户点击，二维码应能在0.2m~1m距离范围内正常识读，识读二维码的容量应不小于512字节; 设备应支持语音识别功能，通过语音命令唤醒，进行语音交互，无接触式快速呼叫物业或呼叫管理中心; | 台 | 93 |
| 8 | 开门按钮 | 大华、海康威视、宇视 | 特点：夜光提示、钢制龙骨、更大的按钮尺寸 外形尺寸：长86x宽86x厚20(mm) 标准结构：PC塑料，后芯材质为pA66PC面板，金属后座 面板处理：防火阻燃材料； 触发方式：翘板开关 接点输出：NO/COM接点 耐用测试：10万次老化测试合格 适用门型：适用空心门框；标准86盒 | 只 | 181 |
| 9 | 280kg单门磁力锁 | 大华、海康威视、宇视 | 280kg(600Lbs)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 在额定电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁能正常启动 内置反向电流保护装置（MOV） 开锁通电时间不大于2s 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 把 | 139 |
| 10 | 280kg双门磁力锁 | 大华、海康威视、宇视 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 在额定电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁能正常启动 内置反向电流保护装置（MOV） 开锁通电时间不大于2s 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 把 | 72 |
| 11 | ZL型磁力锁专用支架 | 大华、海康威视、宇视 | 适用门型：内开式木门、金属门、窄框门 | 套 | 211 |
| 12 | 电源 | 大华、海康威视、宇视 | 输出：DC14V； 标准负载能力：一体机*4+双门磁力锁*4；或人脸机*4+单门磁力锁*2+双门磁力锁*2； | 台 | 32 |
| 13 | 信号线 | 国产 | WDZ-RYYSP-2x1.0 | 米 | 300 |
| 14 | 电源线 | 国产 | WDZ-RYY-2x1.0 | 米 | 250 |
| 15 | 锁线 | 国产 | WDZ-RYY-4x1.0 | 米 | 300 |
| 16 | 附件 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 六 | 梯控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调度控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 输入电压: DC9V～30V（建议使用DC12V 或DC24V) 功率:<14W 输出方式:RS485 输出、继电器输出、光耦输出 支持方式:网络、刷卡 正常工作范围:-35℃～60℃，湿度RH 30% ～ 95%不结露 存储温度:-40℃～85℃ | 台 | 10 |
| 2 | 电梯控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 工作电压: DC5V～6V 功率: <6W 485 通讯距离: <5m 输出方式: 干接点 正常工作范围: -35℃～60℃，湿度RH 30% ～ 95%不结露 存储温度：-40℃～85℃ | 台 | 15 |
| 3 | 厢内读卡器 | 大华、海康威视、宇视 | 主处理器：采用32位处理器； 屏幕类型：非触摸屏； 显示屏分辨率：≥128×32； 蜂鸣器：支持； 背光效果：蓝光效果； 外壳材料：PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置； 读卡类型：IC卡； 读卡距离：1cm～5cm； 用户容量：≥30000个用户； 卡片容量：≥30000张； 密码容量：≥30000张； 存储记录数量：≥150000条刷卡记录； RS-485接口：≥1个； 韦根接口：≥1个； 门状态检测：≥1路； 门锁控制：≥1路； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 电源：另配； 工作温度：-10℃~+55℃； 安装方式：86盒安装 | 台 | 15 |
| 4 | 线材 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 5 | 附件 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 七 | 周界报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆（含底座） | 伟盾、GREATWALL、大华 | 国标铝型材，内含高性能双防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 根 | 1 |
| 2 | 四道双防区控制杆（含底座） | 伟盾、GREATWALL、大华 | 国标铝型材，内含高性能双防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 根 | 6 |
| 3 | 交流电源24V | 伟盾、GREATWALL、大华 | 输入AC220V,输出直流24V2A | 只 | 7 |
| 4 | 避雷器 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 氧化锌、复合材料 | 只 | 13 |
| 5 | 中间支撑杆（含底座） | 伟盾、GREATWALL、大华 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 148 |
| 6 | 终端受力杆（含底座） | 伟盾、GREATWALL、大华 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 21 |
| 7 | 束线器 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 只 | 108 |
| 8 | 转向滑轮 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 个 | 34 |
| 9 | 张力收紧器 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 个 | 54 |
| 10 | 张力弹簧 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 54 |
| 11 | 多股张力线 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.5mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 3000 |
| 12 | 警示牌 | 伟盾、GREATWALL、大华 | PVC材料，220×120双面 | 块 | 67 |
| 13 | 避雷器接地桩 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 直径16，长度1米 头部尖锐 圆钢 | 根 | 13 |
| 14 | 避雷接地线 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 10平方、铝接地线 | 米 | 52 |
| 15 | 总线制报警主机 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 台 | 1 |
| 16 | 报警键盘 | 伟盾、GREATWALL、大华 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 功耗：1.8W | 块 | 1 |
| 17 | 红外声光报警器 | 伟盾、GREATWALL、大华 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 只 | 1 |
| 18 | 信号线 | 国产 | RVVSP2*1.0 | 米 | 700 |
| 19 | 电源线 | 国产 | YJV3*4.0 | 米 | 700 |
| 20 | PE管 | 国产 | Φ25 | 米 | 700 |
| 21 | 附材 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 八 | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 32寸窄边信息发布一体机 | 视展、若誊、索唐 | 显示屏尺寸：≥32英寸 显示屏类型：LCD液晶显示屏 画面显示尺寸（H*V)mm : ≥701*396 显示比例：16：9 显示色彩：16.7M（8bit) 外观颜色：黑色边框黑色机身 物理分辨率：1920（H)*1080(V) 刷新率：≥60Hz 亮度：≥350cd/㎡ 对比度：1200：1 视角（度）：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 背光灯寿命：≥50000小时 显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃 | 台 | 28 |
| 2 | 安装支架 | 国产 | 壁挂支架 | 套 | 28 |
| 3 | 终端授权许可 | 视展、若誊、索唐 | 与信息发布软件配套使用，支持多点信息发布同时运行 VIEWSHOW系统支持1080P全高清播放 支持常用格式视频、音频、图片、FLASH、网页、文档、滚动字幕、天气预报、数字时钟、PPT、WORD、EXCEL、PDF等素材播放,图片切换有特效如百叶窗，渐变，特效等 支持时间计时功能，支持正计时和倒计时 支持多种播放方式：立即播放、插播播放、轮播播放、按次数播放、按时间播放、互动节目播放 支持触摸互动查询功能 支持远程监控截屏功能 支持对接显示第三方数据，例如排队叫号系统，门禁，利率汇率，触摸查询系统等 支持任意分屏显示播放 支持单机播放，网络异常下把制作好的节目直接导入到终端单机播放 支持定时开关机功能 支持远程升级功能 视频加密功能 支持视频加密，防止恶意替换视频文件，终端的视频文件无法用其他播放器打开，以防止视频文件被窃取 支持服务看门狗，例如终端系统出现因故障卡死，崩溃会启动看门狗的重启终端机制 支持手机APP移动端管理，可查看终端、更新终端节目、设置终端参数信息等 支持视频、图片播放控制，可通过后台远程控制终端视频暂停\播放、快进\快退，控制图片暂停/播放、上一张/下一张 | 个 | 29 |
| 4 | 信息发布和管理中控端服务器 | 视展、若誊、索唐 | 2U服务器（不含导轨）4核 8G 1T | 台 | 1 |
| 5 | 多媒体信息发布(VS-CT)软件 | 视展、若誊、索唐 | VIEWSHOW系统采用B/S架构 VIEWSHOW系统支持素材库管理，可对素材进行分组管理，支持多级素材组，存放不同类型素材 系统同时具备数字时钟、天气预报、汇率等模块，视频，音频，图片，网页，PPT，WORD，EXCEL，PDF，http、rtsp、rtmp协议流媒体直播； 支持素材共享，素材共享后其他用户可以查看使用; 支持多张图片循环播放，可自定义图片播放间隔时间，支持图片特效播放，随机、旋转、渐入、渐变，放大、斜入等 支持视频素材加密功能，防止恶意替换视频文件，系统的视频无法用其他播放器打开，以防止视频文件被窃取 支持所见即所得、可视化编辑制作节目，屏幕区域自由分割组合; 系统支持定义节目模板，预置多种精彩节目模板，模板节目任意区域都可替换用户的素材，让用户轻松制作高品质的节目; 支持节目导出、导入功能，导出节目可在网络异常时单机播放功能，导出节目可作为备份节目使用，随时可导入系统使用， 支持节目中添加多个字幕，字幕支持静态、上/下/左/右滚动等多种方式播放 支持连接LED单双色屏和全彩屏控制管理 系统支持互动节目模块，可方便制作添加多级子菜单、多级页面功能,实现互动查询功能; 支持多种节目播放方式：立即播放、插播播放、轮播播放、按次数播放、按时间播放 支持多种节目发布方式：立即发布、节目单发布、插播节目单发布、轮播节目单发布、互动节目发布等 支持插播计划、轮播计划，可设置任意起止时间内，每天、每周几，某个时间段，播放某个节目。或在某个时间段，播放节目多少次 支持下载断点续传、断电续传; 支持远程监控终端实时播放画面、查看终端; 支持远程查看终端信息，IP、MAC地址、链接时间、内存使用情况、终端版本号、终端音量大小、开关机时间、播放节目单等信息 系统具备严格的用户权限管理机制，可添加多个角色并赋予不同功能权限。例如：发布管理员、审核管理员 支持强大审核机制，支持多级审核，上级可对下级用户制作的素材、节目、节目发布进行审核 支持多服务器二级分发管理机制，终端可以和一级服务器完全隔离，无需连接到一级服务器，通过二级服务器来转发命令和文件 支持远程对终端进行休眠、唤醒、重启、设置定时开关机、取消定时开关机功能，支持每天、每周几、工作日开关机模式 支持远程对终端参数设置，远程系统升级、远程设置终端音量大小、远程同步校准时间、设置日志上传时间 系统支持多种类型日志统计记录，系统操作日志、终端指令日志、节目播放日志、素材播放日志、登陆日志等 系统支持第三方系统对接，如门禁卡通、排队评价系统、医院HIS系统、车间管理系统、汇率系统、航班信息、车站车次信息、会议系统等 系统支持二次开发 支持手机APP移动端管理，可查看终端、更新终端节目、设置终端参数信息等 支持视频、图片播放控制，可通过后台远程控制终端视频暂停\播放、快进\快退，控制图片暂停/播放、上一张/下一张 | 套 | 1 |
| 6 | 室内全彩显示屏 | 海康威视、利亚德、洲明 | 屏幕尺寸：7360mm(宽)×4160mm(高) 可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD 像素间距：1.86mm 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320×160mm 模组分辨率：172×86 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60 Hz 刷新率：≥3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 。 ▲支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 | 平方 | 30.62 |
| 7 | 视频处理器 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.支持常见的视频接口，包括1路HDMI20，1路 DP1.2，4路HDMI1.3，3G-SDI(选配)。 2.支持HDMI、DP输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容。 3.视频输出支持24个千兆网口输出。最大带载高达1560万像素，最宽支持16384，最高8192。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换。 7.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整。 8.支持三种画面缩放模式、包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载SuperViewII画质处理技术，支持输出画面无级缩放。 9.支持8bit、10bit、12bit高位深输入源输入。 10.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 11.支持选择HDMI输入源或DP输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 12.支持6画面+OSD+BKG同时显示，6画面包含2个4K及4个2K规格的画面，且画面大小和位置可单独调节。 13.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 14.液晶面板可实时显示，型号.ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出24路网口的状态。屏幕大小及帧频信息。设备同步模式展示或网线连接状态，屏体亮度。 15.支持通过Vcan软件实现对显示屏的控制，包括:输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等:支持通过VCAN软件编辑OSD字幕及背景底图功能。 16.支持通过中控设备进行统一控制。 17.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致。提高显示屏的画质。配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 18.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。 19.支持HDR功能。支持主动式3D。 20.单网线极限带载不受限于矩形带载，支持自由走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。 21.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 | 台 | 1 |
| 8 | LED屏支架及装饰 | 国产 | 一、根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。 二、为保证项目建设的安全性。 | 平方 | 30.62 |
| 9 | 配电柜 | 国产 | 一、产品要求：≥10kw 带PLC功能。 二、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 三、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 四、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 10 | 智能控制系统平台 | 莘明、洲明、利亚德 | 1.集成一体化设备，优质型材外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，适应于-28℃及53℃工作环境、支持7*24小时稳定工作。 2.内置中控智能模块主板，X86架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及64位Windows系统，支持硬盘防护功能。1路HDMI及1路VGA+Audio同步输出、自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面，不少于2个USB口及2路以太网RJ45口。 3.电源输入处装置过压自熔断保险丝、工作电压210V/230V, 50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；内置防浪涌装置，1路220V/400W稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱的延时开启及关闭。 4.设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路网络摄像头信号，智能设备通过移动客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 5.智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 ▲6.可单或多时段执行开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行指令至最高权限员操作端。 7.自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。 8.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端顶部或底部。 9.播放视频时，权限员可通过操作界面进行触摸式管理（暂停、向左、向右快进、快退、停止等功能，可同步调节音源大小），播放ppt文件时，可对PPT内容进行翻页、调取等触摸式管理。 ▲10.巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 11.管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需更上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 ▲12.在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 13.浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于15000小时连续运行无故障。 | 台 | 1 |
| 11 | 高清信息发布终端 | 视展、若誊、索唐 | 嵌入式硬件架构，高度集成，主板、CPU、内存、存储设备高度集成为一块集成板，硬件高度集成，非常稳定，故障率极低 RK3288,4核 Cortex-A17 + GPU Mail-T764,Up to 1.8G 运行内容 2G 系统 Android 6.0.1 内置flash存储 16G TF卡存储 高速TF存储卡标配16G(最大支持64G) 解码方式，硬件解码、最高支持1080P 网络支持，千兆以太网, WIFI/BT4.1, 无线外设扩展 以太网RG45接口 1个，10M/100M/1000M自适应以太网 HDMI输出接口 1个高清2.0接口, 支持1080P输出 音频输出接口 1个、3.5mm标准音频输出接口 USB2.0接口 2个USB 接口 外置卡槽 1个，支持TF卡 视频格式 支持AVI、MKV(XVID/px/H.264)、MOV、TS、M2TS、RM、RMVB、FLV、3GP、MPEG、DA、MP4等 音频格式 支持MP3、WMA、APE、FLAC、OGG、WAV等 图片格式 支持JPG、BMP、PNG等 硬件看门狗 支持 运用APK看门狗 支持 RTC实时时钟 定时开关机 功耗 满负荷不超过5W 电源电压 12V 工作温度 -20°C —60°C 湿度 80% | 台 | 1 |
| 12 | LED条屏 | 强力巨彩、蓝普、利亚德 | P3.75、双基色，屏1：4.4m*0.48m，屏2：6.0m*0.48m，屏3：6.0m*0.48m,含接收卡、电源、框架、支撑结构等 | 平方 | 7.87 |
| 13 | 附材 | 国产 | 配套 | 批 | 1 |
| 九 | 多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 疾控中心业务办公楼五层会议室(108 人) |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性全频音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.类型 8*4〞无源全频音柱系统 2.频率响应（-10dB） 100Hz--20kHz 3.灵敏度（1m@1w） 94dB 4.最大声压级 124dB 5.额定阻抗 4Ω 6.额定功率 240W（连续），960（峰值） 7.低音单元 4" 全频 /19mm音圈 /30W 8.覆盖角（HxV） 80°x20° 9.输入方式 2×SPEAKON 10.装置系统 φ35+壁挂件 | 只 | 4 |
| 2 | 双通道专业功率放大器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x300W 4Ω立体声功率 2x450W 8Ω桥接功率 900W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 台 | 2 |
| 3 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.输入：2 x XLR平衡式 2.输出：4 x XLR平衡式 3.阻抗:1MΩ/立体声输入，500KΩ/4单声道输入 4.输入最大电平:+15dBu 5.共模抑制比:高于50dB（30Hz~20KHz） 6.输出： 阻抗:＜=50Ω, 平衡输出 7.输出最大电平:+15dBu 8.频率响应:20Hz~20kHz,+/-0.3dBu. 9.信噪比:>115dBu 10.失真度:<=0 01% at 1kHz(0dBu) 11.最大延时:688ms 12.输出增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 13.输入增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 14.参量均衡器:输入8个，输出5个 滤波器 15.增益:±12dB in 0.5dB steps 16.中心频点:20Hz~20kHz Q值:0.4~128 Shelving滤波器频响： Lo-shelf： 19.7Hz~1kHz Hi-shelf： 1kHz~20.6kHz Shelf gain： ±12dB in 0.5dB steps 高通低通滤波器(HPF&LPF) 17.滤波器 频率(高通):＜10Hz~16.0kHz 频率(低通):35Hz~22.0kHz 18.响应曲线:Butterworth 6dB、12dB、18dB、24dB Bessel 6dB、12dB、18dB、24dB Linkwitz-Riley 12dB、18dB、24dB 限制器(Limiter) 19.门限(Level):-90 ~ +12dB 上冲时间:1~200ms 衰减时间:1~1000ms 20.电源:95V-250V AC 50/60HZ | 台 | 1 |
| 4 | 12路调音台 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 输入 12 2. Mic 输入通道 8 3. 立体声输入通道 2 4. 增益 MIN - MAX 5. 麦克风 +6dB - +50dB 6. 线路 +10dB - -34dB 7. 等效输入噪声 -100dB 8. 频响 9. 麦克风通道 10Hz - 20kHz +1/-3 10. MIC通道总谐波失真 ≤0.03% 11. 信噪比 80dB 12. 输出电平 MAX +27(BAL) 13. MAX +22(UNBAL) 14. 通道EQ 15. 高 12kHz 16. 中 2.5kHz 17. 低 45Hz 18. 低切 / 80Hz 19. MP3/USB/SD 音频 YES 20. 播放 21. USB/SD 录音 YES 22. DSP 效果 YES 23. CEHO 效果 NO 24. 电源电压 100V - 240V | 台 | 1 |
| 5 | 双通道反馈抑制器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 设备参数： 1. 采样率 (fs) 32 kHz 2. 频率响应 125 Hz - 15 kHz 3. 失真 < 0.1 %（1 kHz） 4. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 5. 信噪比 > 90 dB 6. 信号延迟 < 11 毫秒 7. 解联器频移 5 Hz 8. 阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 9. 连接器 3 针 XLR，5 针 DIN，（平衡） 10. 最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV 11. 幻象电源 16V（仅限话筒，可切换） 12. 电源 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 13. 涌入电流 1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC 14. 最大功耗 50 VA性能 | 台 | 1 |
| 6 | 无线一拖四会议话筒 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 一台4通道无线麦克风收发主机和四台无线会议发射单元组成的麦克风系统； 2. 本系统U H F频段，P L L频率合成技术，可按各地区不同而设置. 4 7 0 - 9 2 0 M H Z间可选； 3. 多频点可选, O L E D显示通道,频率,静音功能, A F音频, R F射频指示,电池电量； 4. 自动扫描频率，检测避开干扰频率，快速锁定空闲信道； 5. LR红外线自动对频； 6. 电子音量可调节； 7. 系统可同时同地使用32个左右话筒（全频域内）,具有抗手机,抗同频干扰. 接收与发射空旷距离80米左右； 8. 可调频点数量每个通道5 0个，共2 0 0个； 9. 桌面麦克风发射单元选用3.7V/2A充电锂电池供电, 具有USB充电接通口； | 套 | 1 |
| 7 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 1 |
| 8 | DVD机 | 国产 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 1 |
| 9 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 8路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 8路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 | 台 | 3 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 海康威视、利亚德、洲明 | 屏幕尺寸：4480mm(宽)×2400mm(高) 可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD 像素间距：≤1.86mm 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320×160mm 模组分辨率：172×86 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：≥500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：约160°(H)/160°(V) 对比度：约3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60 Hz 刷新率：≥3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 。 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 | 平方 | 10.76 |
| 2 | 视频处理器 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 11.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 | 台 | 1 |
| 3 | LED屏支架及装饰 | 国产 | 一、根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。 二、为保证项目建设的安全性。 | 平方 | 10.76 |
| 4 | 配电柜 | 国产 | 一、产品要求：≥10kw 带PLC功能。 二、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 三、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 四、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 5 | 智能控制系统平台 | 莘明、洲明、利亚德 | 1.集成一体化设备，优质型材外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，适应于-28℃及53℃工作环境、支持7*24小时稳定工作。 2.内置中控智能模块主板，X86架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及64位Windows系统，支持硬盘防护功能。1路HDMI及1路VGA+Audio同步输出、自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面，不少于2个USB口及2路以太网RJ45口。 3.电源输入处装置过压自熔断保险丝、工作电压210V/230V, 50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；内置防浪涌装置，1路220V/400W稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱的延时开启及关闭。 4.设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路网络摄像头信号，智能设备通过移动客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 5.智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 6.可单或多时段执行开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行指令至最高权限员操作端。 7.自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。 8.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端顶部或底部。 9.播放视频时，权限员可通过操作界面进行触摸式管理（暂停、向左、向右快进、快退、停止等功能，可同步调节音源大小），播放ppt文件时，可对PPT内容进行翻页、调取等触摸式管理。 10.巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 11.管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需更上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 12.在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 13.浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于15000小时连续运行无故障。 | 台 | 1 |
| 7 | 高清会议摄像机 | 文香、奥威亚、华为 | 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式 360倍放大（30倍光学变焦，12倍数码变焦） 1/2.7” CMOS传感器，500万像素 HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选, 且HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出 内置多语言OSD菜单，方便用户使用 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键 | 台 | 2 |
| 8 | 高清录播一体机 | 文香、奥威亚、华为 | 1.主机架构：要求录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作。 2.整体设计：要求内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 ▲3.视频输入接口：要求支持≥8路本地高清信号采集接口，至少包括3路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 ▲6.要求支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）要求支持≥8路本地高清信号采集接口。 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8.要求主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。 9．要求主机采用≤24V供电。 10.存储容量：要求配置≥2T硬盘。 ▲11.视频接入：要求支持≥4路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 12.协议支持：要求支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动。 13.整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能。 14.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 15.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响。 | 台 | 1 |
| 9 | 19寸液晶显示器 | 国产 | 基本参数 屏幕尺寸 19英寸 最佳分辨率 1280x1024 @75Hz 屏幕比例 5:4 5:4 动态对比度 600:1 850:1 显示参数 点距 0.294mm 亮度 250cd/㎡ 可视面积 376×301mm 可视角度 170° 接口 HDMI2.0+VGA 显示颜色 16.2M | 台 | 1 |
| 三、矩阵切换中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路触控型混插主机 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 1. 8路输入8路输出，插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 2. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”，可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。 3. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 4. 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 5. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 6. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 7. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。 8. 装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系） 9. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 10. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 11. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 12. 标准机架安装的金属机箱。 | 台 | 1 |
| 2 | 标准中控模块 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供强大的逻辑和时序的编程功能，图形化的中文操作界面。配置4路红外接口；6路可编程RS232输入输出双向接口；1路程序传输接口；1路以太网可连接IPA或D安卓平板电脑。 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI输入卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 支持音频加嵌合成到视频里； 采用高质量沉金线路板； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持中英文字幕叠加； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω； | 块 | 1 |
| 4 | 3G-SDI输入卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 5 | HDMI输出卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输出板卡】 板卡具有4路HDMI信号接口和4路CVBS接口，每1路可独立设置使用HDMI或CVBS信号，两者信号同时输出。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输出接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。带HDCP功能。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输出接口：4路HDMI-A母接口 音频输出接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 6 | 3G-SDI输出卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 7 | 彩色无线触摸屏 | 联想、华为、小米 | 配置参数 处理器架构 ARM架构 处理器技术 骁龙芯平板 处理器型号 高通 骁龙888 处理器主频 3.2GHz A77*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 最高频率 3.2GHz 处理器核心 八核心 系统内存 ≥8GB 存储容量 ≥128GB 存储扩展 不支持容量扩展 显卡芯片 高通 Adreno660 显示屏 屏幕尺寸 ≥11.5英寸 屏幕类型 IPS 亮度≥ 500nits 屏幕分辨率 ≥2880×1800 屏幕像素密度 ≥291ppi 屏幕描述 3:2，DCI-P3广色域，87%屏占比 屏幕刷新率 ≥144Hz 功能应用 WiFi功能 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80 蓝牙功能 支持，蓝牙5.2模块 GPS功能 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器 环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器 特色功能 多屏协同，平行视界，智慧多窗 多媒体 扬声器 ≥4扬声器 麦克风 ≥4麦克风 摄像头 双摄像头（前置800万摄像头，后置1300万摄像头） 格式支持 音频格式 支持MP3等格式 视频格式 支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF，BMP格式 文本格式 支持TXT等格式 接口/按键 数据接口 USB Type-C接口（支持数据和充电） 音频接口 USB Type-C立体耳机接口 电源参数 电池类型 锂聚合物电池 电池容量 8300mAh 续航时间 约11小时视频播放时间 电源适配器 支持40W有线快充 | 台 | 1 |
| 8 | 授权软件 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 授权软件开通使用 | 套 | 1 |
| 9 | 无线路由器 | TP-LINK、H3C、华为 | 产品类型 智能无线路由器 网络标准 IEEE 802.11ax 网络协议 WiFi 6 最高传输速率 5378Mbps 2.4GHz传输速率 574Mbps 5GHz传输速率 4804Mbps 适用面积 120m2 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 4个10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 天线类型 外置全向天线 天线数量 6根 是否可拆卸 否 MESH组网 支持 状态指示灯 SYS系统指示 | 台 | 1 |
| 四、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 4 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 卫生执法大队业务二层监管服务平台指挥中心 |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性全频音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.单元配置 8x3〃（75mm）钕磁体驱动器 2.频率响应 150Hz-17kHz 3.额定功率 240W 4.灵敏度 97dB 5.最大声压级 127dB 6.额定阻抗 16Ω 7.覆盖角(水平x垂直) 120° x 15° 8.信号连接器 1xPHOENIX, 2x SPEAKON | 只 | 2 |
| 2 | 双通道专业功率放大器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x500W 4Ω立体声功率 2x750W 8Ω桥接功率 1500W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.输入：2 x XLR平衡式 2.输出：4 x XLR平衡式 3.阻抗:1MΩ/立体声输入，500KΩ/4单声道输入 4.输入最大电平:+15dBu 5.共模抑制比:高于50dB（30Hz~20KHz） 6.输出： 阻抗:＜=50Ω, 平衡输出 7.输出最大电平:+15dBu 8.频率响应:20Hz~20kHz,+/-0.3dBu. 9.信噪比:>115dBu 10.失真度:<=0 01% at 1kHz(0dBu) 11.最大延时:688ms 12.输出增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 13.输入增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 14.参量均衡器:输入8个，输出5个 滤波器 15.增益:±12dB in 0.5dB steps 16.中心频点:20Hz~20kHz Q值:0.4~128 Shelving滤波器频响： Lo-shelf： 19.7Hz~1kHz Hi-shelf： 1kHz~20.6kHz Shelf gain： ±12dB in 0.5dB steps 高通低通滤波器(HPF&LPF) 17.滤波器 频率(高通):＜10Hz~16.0kHz 频率(低通):35Hz~22.0kHz 18.响应曲线:Butterworth 6dB、12dB、18dB、24dB Bessel 6dB、12dB、18dB、24dB Linkwitz-Riley 12dB、18dB、24dB 限制器(Limiter) 19.门限(Level):-90 ~ +12dB 上冲时间:1~200ms 衰减时间:1~1000ms 20.电源:95V-250V AC 50/60HZ | 台 | 1 |
| 4 | 12路调音台 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 输入 12 2. Mic 输入通道 8 3. 立体声输入通道 2 4. 增益 MIN - MAX 5. 麦克风 +6dB - +50dB 6. 线路 +10dB - -34dB 7. 等效输入噪声 -100dB 8. 频响 9. 麦克风通道 10Hz - 20kHz +1/-3 10. MIC通道总谐波失真 ≤0.03% 11. 信噪比 80dB 12. 输出电平 MAX +27(BAL) 13. MAX +22(UNBAL) 14. 通道EQ 15. 高 12kHz 16. 中 2.5kHz 17. 低 45Hz 18. 低切 / 80Hz 19. MP3/USB/SD 音频 YES 20. 播放 21. USB/SD 录音 YES 22. DSP 效果 YES 23. CEHO 效果 NO 24. 电源电压 100V - 240V | 台 | 1 |
| 5 | 双通道反馈抑制器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 设备参数： 1. 采样率 (fs) 32 kHz 2. 频率响应 125 Hz - 15 kHz 3. 失真 < 0.1 %（1 kHz） 4. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 5. 信噪比 > 90 dB 6. 信号延迟 < 11 毫秒 7. 解联器频移 5 Hz 8. 阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 9. 连接器 3 针 XLR，5 针 DIN，（平衡） 10. 最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV 11. 幻象电源 16V（仅限话筒，可切换） 12. 电源 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 13. 涌入电流 1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC 14. 最大功耗 50 VA性能 | 台 | 1 |
| 6 | 无线一拖四会议话筒 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 一台4通道无线麦克风收发主机和四台无线会议发射单元组成的麦克风系统； 2. 本系统U H F频段，P L L频率合成技术，可按各地区不同而设置. 4 7 0 - 9 2 0 M H Z间可选； 3. 多频点可选, O L E D显示通道,频率,静音功能, A F音频, R F射频指示,电池电量； 4. 自动扫描频率，检测避开干扰频率，快速锁定空闲信道； 5. LR红外线自动对频； 6. 电子音量可调节； 7. 系统可同时同地使用32个左右话筒（全频域内）,具有抗手机,抗同频干扰. 接收与发射空旷距离80米左右； 8. 可调频点数量每个通道5 0个，共2 0 0个； 9. 桌面麦克风发射单元选用3.7V/2A充电锂电池供电, 具有USB充电接通口； | 套 | 1 |
| 7 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 1 |
| 8 | DVD机 | 国产 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 1 |
| 9 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 8路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 8路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 | 台 | 2 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内UTV液晶拼接_CB系列 | 大华、海康威视、宇视 | 尺寸：≥55寸 分辨率：≥1920x1080 面板拼缝：1.8 亮度：≥500 对比度：1000:1 色彩度：≥10bit | 片 | 9 |
| 2 | 屏体控制器 | 大华、海康威视、宇视 | 1、DVI/HDMI视频信号转换为LVDS信号，通过超五类双绞线远距离传输，最大传输距离为100m（1920×1200@60Hz）。 2、HDMI/DVI 热备信号输入，具有两组外接信号同时接入，当主信号消失时，可切换到备份输入设备。 3、16bit 灰阶处理与显示 4、单设备带载1920×1200或2048×1152，直接驱动整区域LED显示屏 | 台 | 9 |
| 3 | 智能控制系统平台 | 莘明、洲明、利亚德 | 1.集成一体化设备，优质型材外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，适应于-28℃及53℃工作环境、支持7*24小时稳定工作。 2.内置中控智能模块主板，X86架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及64位Windows系统，支持硬盘防护功能。1路HDMI及1路VGA+Audio同步输出、自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面，不少于2个USB口及2路以太网RJ45口。 3.电源输入处装置过压自熔断保险丝、工作电压210V/230V, 50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；内置防浪涌装置，1路220V/400W稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱的延时开启及关闭。 4.设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路网络摄像头信号，智能设备通过移动客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 5.智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 6.可单或多时段执行开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行指令至最高权限员操作端。 7.自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。 8.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端顶部或底部。 9.播放视频时，权限员可通过操作界面进行触摸式管理（暂停、向左、向右快进、快退、停止等功能，可同步调节音源大小），播放ppt文件时，可对PPT内容进行翻页、调取等触摸式管理。 10.巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 11.管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需更上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 12.在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 13.浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于15000小时连续运行无故障。 | 台 | 1 |
| 4 | 工程结构 | 国产 | 支架、屏体安装费用 | 项 | 1 |
| 6 | 高清会议摄像机 | 文香、奥威亚、华为 | 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式 360倍放大（30倍光学变焦，12倍数码变焦） 1/2.7” CMOS传感器，500万像素 HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选, 且HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出 内置多语言OSD菜单，方便用户使用 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键 | 台 | 2 |
| 三、矩阵切换中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路触控型混插主机 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 1. 8路输入8路输出，插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 2. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”，可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。 3. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 4. 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 5. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 6. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 7. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。 8. 装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系） 9. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 10. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 11. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 12. 标准机架安装的金属机箱。 | 台 | 1 |
| 2 | 标准中控模块 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供强大的逻辑和时序的编程功能，图形化的中文操作界面。配置4路红外接口；6路可编程RS232输入输出双向接口；1路程序传输接口；1路以太网可连接IPA或D安卓平板电脑。 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI输入卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 支持音频加嵌合成到视频里； 采用高质量沉金线路板； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持中英文字幕叠加； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω； | 块 | 1 |
| 4 | 3G-SDI输入卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 5 | HDMI输出卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输出板卡】 板卡具有4路HDMI信号接口和4路CVBS接口，每1路可独立设置使用HDMI或CVBS信号，两者信号同时输出。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输出接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。带HDCP功能。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输出接口：4路HDMI-A母接口 音频输出接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 6 | 3G-SDI输出卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 7 | 彩色无线触摸屏 | 联想、华为、小米 | 配置参数 处理器架构 ARM架构 处理器技术 骁龙芯平板 处理器型号 高通 骁龙888 处理器主频 3.2GHz A77*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 最高频率 3.2GHz 处理器核心 八核心 系统内存 ≥8GB 存储容量 ≥128GB 存储扩展 不支持容量扩展 显卡芯片 高通 Adreno660 显示屏 屏幕尺寸 ≥11.5英寸 屏幕类型 IPS 亮度≥ 500nits 屏幕分辨率 ≥2880×1800 屏幕像素密度 ≥291ppi 屏幕描述 3:2，DCI-P3广色域，87%屏占比 屏幕刷新率 ≥144Hz 功能应用 WiFi功能 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80 蓝牙功能 支持，蓝牙5.2模块 GPS功能 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器 环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器 特色功能 多屏协同，平行视界，智慧多窗 多媒体 扬声器 ≥4扬声器 麦克风 ≥4麦克风 摄像头 双摄像头（前置800万摄像头，后置1300万摄像头） 格式支持 音频格式 支持MP3等格式 视频格式 支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF，BMP格式 文本格式 支持TXT等格式 接口/按键 数据接口 USB Type-C接口（支持数据和充电） 音频接口 USB Type-C立体耳机接口 电源参数 电池类型 锂聚合物电池 电池容量 8300mAh 续航时间 约11小时视频播放时间 电源适配器 支持40W有线快充 | 台 | 1 |
| 8 | 平板授权软件 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 授权软件开通使用 | 套 | 1 |
| 9 | 无线路由器 | TP-LINK、H3C、华为 | 产品类型 智能无线路由器 网络标准 IEEE 802.11ax 网络协议 WiFi 6 最高传输速率 5378Mbps 2.4GHz传输速率 574Mbps 5GHz传输速率 4804Mbps 适用面积 120m2 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 4个10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 天线类型 外置全向天线 天线数量 6根 是否可拆卸 否 MESH组网 支持 状态指示灯 SYS系统指示 | 台 | 1 |
| 四、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 2 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 卫生执法大队业务办公楼五层会议室 |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.类型：10寸两分频全频音箱 2.频率响应：55Hz～20kHz(-10dB) ；60Hz～18kHz(±dB) 3.灵敏度(1m/1W)：94dB 4.额定阻抗：8Ω 5.额定功率：250W 6.峰值功率：1000w 7.分频点：2 kHz 8.低音单元：10”中低音/65mm音圈 9.高音单元：PK膜/34mm音圈 10.覆盖角(水平x垂直)：90°X40° 11.最大声压级：124dB | 只 | 2 |
| 2 | 双通道专业功率放大器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x500W 4Ω立体声功率 2x750W 8Ω桥接功率 1500W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 处理器：ADISHARC21489采样率/量化位数：48K/24bit40bitDSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8x8输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45dBu 幻象电源:+48V/10mAmax 频率响应(20~20kHz):±0.15dB 最大电平:+18dBuTHD+N:<-94dB@17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 通道隔离度@1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 4 | 触摸控制屏 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 供电电压：DC 24V ； 待机功率消耗：≤0.65W （27mA）； 最大功耗：0.77W （32mA）； 屏幕色彩：≥65000真彩色； 屏幕尺寸：≥7寸； 屏幕分辨率：≥1024×600dpi IO输入：2个； 控制通信端口：RS485总线； 工程下载接口：≥1个USB下载接口； | 个 | 1 |
| 5 | 高品质鹅颈会议话筒 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 指向特性:超心型 频率响应:20-20,000 Hz 灵敏度:-36 dB 输出阻抗:小于 200 欧姆 最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 收音头:9.7 毫米直径镀金电容式*1 供电 DC： 48V 幻像电源 | 台 | 2 |
| 6 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 1 |
| 7 | DVD机 | 国产 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 1 |
| 8 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 8路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 8路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 | 台 | 1 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI高清矩阵 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供不少于1路RS-232接口，支持中控控制，具有1.8英寸LCD显示屏。 提供不少于16个面板控制按键，具有多个选项可直接在面板操作，不需软件也可调试。 输入不少于4路，输出不少于4路，包括1080p@60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200@60分辨率兼容。 HDCP兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的使用。 支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率。 可选配内置中控模块，提供APP，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制；提供设计平台，用户可对APP软件随意做更改。 iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题。 长线输入自动均衡功能，确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗。 倍频倍线功能，输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离。 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出。 具有掉电记忆功能,带有断电现场保护，上电后自动恢复关机前状态。 采用国家通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性。 | 台 | 1 |
| 2 | 86寸液晶触摸一体机 | 鸿合、希沃、MAXHUB | 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏； 4.显示尺寸86英寸，显示比例16:9，物理分辨率3840*2160。 5．亮度：≤400cd/m2； 6.对比度≥3500：1，最大可视角度≥178度，灰度等级≥256级。 7.屏幕表面采用防炫钢化玻璃，玻璃厚度≤3.5mm，防撞防划，具备防眩光效果。 8.屏幕玻璃表面硬度≥9H,色域覆盖率≥100% 9.整机内置≥2.0声道扬声器，额定总功率≥40W，谐振频率≤260Hz。 10.屏体具有物理防蓝光功能，扫描机身二维码即可获得防蓝光证书 | 台 | 1 |
| 3 | 安装支架 | 国产 |  | 个 | 1 |
| 四、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 1 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 卫生执法大队业务办公楼会议室(99 人) |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线性全频音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.单元配置 8x3〃（75mm）钕磁体驱动器 2.频率响应 150Hz-17kHz 3.额定功率 240W 4.灵敏度 97dB 5.最大声压级 127dB 6.额定阻抗 16Ω 7.覆盖角(水平x垂直) 120° x 15° 8.信号连接器 1xPHOENIX, 2x SPEAKON | 只 | 4 |
| 2 | 双通道专业功率放大器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x500W 4Ω立体声功率 2x750W 8Ω桥接功率 1500W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 台 | 2 |
| 3 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.输入：2 x XLR平衡式 2.输出：4 x XLR平衡式 3.阻抗:1MΩ/立体声输入，500KΩ/4单声道输入 4.输入最大电平:+15dBu 5.共模抑制比:高于50dB（30Hz~20KHz） 6.输出： 阻抗:＜=50Ω, 平衡输出 7.输出最大电平:+15dBu 8.频率响应:20Hz~20kHz,+/-0.3dBu. 9.信噪比:>115dBu 10.失真度:<=0 01% at 1kHz(0dBu) 11.最大延时:688ms 12.输出增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 13.输入增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 14.参量均衡器:输入8个，输出5个 滤波器 15.增益:±12dB in 0.5dB steps 16.中心频点:20Hz~20kHz Q值:0.4~128 Shelving滤波器频响： Lo-shelf： 19.7Hz~1kHz Hi-shelf： 1kHz~20.6kHz Shelf gain： ±12dB in 0.5dB steps 高通低通滤波器(HPF&LPF) 17.滤波器 频率(高通):＜10Hz~16.0kHz 频率(低通):35Hz~22.0kHz 18.响应曲线:Butterworth 6dB、12dB、18dB、24dB Bessel 6dB、12dB、18dB、24dB Linkwitz-Riley 12dB、18dB、24dB 限制器(Limiter) 19.门限(Level):-90 ~ +12dB 上冲时间:1~200ms 衰减时间:1~1000ms 20.电源:95V-250V AC 50/60HZ | 台 | 1 |
| 4 | 12路调音台 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 输入 12 2. Mic 输入通道 8 3. 立体声输入通道 2 4. 增益 MIN - MAX 5. 麦克风 +6dB - +50dB 6. 线路 +10dB - -34dB 7. 等效输入噪声 -100dB 8. 频响 9. 麦克风通道 10Hz - 20kHz +1/-3 10. MIC通道总谐波失真 ≤0.03% 11. 信噪比 80dB 12. 输出电平 MAX +27(BAL) 13. MAX +22(UNBAL) 14. 通道EQ 15. 高 12kHz 16. 中 2.5kHz 17. 低 45Hz 18. 低切 / 80Hz 19. MP3/USB/SD 音频 YES 20. 播放 21. USB/SD 录音 YES 22. DSP 效果 YES 23. CEHO 效果 NO 24. 电源电压 100V - 240V | 台 | 1 |
| 5 | 双通道反馈抑制器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 设备参数： 1. 采样率 (fs) 32 kHz 2. 频率响应 125 Hz - 15 kHz 3. 失真 < 0.1 %（1 kHz） 4. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 5. 信噪比 > 90 dB 6. 信号延迟 < 11 毫秒 7. 解联器频移 5 Hz 8. 阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 9. 连接器 3 针 XLR，5 针 DIN，（平衡） 10. 最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV 11. 幻象电源 16V（仅限话筒，可切换） 12. 电源 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 13. 涌入电流 1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC 14. 最大功耗 50 VA性能 | 台 | 1 |
| 6 | 无线一拖四会议话筒 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 一台4通道无线麦克风收发主机和四台无线会议发射单元组成的麦克风系统； 2. 本系统U H F频段，P L L频率合成技术，可按各地区不同而设置. 4 7 0 - 9 2 0 M H Z间可选； 3. 多频点可选, O L E D显示通道,频率,静音功能, A F音频, R F射频指示,电池电量； 4. 自动扫描频率，检测避开干扰频率，快速锁定空闲信道； 5. LR红外线自动对频； 6. 电子音量可调节； 7. 系统可同时同地使用32个左右话筒（全频域内）,具有抗手机,抗同频干扰. 接收与发射空旷距离80米左右； 8. 可调频点数量每个通道5 0个，共2 0 0个； 9. 桌面麦克风发射单元选用3.7V/2A充电锂电池供电, 具有USB充电接通口； | 套 | 1 |
| 7 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 1 |
| 8 | DVD机 | 国产 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 1 |
| 9 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 8路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 8路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 | 台 | 3 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 海康威视、利亚德、洲明 | 屏幕尺寸：4480mm(宽)×2400mm(高) 可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD 像素间距：≤1.86mm 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320×160mm 模组分辨率：172×86 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：≥500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：约160°(H)/160°(V) 对比度：约3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60 Hz 刷新率：≥3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 。 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 | 平方 | 10.76 |
| 2 | 视频处理器 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 11.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 | 台 | 1 |
| 3 | LED屏支架及装饰 | 国产 | 一、根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。 二、为保证项目建设的安全性。 | 平方 | 10.76 |
| 4 | 配电柜 | 国产 | 一、产品要求：≥10kw 带PLC功能。 二、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 三、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 四、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 5 | 智能控制系统平台 | 莘明、洲明、利亚德 | 1.集成一体化设备，优质型材外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，适应于-28℃及53℃工作环境、支持7*24小时稳定工作。 2.内置中控智能模块主板，X86架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及64位Windows系统，支持硬盘防护功能。1路HDMI及1路VGA+Audio同步输出、自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面，不少于2个USB口及2路以太网RJ45口。 3.电源输入处装置过压自熔断保险丝、工作电压210V/230V, 50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；内置防浪涌装置，1路220V/400W稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱的延时开启及关闭。 4.设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路网络摄像头信号，智能设备通过移动客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 5.智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 6.可单或多时段执行开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行指令至最高权限员操作端。 7.自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。 8.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端顶部或底部。 9.播放视频时，权限员可通过操作界面进行触摸式管理（暂停、向左、向右快进、快退、停止等功能，可同步调节音源大小），播放ppt文件时，可对PPT内容进行翻页、调取等触摸式管理。 10.巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 11.管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需更上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 12.在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 13.浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于15000小时连续运行无故障。 | 台 | 1 |
| 7 | 高清会议摄像机 | 文香、奥威亚、华为 | 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式 360倍放大（30倍光学变焦，12倍数码变焦） 1/2.7” CMOS传感器，500万像素 HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选, 且HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出 内置多语言OSD菜单，方便用户使用 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键 | 台 | 2 |
| 8 | 高清录播一体机 | 文香、奥威亚、华为 | 1.主机架构：要求录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作。 2.整体设计：要求内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 3.视频输入接口：要求支持≥8路本地高清信号采集接口，至少包括3路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 6.要求支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）。 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8.要求主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。 9．要求主机采用≤24V供电。 10.存储容量：要求配置≥2T硬盘。 11.视频接入：要求支持≥4路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 12.协议支持：要求支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动。 13.整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能。 14.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 15.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响。 | 台 | 1 |
| 9 | 19寸液晶显示器 | 国产 | 基本参数 屏幕尺寸 19英寸 最佳分辨率 1280x1024 @75Hz 屏幕比例 5:4 5:4 动态对比度 600:1 850:1 显示参数 点距 0.294mm 亮度 250cd/㎡ 可视面积 376×301mm 可视角度 170° 接口 HDMI2.0+VGA 显示颜色 16.2M | 台 | 1 |
| 10 | 视频会议终端 | 定制 | 甲方自备 | 台 | 1 |
| 三、矩阵切换中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路触控型混插主机 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 1. 8路输入8路输出，插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 2. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”，可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。 3. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 4. 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 5. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 6. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 7. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。 8. 装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系） 9. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 10. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 11. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 12. 标准机架安装的金属机箱。 | 台 | 1 |
| 2 | 标准中控模块 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供强大的逻辑和时序的编程功能，图形化的中文操作界面。配置4路红外接口；6路可编程RS232输入输出双向接口；1路程序传输接口；1路以太网可连接IPA或D安卓平板电脑。 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI输入卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 支持音频加嵌合成到视频里； 采用高质量沉金线路板； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持中英文字幕叠加； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω； | 块 | 1 |
| 4 | 3G-SDI输入卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 5 | HDMI输出卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输出板卡】 板卡具有4路HDMI信号接口和4路CVBS接口，每1路可独立设置使用HDMI或CVBS信号，两者信号同时输出。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输出接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。带HDCP功能。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输出接口：4路HDMI-A母接口 音频输出接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 6 | 3G-SDI输出卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 7 | 彩色无线触摸屏 | 联想、华为、小米 | 配置参数 处理器架构 ARM架构 处理器技术 骁龙芯平板 处理器型号 高通 骁龙888 处理器主频 3.2GHz A77*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 最高频率 3.2GHz 处理器核心 八核心 系统内存 ≥8GB 存储容量 ≥128GB 存储扩展 不支持容量扩展 显卡芯片 高通 Adreno660 显示屏 屏幕尺寸 ≥11.5英寸 屏幕类型 IPS 亮度≥ 500nits 屏幕分辨率 ≥2880×1800 屏幕像素密度 ≥291ppi 屏幕描述 3:2，DCI-P3广色域，87%屏占比 屏幕刷新率 ≥144Hz 功能应用 WiFi功能 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80 蓝牙功能 支持，蓝牙5.2模块 GPS功能 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器 环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器 特色功能 多屏协同，平行视界，智慧多窗 多媒体 扬声器 ≥4扬声器 麦克风 ≥4麦克风 摄像头 双摄像头（前置800万摄像头，后置1300万摄像头） 格式支持 音频格式 支持MP3等格式 视频格式 支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF，BMP格式 文本格式 支持TXT等格式 接口/按键 数据接口 USB Type-C接口（支持数据和充电） 音频接口 USB Type-C立体耳机接口 电源参数 电池类型 锂聚合物电池 电池容量 8300mAh 续航时间 约11小时视频播放时间 电源适配器 支持40W有线快充 | 台 | 1 |
| 8 | 授权软件 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 授权软件开通使用 | 套 | 1 |
| 9 | 无线路由器 | TP-LINK、H3C、华为 | 产品类型 智能无线路由器 网络标准 IEEE 802.11ax 网络协议 WiFi 6 最高传输速率 5378Mbps 2.4GHz传输速率 574Mbps 5GHz传输速率 4804Mbps 适用面积 120m2 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 4个10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 天线类型 外置全向天线 天线数量 6根 是否可拆卸 否 MESH组网 支持 状态指示灯 SYS系统指示 | 台 | 1 |
| 四、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 4 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 应急指挥中心二层视频会议室 |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.类型: 二分频10寸全频音箱 2.频率响应:55Hz –20kHz (±3dB) 3.灵敏度（1W＠1m）:94 dB 4.额定阻抗：8Ω 5.额定功率： 200W 6.峰值功率：800w 7.分频点： 2.5KHz 8.低音喇叭:10" 中低音 / 65mm音圈 9.高音喇叭:PEN膜 / 34mm音圈 10.覆盖角（HxV）:90°×40° 11.最大声压级 :123dB | 只 | 2 |
| 2 | 双通道专业功率放大器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x300W 4Ω立体声功率 2x450W 8Ω桥接功率 900W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 处理器：ADI SHARC 21489 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 幻象电源:+48V/10mA max 频率响应(20~20kHz):±0.15dB 最大电平:+18dBu THD+N:<-94dB @17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 通道隔离度 @1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 4 | 触摸控制屏 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 供电电压：DC 24V ； 待机功率消耗：≤0.65W （27mA）； 最大功耗：0.77W （32mA）； 屏幕色彩：≥65000真彩色； 屏幕尺寸：≥7寸； 屏幕分辨率：≥1024×600dpi IO输入：2个； 控制通信端口：RS485总线； 工程下载接口：≥1个USB下载接口； | 个 | 1 |
| 5 | 高品质鹅颈会议话筒 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 指向特性:超心型 频率响应:20-20,000 Hz 灵敏度:-36 dB 输出阻抗:小于 200 欧姆 最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 收音头:9.7 毫米直径镀金电容式*1 供电 DC： 48V 幻像电源 | 台 | 2 |
| 6 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 1 |
| 7 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.输入输出电压 220V /50HZ±10% 2.输出电流 8路输出最大16A 3.间隔时间 1秒 4.静态功耗 6W | 台 | 1 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI高清矩阵 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供不少于1路RS-232接口，支持中控控制，具有1.8英寸LCD显示屏。 提供不少于16个面板控制按键，具有多个选项可直接在面板操作，不需软件也可调试。 输入不少于4路，输出不少于4路，包括1080p@60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200@60分辨率兼容。 HDCP兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的使用。 支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率。 可选配内置中控模块，提供APP，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制；提供设计平台，用户可对APP软件随意做更改。 iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题。 长线输入自动均衡功能，确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗。 倍频倍线功能，输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离。 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出。 具有掉电记忆功能,带有断电现场保护，上电后自动恢复关机前状态。 采用国家通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性。 | 台 | 1 |
| 2 | 86寸液晶触摸一体机 | 鸿合、希沃、MAXHUB | 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.整机采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏； 4.显示尺寸86英寸，显示比例16:9，物理分辨率3840*2160。 5．亮度：≤400cd/m2； 6.对比度≥3500：1，最大可视角度≥178度，灰度等级≥256级。 7.屏幕表面采用防炫钢化玻璃，玻璃厚度≤3.5mm，防撞防划，具备防眩光效果。 8.屏幕玻璃表面硬度≥9H,色域覆盖率≥100% 9.整机内置≥2.0声道扬声器，额定总功率≥40W，谐振频率≤260Hz。 10.屏体具有物理防蓝光功能，扫描机身二维码即可获得防蓝光证书 | 台 | 1 |
| 3 | 安装支架 | 国产 | 壁挂支架 | 个 | 1 |
| 四、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 1 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 应急指挥中心二层指挥中心 |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂主音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.类型: 二分频15寸全频音箱 2.频率响应:45Hz –20kHz (±3dB) 3.灵敏度（1W＠1m）：97dB 4.额定阻抗：8Ω 5.额定功率： 400W 6.峰值功率：1600w 7.分频点：2.5KHz 8.低音喇叭:15" 中低音 / 75mm音圈 9.高音喇叭:PEN膜 / 44mm音圈 10.覆盖角（HxV）:80°×60° 11.最大声压级:129dB | 只 | 4 |
| 2 | 双通道专业功率放大器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.8Ω立体声功率 2x700W 2.4Ω立体声功率 2x1100W 3.8Ω桥接功率 2200W 4.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 5.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 6.信噪比(A加权) 100dB 7.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 8.串音 (A加权) <-70dB 9.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 10.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 11.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 台 | 2 |
| 3 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 处理器：ADI SHARC 21489 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 输入益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu 幻象电源:+48V/10mA max 频率响应(20~20kHz):±0.15dB 最大电平:+18dBu THD+N:<-94dB @17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 通道隔离度 @1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 4 | 8路调音台 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 输入 8 2. Mic 输入通道 4 3. 立体声输入通道 2 4. 增益 MIN - MAX 5. 麦克风 +6dB - +50dB 6. 线路 +10dB - -34dB 7. 等效输入噪声 -100dB 8. 频响 9. 麦克风通道 10Hz - 20kHz +1/-3 10. MIC通道总谐波失真 ≤0.03% 11. 信噪比 80dB 12. 输出电平 MAX +27(BAL) 13. MAX +22(UNBAL) 14. 通道EQ 15. 高 12kHz 16. 中 2.5kHz 17. 低 45Hz 18. 低切 / 80Hz 19. MP3/USB/SD 音频 YES 20. 播放 21. USB/SD 录音 YES 22. DSP 效果 YES 23. CEHO 效果 NO 24. 电源电压 100V - 240V | 台 | 1 |
| 5 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 1 |
| 6 | DVD机 | 国产 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 1 |
| 7 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.输入输出电压 220V /50HZ±10% 2.输出电流 8路输出最大16A 3.间隔时间 1秒 4.静态功耗 6W | 台 | 2 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 洛普、利亚德、洲明 | 1、小间距LED显示屏尺寸屏幕尺寸6400mm(宽)×1920mm(高)，分辨率≥3413列*1024行； 2、LED 像素结构：LED发光管采用三合一表贴，国星、美卡乐、汇涌进封装； 3、像素间距：≤1.875mm；必须采用压铸铝箱体，以保证屏幕的平整度及一致性。模块，电源，系统卡均可前维护，提供承诺函； 4、白平衡亮度：≥600cd/㎡;视角：≥160°; 刷新频率：≥3840Hz;对比度≥3500：1;换帧频率：≥60 Hz;平整度：≤0.5mm;灰度等级≥16bit;功耗≤800W/㎡;单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正;显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象。 5、箱体具有抗压试验（施加11KN的力压箱体，箱体表面未发生变形），抗拉试验（施加10.2KN的力拉箱体，箱体未发生变形。 ▲6、 为保证产品的稳定性，所投LED显示屏平均无故障时间：平均无故障运行MTBFm1大于20万小时； 7、LED模块通过V-0级材料的可燃性试验； 8、.显示屏符合GB/T 26572-2011中电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的要求； 9、LED显示单元具有可开关功能技术，满足消防排烟通风要求；通过设置开合驱动装置以及压紧装置，解决建筑内表皮或外表皮通风排烟要求； ▲10、防止辐射污染与安全，显示屏需通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5；显示屏通过BS476-7：1997火势蔓延的试验，达到3级标准。 | 平方 | 12.29 |
| 2 | 视频处理器 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。 3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份，支持网口备份设置。 6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 台 | 1 |
| 3 | LED屏支架及装饰 | 国产 | 一、根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。 二、为保证项目建设的安全性。 | 平方 | 12.29 |
| 4 | 配电柜 | 国产 | 一、产品要求：≥10kw 带PLC功能。 二、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 三、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 四、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 5 | 智能控制系统平台 | 莘明、洲明、利亚德 | 1.集成一体化设备，优质型材外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，适应于-28℃及53℃工作环境、支持7*24小时稳定工作。 2.内置中控智能模块主板，X86架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及64位Windows系统，支持硬盘防护功能。1路HDMI及1路VGA+Audio同步输出、自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面，不少于2个USB口及2路以太网RJ45口。 3.电源输入处装置过压自熔断保险丝、工作电压210V/230V, 50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；内置防浪涌装置，1路220V/400W稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱的延时开启及关闭。 4.设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路网络摄像头信号，智能设备通过移动客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 5.智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 6.可单或多时段执行开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行指令至最高权限员操作端。 7.自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。 8.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端顶部或底部。 9.播放视频时，权限员可通过操作界面进行触摸式管理（暂停、向左、向右快进、快退、停止等功能，可同步调节音源大小），播放ppt文件时，可对PPT内容进行翻页、调取等触摸式管理。 10.巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 11.管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需更上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 12.在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 13.浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于15000小时连续运行无故障。 | 台 | 1 |
| 7 | 高清会议摄像机 | 文香、奥威亚、华为 | 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式 360倍放大（30倍光学变焦，12倍数码变焦） 1/2.7” CMOS传感器，500万像素 HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选, 且HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出 内置多语言OSD菜单，方便用户使用 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键 | 台 | 2 |
| 三、矩阵切换中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI高清矩阵 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供不少于1路RS-232接口，支持中控控制，具有1.8英寸LCD显示屏。 提供不少于16个面板控制按键，具有多个选项可直接在面板操作，不需软件也可调试。 输入不少于8路，输出不少于8路，包括1080p@60的所有HDTV分辨率和高达1920*1200@60分辨率兼容。 HDCP兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示与其它HDCP兼容设备的使用。 支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率。 可选配内置中控模块，提供APP，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制；提供设计平台，用户可对APP软件随意做更改。 iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题。 长线输入自动均衡功能，确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗。 倍频倍线功能，输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离。 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出。 具有掉电记忆功能,带有断电现场保护，上电后自动恢复关机前状态。 采用国家通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性。 | 台 | 1 |
| 2 | AV矩阵 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 功能特点： 路由规格：8进8出 8路RCA视频信号输入；8路RCA视频信号输出,可完全交叉切换(选配) 可与视频同步或者异步完全交叉切换 采用最新32位ARM9内嵌式处理器 采用500M高带宽芯片，具有长线驱动功能 自主开发高分辨率显示设计电路 采用信号长距离传输失真增益补偿技术 采用数字同步识别处理（DSIP）技术 内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道 内置32组场景存储功能，能直接在面板或者红外线遥感操作 采用可编程逻辑阵列电路（FPGA），性能更稳定 电脑视频输入和输出端采用HD15PIN（VGA）接口 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便 本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离异步切换等功能 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控功能和RS232通信功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用 兼容市场所有同类产品的代码和指令 国家通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz 高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性 采用双串口环接技术，用户不再为串口不够用而烦恼，设备可以级联达到256台之多 主要技术指标参数： RCA视频通道 输入端口数：8路 输出端口数：8路 带宽:500MHz（-3dB），满载亮度色度干扰：-50dB@10MHz 信号类型：数字VGA，数字TMDS 微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz 微分增益误差 ：0.1%, 3.58-4.43MHz 隔离度(串扰)：<-85db(10MHz) 输入信号电平：1.2伏p－p，5伏p－p（TTL） 非线性失真 ：<0.02%/0.02o(RL=150Ω) 支持分辨率：高清480i～1080p/640X480～2048X1536（60Hz） 输入输出接口：HD15PIN（VGA） 控制方式：RS-232、红外、键盘面板 控制协议：9600波特，8位，1个停止位，无奇偶校验 输入电平:0.7Vp-p 输入助抗:75Ω 输出助抗:75Ω 同步通道 输入电平：TTL 输出电平：TTL 输入阻抗：10KΩ 输出阻抗：33Ω 同步极性：跟随输入 产品规格： 电源AC：110V-240V，50/60Hz 功率：25W 机架安装：19英寸标准2U高度 平均故障间隔时间MTBF：50000小时 | 台 | 1 |
| 四、手拉手会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 技术参数： 1.供电：AC100V~240V50/60Hz 2.功耗 标准 <240 W 3.频率响应 50--18000 Hz （±3dB ） 4.信噪比 >80 dB(A) 5.动态范围 >90 dB 6.总谐波失真 小于0.5% @1KHz 7.通道串音 >80 dB | 台 | 1 |
| 2 | 主席机 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 技术参数： 1.指向特性:超心型 2.屏幕尺寸：3.5寸，分辨率：480*320 3.频率响应:20-20,000 Hz 4.灵敏度:-36 dB 5.输出阻抗:小于200欧姆 6.最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7.收音头:14毫米直径镀金电容式*1 8.供电 24V DC | 台 | 1 |
| 3 | 代表机 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 技术参数： 1.指向特性:超心型 2.屏幕尺寸：3.5寸，分辨率：480*320 3.频率响应:20-20,000 Hz 4.灵敏度:-36 dB 5.输出阻抗:小于200欧姆 6.最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 7.收音头:14毫米直径镀金电容式*1 8.供电 24V DC | 台 | 19 |
| 4 | 会议延长线缆 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 会议主机-会议话筒延长线 （航空8芯母头转塑料8芯母头） | 根 | 2 |
| 五、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 4 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 应急指挥中心三层大型培训中心 |  |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频线阵音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.类 型 二分频线性阵列音箱 2.频率响应 70Hz~20KHz 3.覆盖角 120°(H) x 10°(V) 4.低音单元 2×10" /钕磁 5.高音单元 2×1.75" 压缩驱动器/钕磁 6.灵敏度(1W@1m) 高音：110dB 低音：102dB 7.额定阻抗 "高音：16 Ω 低音：8 Ω 8.功率 高音：120W 9.低音：800W 10.最大声压级 高音：137dB 低音：135dB 11.角度 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10° 可调 | 只 | 8 |
| 2 | 低音线阵音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 类 型 线阵列次低频音箱 2. 频率响应 35Hz~500Hz (-10dB) 40Hz~400Hz (±3dB) 3. 覆盖角 / 4. 低音单元 2×15" ( 385 mm ) / 4" 音圈 5. 灵敏度(1W@1m) 101dB 6. 额定阻抗 4Ω 7. 功率 1400W (连续) ，5600W (峰值) 8. 最大声压级 139dB 9. 分频点 200Hz | 只 | 2 |
| 3 | 线阵吊架 | 国产 | 线阵吊架 | 只 | 2 |
| 4 | 流动返听音箱 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.类型 12" 二分频全频音箱 2.频率响应 55Hz～20kHz（-10dB） 59Hz～18kHz（±3dB） 3.灵敏度(1W@1m) 96dB 4.额定阻抗 8Ω 5.额定功率 300W(连续),1200W(峰值) 6.分频点 1.8kHz z 7.低音单元 12" 中低音 / 75mm音圈 8.高音单元 PK膜 / 44mm音圈 9.覆盖角（水平x垂直） 90°x60° 10.最大声压级(@1m) 127dB（峰值） | 只 | 2 |
| 5 | 线阵列高音扬声器功放 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 4×350W 4Ω/立体声 4×595W 2Ω/立体声 4×1015W 16Ω/桥接 2×700W 8Ω/桥接 2×1190W 4Ω/桥接 2×2030W 2.RMS输出电压(THD=1%,1kHz) 52.9V 3.电压增益 34.5 dB 4.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 5.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) 1Vrms THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 6.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz） ≥80 dB 7.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 8.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 9.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 10.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 11.电源要求 90-260VAC， 50/60 Hz 12.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 | 只 | 2 |
| 6 | 线阵列低音扬声器功放 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声：4×1500W 4Ω/立体声：4×2550W 2Ω/立体声：4×4330W 16Ω/桥接：2×3000W 8Ω/桥接：2×5100W 4Ω/桥接：2×8670W 2.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 3.输入灵敏度(额定输出功率，1kHz) 可选择：41dB，38dB，35dB，32dB THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.01% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.01% 4.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB 5.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 6.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 7.阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz） ≥5000 | 只 | 2 |
| 7 | 线阵列次低频扬声器功放 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x1200W 4Ω立体声功率 2x2000W 8Ω桥接功率 4000W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 只 | 1 |
| 8 | 返听扬声器功放 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 8Ω立体声功率 2x500W 4Ω立体声功率 2x750W 8Ω桥接功率 1500W 1.输入灵敏度 1.4V/32dB/26dB 2.频率响应（@ 1W） (20Hz-20kHz)±0.5dB 3.信噪比(A加权) 100dB 4.总谐波失真（额定输出功率） <0.05%(MBW=80kHz,1kHz) 5.串音 (A加权) <-70dB 6.阻尼系数(1kHz 8Ω) >300 7.保护 限幅/高温/直流/短路/高频/峰值电流/开机延时保护 8.功率 110~120@220~240AC 50/60Hz | 只 | 1 |
| 9 | 数字音频处理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.输入：4 x XLR平衡式 2.输出：8 x XLR平衡式 3.阻抗:1MΩ/立体声输入，500KΩ/单声道输入 4.输入最大电平:+15dBu 5.共模抑制比:高于50dB（30Hz~20KHz） 6.输出： 7.阻抗:＜=50Ω, 平衡输出 8.输出最大电平:+15dBu 9.频率响应:20Hz~20kHz,+/-0.3dBu. 10.信噪比:>115dBu 11.失真度:<=0 01% at 1kHz(0dBu) 12.最大延时:688ms 13.输出增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 14.输入增益:-60dB~+12dB ±0.5dB 15.参量均衡器:输入8个，输出5个 16.滤波器 17.增益:±12dB in 0.5dB steps 18.中心频点:20Hz~20kHz 19.Q值:0.4~128 Shelving滤波器频响： Lo-shelf： 19.7Hz~1kHz Hi-shelf： 1kHz~20.6kHz Shelf gain： ±12dB in 0.5dB steps 20.高通低通滤波器(HPF&LPF) 21.滤波器 22.频率(高通):＜10Hz~16.0kHz 23.频率(低通):35Hz~22.0kHz 24.响应曲线:Butterworth 6dB、12dB、18dB、24dB Bessel 6dB、12dB、18dB、24dB Linkwitz-Riley 12dB、18dB、24dB 25.限制器(Limiter) 26.门限(Level):-90 ~ +12dB 27.上冲时间:1~200ms 28.衰减时间:1~1000ms 29.电源:95V-250V AC 50/60HZ | 台 | 2 |
| 10 | 数字调音台 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 2. 1024*600像素7'高清触摸屏 3. 3.12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 4. 触摸屏划动操作 5. 8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 6. 总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 7. 高质量的部件：瑞士NEUTRIK XLR,日本ALPS推子 8. 2 个USB接口（录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出 9. iPad 遥控 10. 12路麦克风高精度电子增益 11. 内置2G内存 12. 在RTA测量模式，可优化声场环境 13. 图示均衡器为31段 14. 播放格式支持文件格式ogg、flac、ape、WAV、MP3 15. 总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发送到当前总线 | 台 | 1 |
| 11 | 监听耳机 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1. 动圈振膜耳机 2. 佩戴方式 头戴 3. 颜色 黑 4. 耳机规格 5. 频响范围 15-25000 Hz 6. 阻抗 55欧姆 7. 接口类型 Φ3.5mm镀金立体声插头 8. 灵敏度 91 dB/mW 9. 最大承载功率 200 mW 10. 线长 3.0M 11. 线型 Y 12. 音频接口 直型 | 只 | 1 |
| 12 | 高品质鹅颈会议话筒 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 指向特性:超心型 频率响应:20-20,000 Hz 灵敏度:-36 dB 输出阻抗:小于 200 欧姆 最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 收音头:9.7 毫米直径镀金电容式*1 供电 DC： 48V 幻像电源 | 台 | 4 |
| 13 | UHF无线麦克风 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频现象）。 使用距离可人工调节（接收机和发射机都有距离控制键）。 使用时无杂音，高保真的声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性。 300个信道，根据不同地域环境，可在同一场合同时使用100套。 在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 1.使用距离: ≥200米(无障碍物)。 2.射频范围:520-830MHz 3.音频响应:60Hz-18KHz(±3dB) 4.调制方式:Fm调频 5.综合信噪比:＞105dB 6.可用带宽:每通道30MHz 7.综合失真:＜0.5% 8.信道数目:红外线自动对频200~300信道 9.接收供电压:DC11-16V(rated12V) 10.频率稳定度:±0.005% 11.电流:350mA 12.动态范围:＞110dB 13.麦克风电源: 2节AA型碱性 14.峰值频偏:±45KHz | 套 | 2 |
| 14 | DVD机 | 国产 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 1 |
| 15 | 8路话筒管理器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 设备参数： 1. 采样率 (fs) 32 kHz 2. 频率响应 125 Hz - 15 kHz 3. 失真 < 0.1 %（1 kHz） 4. 增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 5. 信噪比 > 90 dB 6. 信号延迟 < 11 毫秒 7. 解联器频移 5 Hz 8. 阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） 9. 连接器 3 针 XLR，5 针 DIN，（平衡） 10. 最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV 11. 幻象电源 16V（仅限话筒，可切换） 12. 电源 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 13. 涌入电流 1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC 14. 最大功耗 50 VA性能 | 台 | 1 |
| 16 | 8路电源时序器 | FionTu、SOUNDKING、TAIDEN | 1.额定输入输出电压 220VAC/50HZ 2.总输出电流 8路输出最大30A 3.单路输出电流 最大13A 4.延时时间 1秒 5.静态功耗 7W 6.电源控制 8路 7.TMS网路连接 是 8.R232 网路连接 是 | 台 | 3 |
| 二、视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 海康威视、利亚德、洲明 | 屏幕尺寸：7680mm(宽)×4320mm(高) 可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD 像素间距：≤1.86mm 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320×160mm 模组分辨率：172×86 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：≥500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：约160°(H)/160°(V) 对比度：约3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60 Hz 刷新率：≥3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 。 支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 | 平方 | 33.18 |
| 2 | 视频处理器 | 诺瓦、卡莱特、凯视达 | 1.支持常见的视频接口，包括1路HDMI20，1路 DP1.2，4路HDMI1.3，3G-SDI(选配)。 2.支持HDMI、DP输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容。 3.视频输出支持24个千兆网口输出。最大带载高达1560万像素，最宽支持16384，最高8192。 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 6.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换。 7.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整。 8.支持三种画面缩放模式、包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载SuperViewII画质处理技术，支持输出画面无级缩放。 9.支持8bit、10bit、12bit高位深输入源输入。 10.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 11.支持选择HDMI输入源或DP输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 12.支持6画面+OSD+BKG同时显示，6画面包含2个4K及4个2K规格的画面，且画面大小和位置可单独调节。 13.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 14.液晶面板可实时显示，型号.ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出24路网口的状态。屏幕大小及帧频信息。设备同步模式展示或网线连接状态，屏体亮度。 15.支持通过Vcan软件实现对显示屏的控制，包括:输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等:支持通过VCAN软件编辑OSD字幕及背景底图功能。 16.支持通过中控设备进行统一控制。 17.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致。提高显示屏的画质。配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 18.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节。音频可随视频随路切换。 19.支持HDR功能。支持主动式3D。 20.单网线极限带载不受限于矩形带载，支持自由走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。 | 台 | 1 |
| 3 | LED屏支架及装饰 | 国产 | 一、根据现场实际情况搭建钢结构，满足现场安全需求。 二、为保证项目建设的安全性。 | 平方 | 33.18 |
| 4 | 配电柜 | 国产 | 一、产品要求：≥10kw 带PLC功能。 二、为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。 三、通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 四、同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 5 | 智能控制系统平台 | 莘明、洲明、利亚德 | 1.集成一体化设备，优质型材外观有效防潮防腐、抗震、防磁及防冲击性，适应于-28℃及53℃工作环境、支持7*24小时稳定工作。 2.内置中控智能模块主板，X86架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及64位Windows系统，支持硬盘防护功能。1路HDMI及1路VGA+Audio同步输出、自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持1920*1080高清输出及扩展模式支持3840*1080长条形画面，不少于2个USB口及2路以太网RJ45口。 3.电源输入处装置过压自熔断保险丝、工作电压210V/230V, 50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置、运行为静音状态；内置防浪涌装置，1路220V/400W稳压延时电源反向输出、控制后端处理器、配电箱的延时开启及关闭。 4.设备内置软件预置4路监控信号通道,可接入4路网络摄像头信号，智能设备通过移动客户端在任意时段可调取摄像头实现直播功能；也可在指定时间段插播摄像头直播功能实现定时直播功能。 5.智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。 6.可单或多时段执行开、关整套设备任务（每星期/每天），同步发送设备运行指令至最高权限员操作端。 7.自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。 8.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端顶部或底部。 9.播放视频时，权限员可通过操作界面进行触摸式管理（暂停、向左、向右快进、快退、停止等功能，可同步调节音源大小），播放ppt文件时，可对PPT内容进行翻页、调取等触摸式管理。 10.巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 11.管理员可对设备网卡进行自定义管理，出于特定环境网络安全考虑，在设备正常运行计划播放状态下，设置成网卡禁用使设备处于网络封闭状态；需更上传或更改播放内容时，设备权限管理员可通过客户端开启网卡进行操作，结束后同步封闭网络。 12.在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。 13.浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于15000小时连续运行无故障。 | 台 | 1 |
| 7 | 65寸显示屏 | 创维、TCL、AOC | 基本信息 屏幕尺寸 ≥65英寸 分辨率 ≥4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 面板类型 LED显示 背光方式 直下式（D-LED） 操作系统 Android 屏幕显示 刷新率 ≥120Hz 对比度 1200:1 响应时间 ≤7ms 屏幕亮度 ≥200cd/㎡ 色彩数 ≥10.7亿色 图像技术 HDR HDR显示 支持，HDR10 广色域 96% DCI-P3 高色准：△E=1 屏占比 97%>N≥95% MEMC运动补偿 支持，120 FPS 图像模式 支持2160P 音频参数 输出功率 20W 扬声器 双独立音腔，TrensAI远场声控 硬件配置 CPU 骁龙8处理器 四核 双核A55+双核A75 RAM ≥3GB ROM ≥32GB 无线智能 人工智能语音 支持 网络功能 有线/WiFi5G/2.4G 机身接口 HDMI接口 1×HDMI2.0 1×HDMI2.1 网络接口 1×网络接口 USB接口 2×USB2.0 其他接口 数字RF接口 ，同轴输出，AV输入， 扩展卡 2TB 能效 电源性能 220V 产品功耗 200W 待机功耗 0.5W | 台 | 2 |
| 8 | 高清会议摄像机 | 文香、奥威亚、华为 | 最高支持HD 1080P 50/60，并向下兼容所有格式 360倍放大（30倍光学变焦，12倍数码变焦） 1/2.7” CMOS传感器，500万像素 HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选, 且HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出 内置多语言OSD菜单，方便用户使用 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键 | 台 | 3 |
| 9 | 高清录播一体机 | 文香、奥威亚、华为 | 1.主机架构：要求录播主机采用嵌入式一体化DSP纯硬件设计架构，静音空气流散热设计，支持7*24小时工作。 2.整体设计：要求内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 3.视频输入接口：要求支持≥8路本地高清信号采集接口，至少包括3路SDI、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 6.要求支持≥9路RJ45接口，其中≥1路100/1000Mbps自适应LAN接口，≥8路控制接口（兼容RS232、RS422控制协议）。 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 8.要求主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键，便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态。 9．要求主机采用≤24V供电。 10.存储容量：要求配置≥2T硬盘。 11.视频接入：要求支持≥4路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 12.协议支持：要求支持TCP/UDP/HTTP/RTMP/RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。支持RTSP/SIP等多协议互动。 13.整机采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于72小时，产品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证产品的耐腐抗老化性能。 14.设备采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不少于72小时，设备无异常，确保产品使用的持久性和耐高低温性能。 15.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响。 | 台 | 1 |
| 10 | 19寸液晶显示器 | 国产 | 基本参数 屏幕尺寸 19英寸 最佳分辨率 1280x1024 @75Hz 屏幕比例 5:4 5:4 动态对比度 600:1 850:1 显示参数 点距 0.294mm 亮度 250cd/㎡ 可视面积 376×301mm 可视角度 170° 接口 HDMI2.0+VGA 显示颜色 16.2M | 台 | 1 |
| 三、矩阵切换中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路触控型混插主机 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 1. 8路输入8路输出，插卡式结构，混合输入输出，一卡四路，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 2. （要配语音控制盒）支持人工智能的语音控制，语音识别系统不需连接互联网，也不用连网升级，确保室内谈话内容不外泄（保密），所有输入输出通道在现场可重命名，比如可以呼叫“DVD切换到投影”，可支持9500条语音指令。语音识别器和矩阵通过无线连接，方便移动。 3. 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制，硬件上提供2个串口，1个网口； 4. 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。可在现场修改界面上所有通道的名称，方便用户记忆，可随意修改app的背景图片和颜色，可随意添加删除按钮，支持任何形状的按钮外观。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 5. 除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 6. 面板上有15个硬件按钮和3个工作状态指示灯，通过这些可直接实现切换控制操作。 7. （选配）支持双电源，内部真正安装有两台互为备份的电源，而不只是双插头。 8. 装有蓝色液晶显示屏，显示矩阵的工作状态（如查看输出输入通道的对应关系） 9. 支持字幕，可通过网络和串口直接更改字幕内容，每路输入视频都可有独立不同的字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小； 10. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 11. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 12. 标准机架安装的金属机箱。 | 台 | 1 |
| 2 | 标准中控模块 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 提供强大的逻辑和时序的编程功能，图形化的中文操作界面。配置4路红外接口；6路可编程RS232输入输出双向接口；1路程序传输接口；1路以太网可连接IPA或D安卓平板电脑。 | 台 | 1 |
| 3 | HDMI输入卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头； 每卡支持4路HDMI、音频信号输入； 支持音频加嵌合成到视频里； 采用高质量沉金线路板； 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏； 支持中英文字幕叠加； 支持图像分辨率1920x1080P60； 自动EDID管理，不需人为干预； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 点对点硬件无压缩实时转换； 传输距离20m； 具有输入输出预加载，切换速度更快； 即插即用，无需软件，无需驱动； 最大功耗 12W； 像素带宽 165MHz, 全数字； 接口带宽 5.25Gbps,全数字； (Clock Jitter) <0.15 Tbit； (Risetime ) <0.3Tbit (20%--80%)； (Falltime) <0.3Tbit (20%--80%)； 最大传输延时 5nS(±1nS)； 信号强度 T.M.D.S. +/- 0.4Vpp； 最小/最大电平 T.M.D.S. 2.9V/3.3V； 阻抗 50 Ω； | 块 | 1 |
| 4 | 3G-SDI输入卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 5 | HDMI输出卡（变换+音频） | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输出板卡】 板卡具有4路HDMI信号接口和4路CVBS接口，每1路可独立设置使用HDMI或CVBS信号，两者信号同时输出。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输出接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。带HDCP功能。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输出接口：4路HDMI-A母接口 音频输出接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 6 | 3G-SDI输出卡(变换+音频) | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 【插卡式高清无缝带拼接混合矩阵信号输入板卡】 板卡具有4路HD-SDI信号接口(BNC接头)，支持HD-SDI、SDI信号。 板卡具有4路3.5mm模拟立体声音频输入接口。 板卡支持1920×1080P60分辨率。 板卡采取3D降噪、点对点硬件无压缩实时转换设计，实现无缝切换、支持拼接功能。 接口说明： 输入接口：4路BNC接口 音频输入接口：4路3.5mm模拟音频接口 | 块 | 1 |
| 7 | 彩色无线触摸屏 | 联想、华为、小米 | 配置参数 处理器架构 ARM架构 处理器技术 骁龙芯平板 处理器型号 高通 骁龙888 处理器主频 3.2GHz A77*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 最高频率 3.2GHz 处理器核心 八核心 系统内存 ≥8GB 存储容量 ≥128GB 存储扩展 不支持容量扩展 显卡芯片 高通 Adreno660 显示屏 屏幕尺寸 ≥11.5英寸 屏幕类型 IPS 亮度≥ 500nits 屏幕分辨率 ≥2880×1800 屏幕像素密度 ≥291ppi 屏幕描述 3:2，DCI-P3广色域，87%屏占比 屏幕刷新率 ≥144Hz 功能应用 WiFi功能 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80 蓝牙功能 支持，蓝牙5.2模块 GPS功能 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器 环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器 特色功能 多屏协同，平行视界，智慧多窗 多媒体 扬声器 ≥4扬声器 麦克风 ≥4麦克风 摄像头 双摄像头（前置800万摄像头，后置1300万摄像头） 格式支持 音频格式 支持MP3等格式 视频格式 支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF，BMP格式 文本格式 支持TXT等格式 接口/按键 数据接口 USB Type-C接口（支持数据和充电） 音频接口 USB Type-C立体耳机接口 电源参数 电池类型 锂聚合物电池 电池容量 8300mAh 续航时间 约11小时视频播放时间 电源适配器 支持40W有线快充 | 台 | 1 |
| 8 | 授权软件 | GSONAVMCU、海康威视、北京淳中 | 授权软件开通使用 | 套 | 1 |
| 9 | 无线路由器 | TP-LINK、H3C、华为 | 产品类型 智能无线路由器 网络标准 IEEE 802.11ax 网络协议 WiFi 6 最高传输速率 5378Mbps 2.4GHz传输速率 574Mbps 5GHz传输速率 4804Mbps 适用面积 120m2 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 4个10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 天线类型 外置全向天线 天线数量 6根 是否可拆卸 否 MESH组网 支持 状态指示灯 SYS系统指示 | 台 | 1 |
| 四、无线会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制器 | SOUNDKING、CREATOR、DSPPA | 产品参数： 1. 接收灵敏度：-105dBM 2. 音频输出电压：0.3V 3. 邻频干扰抑制：>60dB 4. 拾音灵敏度：>20dB（1V） 5. 发射功率：>+10dB(10mWH) 6. 麦克风功耗：120mWH 7. 载波频率:UHF600MHz-840MHz 8. 接收有效距离：无障碍直线60—80米 9. 音频响应：50HZ—15KHZ 10. 频率稳定度：+-0.001% 11. 信噪比：S/N：>100dB 12. 失真度THD：<0.01% 13. 主机工作电压：DC--12V—14V2A | 个 | 1 |
| 2 | 主席话筒装置 | SOUNDKING、CREATOR、DSPPA | 产品参数: 1. 麦克风灵敏度：>20dBM（1V） 2. 信噪比：105dB 3. 动态范围：95dB 4. 频率响应：20-18kHz 5. 总谐波失真：≤0.05% 6. 音频无线传输延时：＜5ms 7. 射频功率输出：≤10dBm(参考值) 8. 通信频段：600MHz-840MHz 9. 供电：3.7V 10. 功耗：10mW 11. 电池容量：1200mAh 12. 发言时间：5-6小时 13. 待机时间：<10小时 14. 充电接口：Micro USB （安卓接口） 15. 咪杆 (长*宽*高) 180*36*27（mm） 16. 底座 (长*宽*高)107.5*145.9*50.8（mm） | 个 | 1 |
| 3 | 代表话筒装置 | SOUNDKING、CREATOR、DSPPA | 产品参数: 1. 麦克风灵敏度：>20dBM（1V） 2. 信噪比：105dB 3. 动态范围：95dB 4. 频率响应：20-18kHz 5. 总谐波失真：≤0.05% 6. 音频无线传输延时：＜5ms 7. 射频功率输出：≤10dBm(参考值) 8. 通信频段：600MHz-840MHz 9. 供电：3.7V 10. 功耗：10mW 11. 电池容量：1200mAh 12. 发言时间：5-6小时 13. 待机时间：<10小时 14. 充电接口：Micro USB （安卓接口） 15. 咪杆 (长*宽*高) 180*36*27（mm） 16. 底座 (长*宽*高)107.5*145.9*50.8（mm） | 个 | 9 |
| 五、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED成像灯 | 彩熠、雅江、天玛 | 工作电压：AC100-250V，50/60Hz 宽电压 总功率：250W 光源：1颗200W单白光进口LEDCOB集成灯珠 色温：3200K暖白/5600K正白/3200-6500K双色温（可选) 功率因素：PF≥ 0.98 显色指数：Ra≥95 出光角度：19°/26°/36°/50°可选 采用高质量光学系统及高显色指数LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求 调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁 频闪：0-25次/秒 协议：旋钮、DMX协议、RDM协议 通道：2通道/6CH 散热系统： 静音风扇 抗干扰性能:具有抗无限电骚扰 防护等级：IP20 电子智能温控：能根据灯具温度自动调节风扇转速和供电电流，确保灯具始终处于一个恒定的安全工作温度，有效提高灯具的安全性及使用寿命； RDM系统：RFM信号双向传输系统，可通过控台设置和更改灯具地址码及功能，并可实现远程软件升级 | 台 | 13 |
| 2 | LED平板灯 | 彩熠、雅江、天玛 | 电源: 110-240V/50HZ-60HZ 功率: ≤300W 光源: 432X0.5W 高亮度白光进口LED灯珠 色温：3200K暖白/5600K正白/3200K-5600K双色温（可选) 光源寿命：50000-100000小时 显色指数：Ra≥95Ra 中心照度：≥13000Lux 调光：0-100% 线性调节16位（6万及）可设置温控保护 控制通道: DMX512 2CH/6CH 控制模式: DMX512 信号, 自走模式，主从模式 防水等级：IP20 工作温度:-30°C--40°C 无风扇散热 静音型 电子智能温控：能根据灯具温度自动调节风扇转速和供电电流，确保灯具始终处于一个恒定的安全工作温度，有效提高灯具的安全性及使用寿命； | 台 | 12 |
| 3 | 电脑控制台 | 彩熠、雅江、天玛 | 1.DMX512/1990标准，共1024个DMX控制通道 2.2个光电隔离DMX512信号输出 3.最多控制96台独立地址码电脑灯或96路调光，使用珍珠R20灯库 4.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 5.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置 6.60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景 | 台 | 1 |
| 4 | 信号放大器 | 彩熠、雅江、天玛 | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 采用抗高压保护措施，极不容易损坏 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座（可选5芯） 各路均有独立的放大器及信号指示灯 电源输入: AC 88～256V 50/60Hz 标准DMX 512信号； | 台 | 1 |
| 5 | 电源直通箱 | 彩熠、雅江、天玛 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 每路32A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 | 台 | 1 |
| 6 | 灯钩保险绳 | 国产 | 配套 | 套 | 25 |
| 四、附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 3 |
| 2 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | ≥42U | 个 | 1 |
| 3 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有会议、音响、屏体内外等线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 各楼栋的小会议室、实验室五楼办公区 |  |  |  |
| 1 | 65寸显示屏 | 创维、TCL、AOC | 基本信息 屏幕尺寸 ≥65英寸 分辨率 ≥4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 面板类型 LED显示 背光方式 直下式（D-LED） 操作系统 Android 屏幕显示 刷新率 ≥120Hz 对比度 1200:1 响应时间 ≤7ms 屏幕亮度 ≥200cd/㎡ 色彩数 ≥10.7亿色 图像技术 HDR HDR显示 支持，HDR10 广色域 96% DCI-P3 高色准：△E=1 屏占比 97%>N≥95% MEMC运动补偿 支持，120 FPS 图像模式 支持2160P 音频参数 输出功率 20W 扬声器 双独立音腔，TrensAI远场声控 硬件配置 CPU 骁龙8处理器 四核 双核A55+双核A75 RAM ≥3GB ROM ≥32GB 无线智能 人工智能语音 支持 网络功能 有线/WiFi5G/2.4G 机身接口 HDMI接口 1×HDMI2.0 1×HDMI2.1 网络接口 1×网络接口 USB接口 2×USB2.0 其他接口 数字RF接口 ，同轴输出，AV输入， 扩展卡 2TB 能效 电源性能 220V 产品功耗 200W 待机功耗 0.5W | 台 | 6 |
| 2 | 无线投屏器 | 国产 | 无线投屏发射器、接收器 | 套 | 6 |
| 3 | 多媒体插座 | 国产 | 含HDMI接口，电源口 | 个 | 6 |
| 4 | 线缆及辅助材料 | 国产 | 包含本项所有线材、管路、附件。 | 批 | 1 |
| 十 | 五方通话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | NH-RVVP2*1.0 | 米 | 278 |
| 2 | 信号线 | LASUN(联信)、一舟、TCL罗格朗 | WDZN-RVJS5*1.0 | 米 | 733 |
| 3 | 安装附件 | 国产 | 配管及附材 | 批 | 1 |
| 十一 | 4S能源一体化系统 |  |  |  |  |
|  | 硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化智能监控终端 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | ①电参量采集：支持实时采集三相电路的电压，电流，有功/无功/视在功率，功率因素，频率，漏电流：（最大电流不超过80A时）无需外接三相电流采样互感器，无需外接漏电流采样互感器； ②电能计量：支持有功/无功电能计量； ③多费率电能示值：支持设置6个时区，12个时段，4个费率，用电计费功能，支持当月和上月数据存储； ④故障报警：支持11个报警种类状态读取，16条报警记录； ⑤支持漏电流超过漏电报警阈值时报警，可设置蜂鸣声音报警，可控制继电器输出：剩余电流动作范围在20mA~1000mA可设定，支持6组漏电报警记录； ⑥开关量输出：支持2路继电器输出带常开常闭（无源），控制方式可设置按键控制、输入控制、漏电报警控制，输出方式可设置为电平方式和脉冲方式，支持开启关闭可设置定时使能； ⑦开关量输入：支持2路光耦隔离输入（无源）； ⑧通讯功能：支持3路485串口通信； ⑨上位机通讯：支持与远程主站或本地显示屏等上位机通讯，能实现“三遥”（遥控、遥测、遥信）功能； ⑩支持智能浪涌保护器485接口信号接入，并解析其通讯协议，对“失效”状态告警； ⑪支持4路NTC 10K 温度采集，测温范围（-10~100）℃； | 台 | 73 |
| 2 | 一体化智能监控终端 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | ①常规监测：8路开关量输入/输出，4路模拟量输入，2路模拟量输出，4路温度采集、5路串口通信； ②同系列产品通讯：支持VTK系列产品通讯； ③智慧控制： 可用于控制风机、水泵、变频器等设备； ④启动方式：支持通过控制外部设备控制电机直接起动、软启动、变频启动； ⑤运行保护：支持热过载保护、漏电保护、不平衡保护等保护功能； ⑥投切控制：支持均衡磨损运行； ⑦节能控制：内置智能算法，可根据采集到的压力及温度数据调整变频器运行频率；可由上位机通过大数据及人工智能算法算出最忧运行频率后给本机发送控制指令调节变频器运行频率； ⑧电源：DC（22.8~25.2）V； ⑨功耗：≤3W； ⑩静电放电抗扰度：不低于GBT17626.2 3级； ⑪电快速瞬变脉冲群抗扰度：不低于GBT17626.4 4级； ⑫浪涌(冲击)抗扰度：不低于GBT17626.5 4级； | 台 | 33 |
| 3 | 一体化智能监控终端 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：一体化智能监控终端-照明 2.描述：可直接同一体化智能监控终端组网通信，由1路信号线至主站； · 实现10A（可选16A、20A）4路输出控制； · 具有过零保护功能； · 具有开关逻辑控制、多情景任务功能，延时开关、预设场景阈值开关等功能； · 可接入人体感应器、光照度感应器等外部传感器，根据光照度、人员情况开关等。 3. 静电放电抗扰度：不低于GBT17626.2 3级 4. 电快速瞬变脉冲群抗扰度：不低于GBT17626.4 4级 5. 浪涌(冲击)抗扰度：不低于GBT17626.5 4级 | 台 | 3 |
| 4 | 一体化智能监控终端 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：一体化智能监控终端-照明 2.描述：可直接同一体化智能监控终端组网通信，由1路信号线至主站； · 实现10A（可选16A、20A）8路输出控制； · 具有过零保护功能； · 具有开关逻辑控制、多情景任务功能，延时开关、预设场景阈值开关等功能； · 可接入人体感应器、光照度感应器等外部传感器，根据光照度、人员情况开关等。 3. 静电放电抗扰度：不低于GBT17626.2 3级 4. 电快速瞬变脉冲群抗扰度：不低于GBT17626.4 4级 5. 浪涌(冲击)抗扰度：不低于GBT17626.5 4级 | 台 | 12 |
| 5 | 一体化智能监控终端 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：一体化智能监控终端-照明 2.描述：可直接同一体化智能监控终端组网通信，由1路信号线至主站； · 实现10A（可选16A、20A）12路输出控制； · 具有过零保护功能； · 具有开关逻辑控制、多情景任务功能，延时开关、预设场景阈值开关等功能； · 可接入人体感应器、光照度感应器等外部传感器，根据光照度、人员情况开关等。 3. 静电放电抗扰度：不低于GBT17626.2 3级 4. 电快速瞬变脉冲群抗扰度：不低于GBT17626.4 4级 5. 浪涌(冲击)抗扰度：不低于GBT17626.5 4级 | 台 | 9 |
| 6 | 一体化智能监控终端 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：一体化智能监控终端-照明 2.描述：可直接同一体化智能监控终端组网通信，由1路信号线至主站； · 实现10A（可选16A、20A）16路输出控制； · 具有过零保护功能； · 具有开关逻辑控制、多情景任务功能，延时开关、预设场景阈值开关等功能； · 可接入人体感应器、光照度感应器等外部传感器，根据光照度、人员情况开关等。 3. 静电放电抗扰度：不低于GBT17626.2 3级 4. 电快速瞬变脉冲群抗扰度：不低于GBT17626.4 4级 5. 浪涌(冲击)抗扰度：不低于GBT17626.5 4级 | 台 | 5 |
| 7 | 智能触控屏 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：智能触控屏-点阵屏 2.参数：配套一体化智能监控终端，电压、电流等参数。 3.安装方式：柜门板安装 | 台 | 61 |
| 8 | 智能触控屏 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：智能触控屏-触控 2.参数：配套一体化智能监控终端，显示设备运行状态、显示电压、电流等参数,设备运行状态，触摸操作，可自定义工作界面 | 台 | 18 |
| 9 | 数字照明开关 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.名称：照明执行器 2.安装方式：暗装 3.受控回路：2~4路 4.具有模糊计量分析：可智能分析本机所带负载时长能耗； 5.多任务、情景模式程序设定功能 6.远程锁定、自动开关、延时控制 7.工作电压：AC220V/50Hz 8.无线通讯：采用433MHZ无线通信，与其它智慧末端产品间数据交互控制； 9.无线通信切换：无线通道0~7共8个通道可以切换；， 10.主站远程监控：通过无线集中器，可以再主站远程监控本开关运行状态； | 台 | 106 |
| 10 | 人体感应模块 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | ·感应距离：直径不小于10m（安装高度3m~3.5m） ·感应区域：分4个感应区域，360度全方位；可根据需求分别关闭某些区域的探头，以屏蔽该区域干扰源； ·光照度检测：具有光敏检测功能，可根据设定的光照强度自动执行开关等操作； ·继电器输出：支持1路，220VAC,5A ·无线通讯：采用433MHZ无线通信，与其它同类产品间数据交互控制； ·万能空调遥控：集成红外发射功能，适配市面上主流分体空调； ·无线通信切换：无线通道0~7共8个通道可以切换； ·EMC性能要求： 静电放电抗扰度等级 15kV合格 电快速瞬变脉冲群抗扰度等级 4kV合格 浪涌(冲击)抗扰度等级 4kV合格 ·功耗：≤1W ·电源适应性：供电电压为AC 176V~AC264V,45HZ~55HZ | 台 | 85 |
| 11 | 无线集中器 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | ·通讯功能：上行具有RS485和WIFI通信功能，下行具有频率为433M无线射频通信功能； ·无线组网功能：当多个无线集中器与多个下位开关进行组网时，可采用下位开关的接受信号强度，分析后选择最优通信路径； ·无线通信切换：无线通道0~7共8个通道可以切换； ·无线远程升级功能 | 台 | 18 |
| 12 | 一体化通信管理机 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1）接口：RS485/422、RJ45网口 2）电源：12-48VDC 3）以太网：10M/100M,自适应MDI/MDIX 4）串口：RS232/485/422,RXD,TXD,GND,CTS,RTS 5）波特率：50~921.6kbps | 台 | 6 |
| 13 | 多联机空调网关 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1. 产品名称：多联机空调网关； 2. 参数及要求：支持MODBUS-RTU、TCP/IP 3. 带数据解析与协议转换 | 套 | 60 |
| 14 | 数据存储服务器 | 联想、GREATWALL、华为 | 1*64C,2.2GHZ/16G*2/1.2T*2/1*1G RAID/2*1G/3Y | 台 | 2 |
| 15 | 客户端电脑 | 联想、GREATWALL、华为 | 1*8C,2.3GHZ/16G/256G+1T/DVD/1G AMD/23.8/3Y | 台 | 2 |
| 16 | 工控机 | 联想、GREATWALL、华为 | 1*8C,2.3GHZ/8G/256G+1T/1G AMD/3Y | 台 | 9 |
| 17 | 操作台 | 国产 | 1. 名称：操作台； 2. 参数要求：能源设备管理中心操作台3工位，定制 | 套 | 1 |
| 18 | 打印机 | 奔图、得力、汉印 | 打印机针数 ≥24针 最高分辨率 ≥360dpi 打印速度 英文:≥300 中文: ≥150字/秒 打印宽度 单页纸:90-257, 连续纸:101.6-254mm 纸张类别 单页纸、连续纸、多联表格和标签 纸张厚度 单页纸/多层复印纸：0.065-0.14mm，连续纸：0.065-0.53mm 供纸方式 摩擦进纸(前部进纸口)，推动式拖纸器进纸(后部进纸口) 字体 中文(宋体,黑体),英文,4种点阵字体,4种可缩放字体,8种条形码字体 接口类型 IEEE-1284双向并口/USB1.1接口 内存 ≥32KB 打印针寿命 ≥2亿次 | 台 | 1 |
| 19 | UPS | 科士达、商宇、易事特 | 1、名称：UPS电源（在线式） 2、参数及要求：3KVA UPS,采用DSP数字控制技术；宽输入电压频率范围：176VAC- 276VAC；输出电压： 220Vac～±3%；频率：与输入市电同步，并且同步范围可调(市电模式)，50×(1±0.1%)Hz | 台 | 1 |
| 20 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | 1、名称：弱电机柜 2、参数及要求：≥24U标准机柜 | 台 | 1 |
| 21 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1.名称：24口全千兆交换机 2.接口类型：24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 3.MAC地址：≥1k 4.额定电压：100V-240VAC 5.功耗：≤21W 6.工作温度：0-40℃ | 台 | 1 |
|  | 软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 4S能源设备管理系统基础平台 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 系统主体要求综合采用C/S +B/S(站端系统采用C/S,平台端采用B/S形式)。 1、要求能够支持目前通用的各类操作系统环境,包括Windows 2008server,windows server 2012,Linux, Solaris, SCO Unix等主流 操作系统; 2、Web应用支持主流中间件产品,如 BEA Weblogic, Oracle Application Server, Tomcat,Jboss等; 3、平台端WEB应用需具备移植和跨平台,高安全,高性能等特性,建议平台开发遵循Java SE8.0以上规范。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧配电安全管理系统 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1、数据监测:系统需实时监测各用电回路的数据,如电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能示值、功率因数等,数据的采集周期可按需设定,同时提供历史数据查询功能和报表导出 (EXCEL格式)功能。 2、数据分析:系统根据采集的用能数据进行相应的趋势分析、对比分析、对标分析、分类统计、用电分项统计分析、用电分户统计分析、时间轴分析、碳排放分析、节能潜力等。 3、异常告警:系统可对相应的电耗总量和单耗进行阈值设定,当检测到数据持续超限时,可进行异常告警。 4、主监控界面的告警推送,同时推送短信、微信等移动端 5、历史告警查询:分起止日期,时段进行详细告警记录查询 6、告警信息统计:按周、月统计告警发生情况和处理情况 7、统计当下(也可选择时间段),发生故障总数,哪些点位经常发生告警,发生的频率 8、隐患预测:对于那些长时间处于临界状态或者长时间高负载(高、但为达到告警上线)的点进行隐患预测 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧末端应用管理系统 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1）可实现人来打开，人走延时关闭设备，起到节能和提升用电安全的作用。 2）可按需订制白天展示/夜间模式，办公室上班/下班/午休等个性场景模式，并给上班提前打开空调、下班利用余温提前关闭空调，夜间加班自调节适宜温度； 3）可根据作息时间及环境需求进行室内温度的科学调节，进行挖掘优化控制，改善办公环境； 4）根据盘管运行时间及功率，测算每个房间空调每日、每时的用能情况，用能管理有据可依。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧能效管理系统 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 对楼宇能耗进行计量、统计、分析； 数据分析：系统根据采集的用能数据进行相应的趋势分析、对比分析、对标分析、分类统计、用电分项统计分析、用电分户统计分析、时间轴分析、碳排放分析、节能潜力等。 | 套 | 1 |
| 5 | 建筑设备控制管理系统 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 通过一体化控制箱,通过水压、流量等传感器反馈,动态控制水泵系统,精准控制,节能控制,同时也延长了设备寿命。结合厂家大数据与人工智能平台,水泵控制系统可以实 现更加强大的功能,如用能分析、精准控制、设备生命周期管理等 对水泵、风机等各类设备进行智慧管控; 实现运行监测、智能运行、分布式运行、集中式管理等功能 1、支持远程启停控制; 2、支持定时启停控制;3、支持传感器联动控制; 4、支持运行、故障、手/自动状态显示; | 套 | 1 |
| 6 | 大屏展示系统 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 管理驾驶舱、组态图等；整个展示系统以大数据平台作为基础，通过数据分析、人工智能算法等技术，将各个业务管理平台统一管理，并通过数据图形化、可视化，让管理人员能够瞬间掌握整体运行情况，对整个后勤管理系统进行数据透视； | 套 | 1 |
| 7 | 系统接口开发费 | 上海亿祯，江苏益邦，浙江威奇 | 1.配电房管理系统、冷媒空调系统、水表、气表对接； 2.设备需具备开放标准MODBUS接口并提供协议，软件开放接口及协议，并需提供免费的技术支持 | 项 | 2 |
|  | 管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 管线 | 国产 | 管线及附材 | 套 | 1 |
| 十二 | 机房系统 |  |  |  |  |
| 装修工程（消控室） |  |  |  |  |
| 1 | 顶面乳胶漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 60 |
| 2 | 吊顶龙骨安装 | 国产 | C38 | ㎡ | 60 |
| 3 | L型收边条 | 国产 | L型 | 米 | 30 |
| 4 | 微孔吊顶板 | 国产 | 600*600*1.0 | ㎡ | 60 |
| 5 | 地面乳胶漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 60 |
| 6 | 全钢防静电架空活动地板 | 国产 | 600*600*35mm，系统电阻<1.0x106Ω。集中荷载：N，CQ=1960，均布荷载：N/m2，CQ=9720，极限集中荷载:N,CQ≥5880 | ㎡ | 60 |
| 7 | 安装地板支架 | 国产 | 配套，可伸缩，伸缩长度不高于50CM | ㎡ | 60 |
| 8 | 墙面地板支架 | 国产 | 5#角铁 | 米 | 30 |
| 9 | 踢脚线（不锈钢） | 国产 | 100mm | 米 | 30 |
| 10 | 墙柱面乳胶漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 60 |
| 11 | 防尘漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 180 |
| 12 | 甲级钢质防火门（含门套） | 国产 | 双开门、1800mm*2300mm | 套 | 1 |
| 13 | 地面找平修补 | 国产 | 混凝土浇筑，抹平 | ㎡ | 60 |
| 14 | 机房踏步 | 国产 | 定制 | 项 | 2 |
| 15 | 垃圾清理 | 国产 | 定制 | 项 | 1 |
| 装修工程（机房）（共四间） | 装修系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面乳胶漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 105 |
| 2 | 吊顶龙骨安装 | 国产 | C38 | ㎡ | 105 |
| 3 | L型收边条 | 国产 | L型 | 米 | 80 |
| 4 | 微孔吊顶板 | 国产 | 600*600*1.0 | ㎡ | 105 |
| 5 | 地面乳胶漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 105 |
| 6 | 全钢防静电架空活动地板 | 国产 | 600*600*35mm，系统电阻<1.0x106Ω。集中荷载：N，CQ=1960，均布荷载：N/m2，CQ=9720，极限集中荷载:N,CQ≥5880 | ㎡ | 105 |
| 7 | 安装地板支架 | 国产 | 配套，可伸缩，伸缩长度不高于50CM | ㎡ | 105 |
| 8 | 墙面地板支架 | 国产 | 5#角铁 | 米 | 80 |
| 9 | 踢脚线（不锈钢） | 国产 | 100mm | 米 | 80 |
| 10 | 墙柱面乳胶漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 105 |
| 11 | 防尘漆 | 国产 | 两遍成活 | ㎡ | 315 |
| 12 | 甲级钢质防火门（含门套） | 国产 | 双开门、1800mm*2300mm | 套 | 4 |
| 13 | 地面找平修补 | 国产 | 混凝土浇筑，抹平 | ㎡ | 105 |
| 14 | 机房踏步 | 国产 | 定制 | 项 | 2 |
| 15 | 垃圾清理 | 国产 | 定制 | 项 | 1 |
| 防雷接地系统（含消控室和机房） | 装修系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 一级电源防雷器 | 国产 | I级试验浪涌保护器385V-3PN，In=15KA（10/350μS），Up=1.5KV及配套后备保护装置 | 套 | 1 |
| 2 | 二级电源防雷器 | 国产 | II级试验浪涌保护器385V-3PN，In=5KA（8/20μS），Up=1.5KV及配套后备保护装置 | 套 | 1 |
| 4 | 扁铁 | 国产 | 40*4mm铜排 | 米 | 20 |
| 5 | 铜排带 | 国产 | 30*3mm铜排 | 米 | 100 |
| 6 | 静电释放网 | 国产 | 100*0.3 | 米 | 200 |
| 7 | 绝缘端子 | 国产 | 含支柱 | 个 | 107 |
| 8 | 等电位箱 | 国产 | TD28 | 个 | 2 |
| 9 | 接地汇流排 | 国产 | 紫铜1.5厚*7mm宽 DZ47汇流排 | 个 | 2 |
| 10 | 接地电缆 | 国产 | BVR50mm2/BVR16mm2/BVR6mm2接地线缆 | 项 | 1 |
| 11 | 附件 | 国产 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 | 批 | 1 |
|  | 应急指挥中心（1拖3） |  |  |  |  |
|  | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集成设施一体柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.基础设施一体柜集成UPS系统、供配电系统、精密空调系统、动环监控系统等； 2.20KVA机架式UPS 1台，模块内供配电系统1套，12.5KW制冷量机架式精密空调2台，模块内动环监控系统1套，提供安装组件及设备附件。 | 套 | 1 |
|  | UPS |  | UPS集成于基础设施一体柜，采用20kVA在线式高频UPS，支持单单/三单/三三工作模式可调，支持机架安装； 2.输入参数：输入额定电压380V AC/400V AC/415V AC（三相），输入电源:单相80Vac~280Vac，三相138V-485V，输入频率40Hz～70Hz；输入功率因数≥0.98；输入电流谐波（THDi＜5％； 3.输出参数：输出电压：单相220V/230V/240V±1%；三相380V/400/415V±1%；输出频率：50Hz±0.25%；输出功率因数≥0.9；输出波形失真度线性负载≤2%，非线性负载≤4%； 4.过载能力：105%~125%额定负载下≥5分钟； 5.整机效率（最高值）≥94%； 6.市电电池切换时间：0s； 7.环境：噪音≤58db，运行温度0~40℃，相对湿度0~95%，无凝露，最大海拔高1000m时不降额； 8.通信：支持多种通讯协议接口，支持提供实时报警及短信接收功能； 9.UPS配电系统具有分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电； 10.电池组智能管理功能：电池自动均浮充转换、电池温度补偿、电池容量预测、电池智能休眠技术、电池节数32-40节可调等； 11.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求。 |  |  |
|  | 机架式精密空调 |  | 1.精密空调集成于基础设施一体柜，机架式安装，仅占用11U高空间，内机4个EC风机水平送风，风机转速可实现30%～100%无级调节；可对送风温度和方向进行精确控制，降低能耗； 2.精密空调采用全直流变频压缩机，冷量可实现20%～100%无级调节； 3.电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击； 4.加湿（可选配）：湿膜加湿器，仅水泵耗电，高效节能； 5.空调设备具有FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能； 6.采用电子膨胀阀，可快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量； 7.采用PTC电加热具有自动复位和不可恢复双重保护功能； 8.低载除湿：低载无凝露设计，可以使低负载（最低20%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80%； 9.制冷剂管路和水管管路均可选择上、下走管场景，空调内外机管路免焊接设计，为保证制冷效果，空调连管最大长度小于80米； 10.空调冗余：模块内空调可实现N+1冗余配置； 11.技术参数：标况制冷量≥11KW，显冷量≥11KW，显热比＝1；能效比≥3；空调风量≥2600m^3/h；整机供电电压198V AC～264V AC，L+N+PE，50/60Hz电源制式；过滤网G3；采用R410A制冷剂；满足6kV防雷设计； |  |  |
|  | 供配电模块 |  | 1.模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件； 2.支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维； |  |  |
|  | 动环监控主机 |  | 1.各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护； 2.包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要12路IT输出； |  |  |
| 2 | 机柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.IT机柜：≥600mmx1350mmx2000mm，静载≥1500kg，机柜防护等级不低于IP20； 2.密封通道：可选择密封冷、热通道，送风冷通道，冷通道前门为双层玻璃门，后门为双开网孔门（通风率≥70%）； 3.安装方式：防静电地板或水泥地面安装； 4.走线设计：模块输入电缆支持上、下进线，模块内部电缆支持上走线； | 台 | 3 |
| 3 | 层板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 简易层板，1.承重100KG； 固定层板 ，2.颜色与机柜一致； | 块 | 3 |
| 4 | 理线架 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U水平理线器 | 个 | 3 |
| 5 | 盲板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U高度 | 个 | 30 |
| 6 | PDU | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.单相32A(7.3KVA)输入，20位10A+2位16A输出的PDU单元； 2.国标插座，全高竖装。 | 个 | 6 |
| 7 | 水浸传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳 | 个 | 2 |
| 8 | 温湿度传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 传感器-NTC温度传感器 | 个 | 3 |
| 9 | 模块内附件 | 华为、维缔、盖贝斯 | 包含本系统所有线材、管材及辅件 | 批 | 1 |
| 10 | 空调室外机 | 华为、维缔、盖贝斯 | 智能温控产品-风冷-室外机 | 台 | 2 |
| 11 | 蓄电池 | 盖贝斯、汤浅、松下 | 12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池，后备1小时 | 节 | 40 |
| 12 | 电池架 | 国产优质 | 定制，40节柜 | 个 | 1 |
| 13 | 电池连接线 | 国产优质 | 配套 | 套 | 1 |
| 14 | 电池开关箱 | 国产优质 | 定制 | 套 | 1 |
|  | 疾控中心办公楼（1拖6） |  |  |  |  |
|  | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集成设施一体柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.基础设施一体柜集成UPS系统、供配电系统、精密空调系统、动环监控系统等； 2.20KVA机架式UPS2台，模块内供配电系统1套，12.5KW制冷量机架式精密空调2台，模块内动环监控系统1套，提供安装组件及设备附件。 | 套 | 1 |
|  | UPS |  | 1.UPS集成于基础设施一体柜，采用20kVA在线式高频UPS，支持单单/三单/三三工作模式可调，支持机架安装； 2.输入参数：输入额定电压380V AC/400V AC/415V AC（三相），输入电源:单相80Vac~280Vac，三相138V-485V，输入频率40Hz～70Hz；输入功率因数≥0.98；输入电流谐波（THDi＜5％； 3.输出参数：输出电压：单相220V/230V/240V±1%；三相380V/400/415V±1%；输出频率：50Hz±0.25%；输出功率因数≥0.9；输出波形失真度线性负载≤2%，非线性负载≤4%； 4.过载能力：105%~125%额定负载下≥5分钟； 5.整机效率（最高值）≥94%； 6.市电电池切换时间：0s； 7.环境：噪音≤58db，运行温度0~40℃，相对湿度0~95%，无凝露，最大海拔高1000m时不降额； 8.通信：支持多种通讯协议接口，支持提供实时报警及短信接收功能； 9.UPS配电系统具有分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电； 10.电池组智能管理功能：电池自动均浮充转换、电池温度补偿、电池容量预测、电池智能休眠技术、电池节数32-40节可调等； 11.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求。 |  |  |
|  | 机架式精密空调 |  | 1.精密空调集成于基础设施一体柜，机架式安装，仅占用11U高空间，内机4个EC风机水平送风，风机转速可实现30%～100%无级调节；可对送风温度和方向进行精确控制，降低能耗； 2.精密空调采用全直流变频压缩机，冷量可实现20%～100%无级调节； 3.电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击； 4.加湿（可选配）：湿膜加湿器，仅水泵耗电，高效节能； 5.空调设备具有FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能； 6.采用电子膨胀阀，可快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量； 7.采用PTC电加热具有自动复位和不可恢复双重保护功能； 8.低载除湿：低载无凝露设计，可以使低负载（最低20%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80%； 9.制冷剂管路和水管管路均可选择上、下走管场景，空调内外机管路免焊接设计，为保证制冷效果，空调连管最大长度小于80米； 10.空调冗余：模块内空调可实现N+1冗余配置； 11.技术参数：标况制冷量≥11KW，显冷量≥11KW，显热比＝1；能效比≥3；空调风量≥2600m^3/h；整机供电电压198V AC～264V AC，L+N+PE，50/60Hz电源制式；过滤网G3；采用R410A制冷剂；满足6kV防雷设计； |  |  |
|  | 供配电模块 |  | 1.模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件； 2.支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维； |  |  |
|  | 动环监控主机 |  | 1.各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护； 2.包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要12路IT输出； |  |  |
| 2 | 机柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.IT机柜：≥600mmx1350mmx2000mm，静载≥1500kg，机柜防护等级不低于IP20； 2.密封通道：可选择密封冷、热通道，送风冷通道，冷通道前门为双层玻璃门，后门为双开网孔门（通风率≥70%）； 3.安装方式：防静电地板或水泥地面安装； 4.走线设计：模块输入电缆支持上、下进线，模块内部电缆支持上走线； | 台 | 6 |
| 3 | 层板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 简易层板，1.承重100KG； 固定层板 ，2.颜色与机柜一致； | 块 | 6 |
| 4 | 理线架 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U水平理线器 | 个 | 6 |
| 5 | 盲板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U高度 | 个 | 60 |
| 6 | PDU | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.单相32A(7.3KVA)输入，20位10A+2位16A输出的PDU单元； 2.国标插座，全高竖装。 | 个 | 12 |
| 7 | 水浸传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳 | 个 | 2 |
| 8 | 温湿度传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 传感器-NTC温度传感器 | 个 | 3 |
| 9 | 模块内附件 | 华为、维缔、盖贝斯 | 包含本系统所有线材、管材及辅件 | 批 | 1 |
| 10 | 空调室外机 | 华为、维缔、盖贝斯 | 智能温控产品-风冷-室外机 | 台 | 2 |
| 11 | 基站空调 | 国产优质 | 房间精密空调，7.5kw | 台 | 1 |
| 12 | 蓄电池 | 盖贝斯、汤浅、松下 | 12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池，后备1小时 | 节 | 160 |
| 13 | 电池架 | 国产优质 | 定制，40节柜 | 个 | 4 |
| 14 | 电池连接线 | 国产优质 | 配套 | 套 | 4 |
| 15 | 电池开关箱 | 国产优质 | 定制 | 套 | 1 |
|  | 卫生健康执法大队办公楼（1拖6） |  |  |  |  |
|  | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集成设施一体柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.基础设施一体柜集成UPS系统、供配电系统、精密空调系统、动环监控系统等； 2.20KVA机架式UPS 1台，模块内供配电系统1套，12.5KW制冷量机架式精密空调2台，模块内动环监控系统1套，提供安装组件及设备附件。 | 套 | 1 |
|  | UPS |  | 1.UPS集成于基础设施一体柜，采用20kVA在线式高频UPS，支持单单/三单/三三工作模式可调，支持机架安装； 2.输入参数：输入额定电压380V AC/400V AC/415V AC（三相），输入电源:单相80Vac~280Vac，三相138V-485V，输入频率40Hz～70Hz；输入功率因数≥0.98；输入电流谐波（THDi＜5％； 3.输出参数：输出电压：单相220V/230V/240V±1%；三相380V/400/415V±1%；输出频率：50Hz±0.25%；输出功率因数≥0.9；输出波形失真度线性负载≤2%，非线性负载≤4%； 4.过载能力：105%~125%额定负载下≥5分钟； 5.整机效率（最高值）≥94%； 6.市电电池切换时间：0s； 7.环境：噪音≤58db，运行温度0~40℃，相对湿度0~95%，无凝露，最大海拔高1000m时不降额； 8.通信：支持多种通讯协议接口，支持提供实时报警及短信接收功能； 9.UPS配电系统具有分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电； 10.电池组智能管理功能：电池自动均浮充转换、电池温度补偿、电池容量预测、电池智能休眠技术、电池节数32-40节可调等； 11.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求。 |  |  |
|  | 机架式精密空调 |  | 1.精密空调集成于基础设施一体柜，机架式安装，仅占用11U高空间，内机4个EC风机水平送风，风机转速可实现30%～100%无级调节；可对送风温度和方向进行精确控制，降低能耗； 2.精密空调采用全直流变频压缩机，冷量可实现20%～100%无级调节； 3.电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击； 4.加湿（可选配）：湿膜加湿器，仅水泵耗电，高效节能； 5.空调设备具有FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能； 6.采用电子膨胀阀，可快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量； 7.采用PTC电加热具有自动复位和不可恢复双重保护功能； 9.制冷剂管路和水管管路均可选择上、下走管场景，空调内外机管路免焊接设计，为保证制冷效果，空调连管最大长度小于80米； 10.空调冗余：模块内空调可实现N+1冗余配置； 11.技术参数：标况制冷量≥11KW，显冷量≥11KW，显热比＝1；能效比≥3；空调风量≥2600m^3/h；整机供电电压198V AC～264V AC，L+N+PE，50/60Hz电源制式；过滤网G3；采用R410A制冷剂；满足6kV防雷设计； |  |  |
|  | 供配电模块 |  | 1.模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件； 2.支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维； |  |  |
|  | 动环监控主机 |  | 1.各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护； 2.包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要12路IT输出； |  |  |
| 2 | 机柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.IT机柜：≥600mmx1350mmx2000mm，静载≥1500kg，机柜防护等级不低于IP20； 2.密封通道：可选择密封冷、热通道，送风冷通道，冷通道前门为双层玻璃门，后门为双开网孔门（通风率≥70%）； 3.安装方式：防静电地板或水泥地面安装； 4.走线设计：模块输入电缆支持上、下进线，模块内部电缆支持上走线； | 台 | 6 |
| 3 | 层板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 简易层板，1.承重100KG； 固定层板 ，2.颜色与机柜一致； | 块 | 6 |
| 4 | 理线架 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U水平理线器 | 个 | 6 |
| 5 | 盲板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U高度 | 个 | 60 |
| 6 | PDU | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.单相32A(7.3KVA)输入，20位10A+2位16A输出的PDU单元； 2.国标插座，全高竖装。 | 个 | 12 |
| 7 | 水浸传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳 | 个 | 2 |
| 8 | 温湿度传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 传感器-NTC温度传感器 | 个 | 3 |
| 9 | 模块内附件 | 华为、维缔、盖贝斯 | 包含本系统所有线材、管材及辅件 | 批 | 1 |
| 10 | 空调室外机 | 华为、维缔、盖贝斯 | 智能温控产品-风冷-室外机 | 台 | 2 |
| 11 | 蓄电池 | 盖贝斯、汤浅、松下 | 12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池，后备1小时 | 节 | 160 |
| 12 | 电池架 | 国产优质 | 定制，40节柜 | 个 | 4 |
| 13 | 电池连接线 | 国产优质 | 配套 | 套 | 4 |
| 14 | 电池开关箱 | 国产优质 | 定制 | 套 | 1 |
|  | 疾病预防控制中心实验楼（1拖7） |  |  |  |  |
|  | 机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集成设施一体柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.基础设施一体柜集成UPS系统、供配电系统、精密空调系统、动环监控系统等； 2.20KVA机架式UPS 1台，模块内供配电系统1套，12.5KW制冷量机架式精密空调2台，模块内动环监控系统1套，提供安装组件及设备附件。 | 套 | 1 |
|  | UPS |  | 1.UPS集成于基础设施一体柜，采用20kVA在线式高频UPS，支持单单/三单/三三工作模式可调，支持机架安装； 2.输入参数：输入额定电压380V AC/400V AC/415V AC（三相），输入电源:单相80Vac~280Vac，三相138V-485V，输入频率40Hz～70Hz；输入功率因数≥0.98；输入电流谐波（THDi＜5％； 3.输出参数：输出电压：单相220V/230V/240V±1%；三相380V/400/415V±1%；输出频率：50Hz±0.25%；输出功率因数≥0.9；输出波形失真度线性负载≤2%，非线性负载≤4%； 4.过载能力：105%~125%额定负载下≥5分钟； 5.整机效率（最高值）≥94%； 6.市电电池切换时间：0s； 7.环境：噪音≤58db，运行温度0~40℃，相对湿度0~95%，无凝露，最大海拔高1000m时不降额； 8.通信：支持多种通讯协议接口，支持提供实时报警及短信接收功能； 9.UPS配电系统具有分级下电功能，在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电； 10.电池组智能管理功能：电池自动均浮充转换、电池温度补偿、电池容量预测、电池智能休眠技术、电池节数32-40节可调等； 11.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求。 |  |  |
|  | 机架式精密空调 |  | 1.精密空调集成于基础设施一体柜，机架式安装，仅占用11U高空间，内机4个EC风机水平送风，风机转速可实现30%～100%无级调节；可对送风温度和方向进行精确控制，降低能耗； 2.精密空调采用全直流变频压缩机，冷量可实现20%～100%无级调节； 3.电机变频启动，降低启动电流，消除对电网和其他用电单位的冲击； 4.加湿（可选配）：湿膜加湿器，仅水泵耗电，高效节能； 5.空调设备具有FE接口，以MAC协议总线组网，实现群控功能； 6.采用电子膨胀阀，可快速准确的根据温湿度需求调节制冷剂流量； 7.采用PTC电加热具有自动复位和不可恢复双重保护功能； 8.低载除湿：低载无凝露设计，可以使低负载（最低20%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80%； 9.制冷剂管路和水管管路均可选择上、下走管场景，空调内外机管路免焊接设计，为保证制冷效果，空调连管最大长度小于80米； 10.空调冗余：模块内空调可实现N+1冗余配置； 11.技术参数：标况制冷量≥11KW，显冷量≥11KW，显热比＝1；能效比≥3；空调风量≥2600m^3/h；整机供电电压198V AC～264V AC，L+N+PE，50/60Hz电源制式；过滤网G3；采用R410A制冷剂；满足6kV防雷设计； |  |  |
|  | 供配电模块 |  | 1.模块内动环监控系统采用嵌入式监控主机，并提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件； 2.支持PAD和手机APP 实时查看设备信息，移动运维； |  |  |
|  | 动环监控主机 |  | 1.各配电单元：UPS、配电盒、电源指示均模块化设计，机架安装便于维护； 2.包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；尺寸≤6U，配电模块至少需要12路IT输出； |  |  |
| 2 | 机柜 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.IT机柜：≥600mmx1350mmx2000mm，静载≥1500kg，机柜防护等级不低于IP20； 2.密封通道：可选择密封冷、热通道，送风冷通道，冷通道前门为双层玻璃门，后门为双开网孔门（通风率≥70%）； 3.安装方式：防静电地板或水泥地面安装； 4.走线设计：模块输入电缆支持上、下进线，模块内部电缆支持上走线； | 台 | 7 |
| 3 | 层板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 简易层板，1.承重100KG； 固定层板 ，2.颜色与机柜一致； | 块 | 7 |
| 4 | 理线架 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U水平理线器 | 个 | 7 |
| 5 | 盲板 | 华为、维缔、盖贝斯 | 1U高度 | 个 | 70 |
| 6 | PDU | 华为、维缔、盖贝斯 | 1.单相32A(7.3KVA)输入，20位10A+2位16A输出的PDU单元； 2.国标插座，全高竖装。 | 个 | 14 |
| 7 | 水浸传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳 | 个 | 3 |
| 8 | 温湿度传感器 | 华为、维缔、盖贝斯 | 传感器-NTC温度传感器 | 个 | 3 |
| 9 | 模块内附件 | 华为、维缔、盖贝斯 | 包含本系统所有线材、管材及辅件 | 批 | 1 |
| 10 | 空调室外机 | 华为、维缔、盖贝斯 | 智能温控产品-风冷-室外机 | 台 | 3 |
| 11 | 蓄电池 | 盖贝斯、汤浅、松下 | 12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池，后备1小时 | 节 | 64 |
| 12 | 电池架 | 国产优质 | 定制，32节柜 | 个 | 2 |
| 13 | 电池连接线 | 国产优质 | 配套 | 套 | 2 |
| 14 | 电池开关箱 | 国产优质 | 定制 | 套 | 1 |
| 十三、实验室智能化管理系统 |  |  |  |  |
| 硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 联想、华为、小米 | 配置参数 处理器架构 ARM架构 处理器技术 骁龙芯平板 处理器型号 高通 骁龙888 处理器主频 3.2GHz A77*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 最高频率 3.2GHz 处理器核心 八核心 系统内存 ≥8GB 存储容量 ≥128GB 存储扩展 不支持容量扩展 显卡芯片 高通 Adreno660 显示屏 屏幕尺寸 ≥11.5英寸 屏幕类型 IPS 亮度≥ 500nits 屏幕分辨率 ≥2880×1800 屏幕像素密度 ≥291ppi 屏幕描述 3:2，DCI-P3广色域，87%屏占比 屏幕刷新率 ≥144Hz 功能应用 WiFi功能 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80 蓝牙功能 支持，蓝牙5.2模块 GPS功能 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器 环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器 特色功能 多屏协同，平行视界，智慧多窗 多媒体 扬声器 ≥4扬声器 麦克风 ≥4麦克风 摄像头 双摄像头（前置800万摄像头，后置1300万摄像头） 格式支持 音频格式 支持MP3等格式 视频格式 支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF，BMP格式 文本格式 支持TXT等格式 接口/按键 数据接口 USB Type-C接口（支持数据和充电） 音频接口 USB Type-C立体耳机接口 电源参数 电池类型 锂聚合物电池 电池容量 8300mAh 续航时间 约11小时视频播放时间 电源适配器 支持40W有线快充 | 台 | 1 |
| 2 | LCD显示屏 | 京东方、大华、海康威视、宇视 | 屏幕尺寸≥55寸，LED光源； 分辨率：≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。 | 个 | 4 |
| 3 | 设施管理服务器 | 联想、GREATWALL、华为 | 2U 机架式服务器3204*2(六核） 16G*2 1.2TSAS 10K*2 H330 DVDRW 750W*2 导轨 | 台 | 1 |
| 4 | 客户端电脑 | 联想、GREATWALL、华为 | 1*8C,2.3GHZ/16G/256G+1T/DVD/1G AMD/23.8/3Y | 台 | 1 |
| 5 | 无线路由器 | TP-LINK、H3C、华为 | 产品类型 智能无线路由器 网络标准 IEEE 802.11ax 网络协议 WiFi 6 最高传输速率 5378Mbps 2.4GHz传输速率 574Mbps 5GHz传输速率 4804Mbps 适用面积 120m2 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 4个10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 天线类型 外置全向天线 天线数量 6根 是否可拆卸 否 MESH组网 支持 状态指示灯 SYS系统指示 | 台 | 1 |
| 6 | 网络交换机 | 华为、华三、锐捷 | 1.名称：24口全千兆交换机 2.接口类型：24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 3.MAC地址：≥1k 4.额定电压：100V-240VAC 5.功耗：≤21W 6.工作温度：0-40℃ | 台 | 1 |
| 7 | 打印机 | 奔图、四通、得力 | 打印机针数 ≥24针 最高分辨率 ≥360dpi 打印速度 英文:≥300 中文: ≥150字/秒 打印宽度 单页纸:90-257, 连续纸:101.6-254mm 纸张类别 单页纸、连续纸、多联表格和标签 纸张厚度 单页纸/多层复印纸：0.065-0.14mm，连续纸：0.065-0.53mm 供纸方式 摩擦进纸(前部进纸口)，推动式拖纸器进纸(后部进纸口) 字体 中文(宋体,黑体),英文,4种点阵字体,4种可缩放字体,8种条形码字体 接口类型 IEEE-1284双向并口/USB1.1接口 内存 ≥32KB 打印针寿命 ≥2亿次 | 台 | 1 |
| 8 | 串口服务器 | 国产 | 工作电压DC: 9~36 v 工作电流≤120mA@12.0v 网口规格RJ45、10/100tMbps、交叉直连自适应 串口波特率2400~115200 (bps) 串口数RS485*4 网络协议TCP.UDP,HTTP.MQTT IP获取方式静态IP、DHCP 域名解析支持 用户配置软件配置，网页配置，串口/网络AT指令配置 简单透传方式TCP. UDP,HTTP,MQTT TCP Server连接 支持最多4路TCP连接（可自定义) 网络缓存25Kbyte 串口缓存3Kbyte 平均传输延时<10ms 配套软件虚拟串口、参数设置软件 注册包支持自定义、MAC、塔石云注册包 心跳包支持串口、网络自定义心跳包 可靠等级静电3级、浪涌3级、脉冲群3级 工作温度-40 ～85℃ 工作湿度-40~85℃(工业级] 存储环境5~95%RH（无凝露) 包装防静电泡沫 发货配件电源、网线 | 台 | 10 |
| 9 | UPS | 科士达、山特、易事特 | 1、名称：UPS电源（在线式） 2、参数及要求：3KVA UPS,采用DSP数字控制技术；宽输入电压频率范围：176VAC- 276VAC；输出电压： 220Vac～±3%；频率：与输入市电同步，并且同步范围可调(市电模式)，50×(1±0.1%)Hz | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 图腾、一舟、TCL罗格朗 | 1、名称：弱电机柜 2、参数及要求：≥24U标准机柜 | 台 | 1 |
| 11 | 红外彩色半球固定摄像机 | 大华、海康威视、宇视 | 传感器类型：1/2英寸至1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m-50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm-16mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°×垂直47°×对角104°； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； 预览最大用户数：6个（总带宽：36M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67；IK10 | 个 | 10 |
| 12 | 二门门禁控制器（网络） | 大华、海康威视、宇视 | 2.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明； 3.电源输入：AC 110V~220V，1A;内置空气开关； 4.电源管理：产品内置两路门禁专用电源，读卡器位于门外易攻击区域，读卡器独立供电，防止受到恶意破坏时不影响门锁及门禁主机供电；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 5.脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据； 6.RS485接口：可支持接入4个读卡器，加密方式，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上，支持读卡器防撬报警并置于紧急模式； 7.管理能力：≥2门，可配置用户访问级别（无穷），可配置最大100个访问时间周期，访问时间段，包括星期、小时、分钟，可配置最大100个特定日期(如法定节假日、特殊的工作日和非工作日) ； 8.卡类型：工程卡、系统卡、警卫卡、成员卡、巡检卡、临时访客卡； 9.输入控制信号：共8路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。（6路自定义、1路消防、1路取消消防），门状态信号支持接入读卡器输入点； 10.输出控制：≥2个继电器输出，≥4个OC输出（支持外接扩展板转4路继电器）； 11.消防接口：≥1路； 12.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应）； 13.人事存储容量：注册卡片*≥10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*≥3000枚、人脸特征≥1500组； 14.记录存储容量：≥10万条； | 台 | 2 |
| 13 | 密码键盘读卡器 | 大华、海康威视、宇视 | 主处理器：采用32位处理器； 屏幕类型：非触摸屏； 显示屏分辨率：128×32； 蜂鸣器：支持； 背光效果：蓝光效果； 外壳材料：PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置； 读卡类型：IC卡； 读卡距离：1cm～5cm； 用户容量：30000个用户； 卡片容量：30000张； 密码容量：30000张； 存储记录数量：150000条刷卡记录； RS-485接口：1个； 韦根接口：1个； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； | 台 | 4 |
| 14 | 280kg单门磁力锁 | 大华、海康威视、宇视 | 280kg(600Lbs)静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 在额定电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁能正常启动 内置反向电流保护装置（MOV） 开锁通电时间不大于2s 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 把 | 2 |
| 15 | ZL型磁力锁专用支架 | 大华、海康威视、宇视 | 适用门型：内开式木门、金属门、窄框门 | 套 | 2 |
| 16 | 电源 | 大华、海康威视、宇视 | 输出：DC14V； 标准负载能力：一体机*4+双门磁力锁*4；或人脸机*4+单门磁力锁*2+双门磁力锁*2； | 台 | 2 |
| 17 | 100*50桥架 | 国产 | 100*50桥架、国标 | 米 | 100 |
| 18 | 线路及敷设 | 国产 | 中控管理站系统、专用设施温控系统、试剂管理系统线材、管路及敷设 | 批 | 1 |
| 19 | 附件 | 国产 | 包含本系统所有线材、管材及辅件 | 批 | 1 |
| 软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库系统 | 国产 | 国产配套数据库系统 | 套 | 1 |
| 2 | 操作系统 | 国产 | 国产配套操作系统 | 套 | 1 |
| 3 | 模型系统 | 国产 | 模型优化及程序设计； 面积计算规则：实验室区域按100%，非实验室区域按50%，屋顶按100% | 平方 | 5955 |
| 4 | 智慧实验室管理平台 | 国产 | 采用数字孪生技术，在对实验室数字化建设基础上集成物联网，大数据应用，充分支持高端实验室业务的数字化转型。 实验室全景三维可视化监控系统，实施监测环境温湿度、压力、报警、设备设施的使用状态，确保实验室数据全面可视。 实验室环境空间及专业应用数据综合管理，含用户管理界面配置工具集，可实现全局、区域、设备无缝对接可视化管理，含数据采集配置开发环境、物理运行环境、标准工业协议，支持物联网MQTT协议。 智能化数据采集归档、数据分类分析，并提供外接接口 采用大屏显示，支持WEB访问。 ▲智慧实验室管理平台具备用户管理功能，需支持多用户访问：支持数量达400个用户并发访问；能够实时采集和获取设备层数据，具备高数据处理能力，数据采集速度达40万条/秒（s)；能够实时记录和存储数据，具备高数据存储能力，数据存储速度可达4万条/秒（s)；平台支持建筑三维BIM模型，系统内置三维引擎，三维引擎性能具备处理三角面数大于2000万个，FPS大于30帧/秒。 ▲智慧实验室管理平台需符合依据GB/T 20984-2022《信息安全技术 信息安全风险评估方法》进行安全评测认证，通过第三方检测机构对管理平台进行审查、爬行等检测，主要包括Web漏洞（SQL注入攻击、跨站点脚本攻击、Ajax安全缺陷、目录遍历攻击(directory traversal)）等方面，对Web应用安全进行评估。测试结果需符合基本安全要求。 实验室建筑及机电三维BIM软件模型。通过BIM软件展示实验室内部的机电设备的布局和连接。 实验室工艺通风三维可视化软件功能。通过BIM软件展示实验室内部的通风系统的管道布局和连接。 实验室特殊气体三维可视化安全监测。通过BIM软件展示实验室内部的特殊气体监测系统的布局。 实验室废气智能监测。系统能够体现废气处理设备的三维设备模型，同时具备实时数据浏览与监测。数据包含废气设备压力，VOC数据监测，废气数据集成，废气设备维护，耗材管理，报警与维保信息管理。 实验室能源计量系统。具备实验室总体能耗计量统计功能，能耗统计能够分析楼层能耗信息，能耗趋势分析、月度能耗对比，能耗数据组成，历史能耗趋势分析。能源数据可视化统计分析：1）能源统计的数据项，如：报警、故障、巡检、隐患等2）能源统计的方式，如：周期统计、分类统计、排名统计等3）能源展现形式，如：柱状图、折线图、饼图等。 实验室大屏数据统计与分析。通过楼层三维可视化界面监控实验室楼层各实验室环境数据，如温湿度、压力、通风等运行数据。进入实验室房间数据监控界面中可显示实验室房间数据，运行曲线，可显示实验室实时视频监控。 实验室移动技术应用。手机移动端设备可具备设备监控、环境状态、气体安全、报警记录、视频监控模块。移动端软件具备报警推送功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室设施数字化管理系统 | 国产 | 集设备设施静态数据、动态运行数据、培训信息或相关视频与一体，一站式汇总设备所有信息数据，满足设施管理的各项要求。 可创建不同的趋势图、统计报表用于设备的运行分析与帮助用户优化设备管理运行。 与设施管理报警预警系统连接，及时提醒维护人员采取补救行动来避免设备故障和过度使用资源 移动端设备可通过扫码直接获取设备固有数据信息 | 套 | 1 |
| 6 | 实验室应用数据驱动模块 | 国产 | 系统专业数据传输驱动，专业系统含：房间环境控制监控、送排风系统、门禁系统、视频监控系统 | 项 | 1 |
| 7 | 安全报警管控软件 | 国产 | 全面管理实验室报警信息，设置报警阈值、分类、分级、分对象进行推送和实时提醒。 | 套 | 1 |
| 8 | 软件站应用编程及运行调试 | 国产 | 1、供气集成数据与三维模型交互界面实施 2、纯水废水集成数据与三维模型交互界面实施 3、通风控制集成数据与三维模型交互界面实施 4、智安眼模块集成数据与三维模型交互界面实施 5、门禁集成数据与三维模型交互界面实施 6、危化品管理集成数据与三维模型交互界面实施 7、门禁管理集成数据与三维模型交互界面实施 8、安全码管理集成数据与三维模型交互界面实施 9、安全检查系统集成数据与三维模型交互界面实施 10、信息发布系统集成数据与三维模型交互界面实施 11、设施温控管理集成数据与三维模型交互界面实施 12、软件站数据接口开发应用编程及运行调试 | 套 | 1 |
| 9 | 智能移动网关 | 国产 | 工业级设计，支持软硬件重启，支持RS-232/RS-485/RJ45接口，兼容PLC数据接口，支持三大运营商的全部网络制式，并且支持不同情况下的网络制式的自动切换 | 套 | 1 |
| 10 | 移动报警推送、故障及事故预警 | 国产 | 移动端事故紧急报警通知 | 套 | 1 |
| 11 | 手机远程控制管理开发 | 国产 | 手机可远端进行直接监控及操作智能化系统（权限管理）；非三维界面 | 套 | 1 |
| 12 | 安装部署 | 国产 | 设备资料录入、调试、培训 | 项 | 1 |
| 十四、实验室环境监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量传感器 | 建大仁科、风途 、控塞恩 | 【整机材质】：聚碳高强度外壳，牢固可靠； 【整机外观】：整机分为安装底座，电路外壳两部分；多孔外壳，不妨碍壳体内部与安装场所外部空气流通交互，有助于设备散热，气体传感器测量更加准确。 【通信接口】：RS485、4G无线、WiFi无线、RJ45以太网四种上传方式可选 【安装方式】：吸顶式、壁挂式均可安装；将安装底座固定至墙壁或屋顶上，固定好安装卡座，将设备卡扣卡入安装底座即可。 【供电方式】： ①、10-30vdc宽压供电，电源插头同时适用于电源插头可同时适应输出为5.5mm*2.1mm*11mm或5.5mm*2.5mm*11mmDC圆孔插头。 ②、10-30vdc宽压供电，端子供电 【平均功耗】：1.6w 【变送器电路工作温度】：温度-10℃-55℃；湿度 【检测原理】：采用激光散射原理，风扇作为动力，内置防虫网，不会因为小虫造成数据测量不准确。 【PM2.5颗粒物计数效率】：50%@0.3um，98%@>=0.5um。 【PM2.5颗粒物精度】：±3%FS（@100μg/m3、25℃、50%RH） 【量程】：0-1000ug/m3； 【甲醛检测原理】：采用电化学传感器具有测量精度高、响应速度快、使用寿命、长稳定可靠的特点，设备输出分辨率可达0.01ppm 、可长期24小时在线监测，主要应用于智能家居、空气清新机、空调等需要长期在线监测甲醛浓度的行业或设备。 【测量范围】：0~5ppm。 【工作环境】：-20~50℃，15~90%RH湿度 无冷凝； 【压力范围】：91~110Kpa； 【稳定性】：≤7%信号值/年； 【响应时间】：≤35S； 【预热时间】：≥5分钟； 【甲醛零点漂移（-20~40℃）】：≤±0.5ppm 【重复性】：≤2%； 【使用寿命】：≥24个月 【典型精度】：±5%FS（@1ppm、25℃、50%RH） 【分辨率】：0.01ppm | 台 | 82 |
| 2 | 空气质量控制器 | 建大仁科、风途 、控塞恩 | 【安装方式】安装方式：配备独立安装板，壁挂式安装。 【显示方式】：4.3寸彩色液晶屏幕显示，自动翻页显示实时显示启动通道采集数据。 【通道状态】：正常状态、高报状态、低报状态、延时状态、屏蔽状态、故障状态。 【供电方式】：AC220V±15% 频率50~60Hz。 【数据上传间隔】：5s~65535S可设置,默认30s。 【数据缓存】：内置存储芯片，可存储≥13w条异常数据。 【密码保护】：设备配有密码保护功能 ，防止非管理人员篡改参数，并根据输入的密码自动匹配一级权限、二级权限。 【本机告警方式】：高报低报状态下声光报警，距离设备一米处声级可达70~115db；故障状态下蜂鸣报警。 【身份识别功能】：本机设备唯一8位地址，易于管理识别，可搭配我司提供的多种软件平台。 【基础功能】：设备自带静音、复位、自检功能。 【报警记录】：可在触摸屏上查询报警数据记录，且可以翻页查看报警数据。 【继电器逻辑】： ①、支持控制器端屏幕按钮控制继电器动作。 ②、支持控制器关联监测要素条件做现场自动控制，任意要素异常均可关联继电器动作。 ③、支持平台端远程手动、自动、定时、定点控制设备机身自带的4路继电器。 ④、支持控制器端设置定时启动。 | 台 | 5 |
| 3 | 智能监控主机 | 建大仁科、风途 、控塞恩 | 【安装方式】：壁挂式安装 【显示方式】：液晶屏幕显示,可设置背光常亮，可实时显示报警通道实时数据或实时状态，可按键翻页查看每个通道的实时数据或状态。 【供电方式】： ①、10-30vdc宽压供电，电源插头同时适用于电源插头可同时适应输出为5.5mm*2.1mm*11mm或5.5mm*2.5mm*11mmDC圆孔插头。 ②、10-30vdc宽压供电，CN-M口供电。 【数据上传间隔】：2S~10000S可设置。 【数据缓存】：内置存储芯片，可缓存数据≥50w条数据，并可根据现场要求设定正常记录间隔与告警记录间隔。 【数据存储模式】： ①、自动存储：在与服务器通讯时本机只上传实时数据，与服务器断开通讯时本机自动切换开始缓存数据，保证数据不丢失。 ②、连续存储：无论是否与服务器通讯，本机始终缓存数据。 ③、关闭存储：无论是否与服务器通讯，本机始终不缓存数据。 【告警方式】 ①、本机报警：可外扩声光报警器，报警声响：≥80dB；插入sim卡后可实现脱机远程短信及振铃报警。 ②、云平台报警：报警弹窗、短信报警、邮件报警、微信报警、报警色提醒、音频报警； ③、本地监控软件报警：报警弹窗、短信报警、语音报警、邮件报警、微信报警、报警色提醒、音频报警； 【自动识别】：自动识别底层RS485设备离线，并发短信告警； 【身份识别功能】：本机设备唯一8位地址，易于管理识别，可搭配我司提供的多种软件平台。 【密码保护】：设备按键配有密码保护功能，防止非管理人员篡改参数。 【配置方式】：①、按键配置；②、提供专有配置管理工具； | 台 | 1 |
| 4 | 本地监控软件 | 建大仁科、风途 、控塞恩 | 软件架构： 整体支持B/S架构，是由服务端和web端组成，web端支持跨网段局域网内访问服务器端，也支持跨网关广域网形式访问服务器端。 系统要求： 系统可运行在WIN Server 2008、WIN7、 WIN8、WIN10等操作系统。 数据接入： 支持RS485串口接入，RJ45网口、4G/GPRS、WiFi不同种类数据通信，支持库房及冷链运输设备同时接入。 显示模式： 软件整体界面支持【列表模式】、【平面图模式（导入平面图数量无限制)】、【地图模式】三种不同的显示模式，可在显示界面快速查询定位某一台设备，并可设置全屏显示。 数据库种类： 软件支持【sqlite】、【sqlserver】、【mysql】、【access】四种数据库存储数据，用户可根据现场实际情况选择数据库，数据库支持每天，每周，每月备份，并可设置备份存储路径。 数据记录：正常数据记录间隔，告警记录间隔可设置，数据超限字体变红并记录到数据库中。可设置停用模式。 数据排序：①、支持多个数据按照名称排序查询；②、支持多个数据按照时间先后排序查询；两种不同方式，适应不同客户要求。 数据导出：支持PDF等多种数据格式导出，并可根据实际情况对不同账号分配不同权限，用于导出不同的数据格式，单个节点数据可同时导出数据曲线及最大值，最小值，平均值，报警阈值，导出数据条数等。 报警处理：支持多个报警数据同时处理。 报警方式：数据超限字体变红，达到预警值实时数据字体变黄，软件端有音频输出，报警铃声可设置，支持报警弹窗显示。 工程名称：可自定义工程名称并在软件端体现 用户权限：可设置多个不同权限账号，适应现场人事架构 备份功能：支持数据备份，配置文件备份，防止误操作及系统崩溃造成的不可逆影响 | 套 | 1 |
| 5 | 线缆 | 国产 | 2芯屏蔽线RVVP 2*1.5m㎡（供电和信号传输分开，） | 米 | 2000 |
| 6 | 附件 | 国产 | 包含本系统所有线材、管材及辅件 | 批 | 1 |

☑标准图集清单

以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

第1页 共1页

| 序号 | 图集编号 | 图集名称 | 日期 | 编写人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09X700 | 智能建筑弱电工程设计与施工(上册) | 2010.5 | 中国建筑标准设计研究院 |
| 2 | 09X700 | 智能建筑弱电工程设计与施工(下册)09X700 | 2010.5 | 中国建筑标准设计研究院 |
| 3 | YD_5178-2009 | 通信管道人手孔图集_ | 2009.5 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 4 | 05SFD10 | 《人民防空地下室设计规范》图示 | 2005.9 | 中华人民共和国建设部国家人民防空办公室 |

# 第八章投标文件格式

# 目录

1. 投标文件商务标格式

2. 投标文件技术标格式

3. 投标文件资信标格式

4. 投标文件资格审查资料格式

建设工程施工投标文件

招标编号:________________          ___________

工程名称:_______________________________________

投标人:                                (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人:            (签字或盖章)

日期:            年_____月______日

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：      投标文件商务标

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：    年  月  日

目录

1.投标函

2.投标函附录

3.投标总价封面

4.工程量清单报价说明

5.已标明价格的工程量清单

6.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

投标函

（招标人名称）:

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为的    （项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（￥        ）的投标总报价，项目负责人        ，身份证号码        ，工期          个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以投标函报价为准。

4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元（￥            ）。

5.如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.（招标人可补充其他说明）。

投标人：（单位盖章）

法定代表或委托代理人：（签字或盖章）

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年  月  日

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保 银行保函金额 履约担保书金额 | 3.7 | 按照招标文件要求 |  |
| 2 | 施工准备时间 | 7.3.1 | 按照招标文件要求 |  |
| 3 | 误期违约金额 | 7.5.2 | 按照招标文件要求 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 7.5.2 | 按照招标文件要求 |  |
| 5 | 提前工期奖 | 7.9.2 | 按照招标文件要求 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 7 | 质量标准： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 | 5.1.1、 7.2.2 | 按照招标文件要求 |  |
| 9 | 预付款金额： | 12.2.1 | 按照招标文件要求 |  |
| 10 | 预付款保函金额 | 12.2.2 | 按照招标文件要求 |  |
| 11 | 进度款付款金额 | 12.4.1 | 按照招标文件要求 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： | 14.2 | 按照招标文件要求 |  |
| 13 | 保修期： | 15.4 | 按照招标文件要求 |  |

工程量清单报价

(一)投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格信息；其他相关资料。

(二)投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

- 投标报价应按照以下原则计价：

1.分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关取费计价文件规定由投标人自主确定。

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅度由投标人自主确定。

2.措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管部门发布的计价依据。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。

- 投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

- 其他项目清单费用

- 暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要求的，投标人不需要作出报价。

- 其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

- 规费、税金

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率不得低于现行标准费率的30%；

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；

- 投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

- 清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

- 大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

- 2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错误的除外；

- 3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书等。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

- 投标报价封面

- 投标报价扉页

- 编制说明

- 投标报价费用表

- 单位（专业）工程投标报价费用表

- 分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表

- 综合单价计算表

- 综合单价工料机分析表

- 施工组织措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表

- 专业工程暂估价表

- 专项技术措施暂估价表

- 计日工表

- 总承包服务费计价表

- 主要工日一览表

- 发包人提供材料和设备一览表

- 主要材料和工程设备一览表

- 主要机械台班一览表

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

投标报价封面

工程 投 标 报 价 投标人： （单位盖章） 年 月 日

投标报价扉页

投标报价 招 标 人： 工 程 名 称： 投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位盖章） 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） 编 制 人： 年 月 日

编制说明

工程名称：                                            第  页 共  页

投标报价费用表

工程名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | ××单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ××单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ××专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

单位（专业）工程投标报价费用表

工程名称：                                             第  页 共  页

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 1.1人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 2.1.1人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计费基数×费率 |  |  |
|  | 其中 | 安全文明施工基本费 | ∑计费基数×费率 |  |  |
| 3 | 其他项目 | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  |  |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  |  |
| 4 | 规费 | （计算基数×费率） |  |  |
| 5 | 增值税 | （计算基数×税率） |  |  |
| 投标报价合计 | 1+2+3+4+5 |  |  |

注：

1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.材料（工程设备）暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”、“措施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。

3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                             标段：                       第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                 标段：             第  页 共  页

| 清单 序号 | 项目编码 （定额编号） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 费 | 材料 (设备)费 | 机械费 | 管理 费 | 利润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | ······ | ······ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：

本表中涉及的计费标准请填入以下公式括号内：

管理费=（计算基数名称）×（费率）、利润=（计算基数名称）×（费率）

综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：              标段：                第  页 共 页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价（元） | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价（元） |
| 1 | 人 工 | 一类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 二类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 三类人工 |  |  |  | — |  | — |
|  | 人工费小计 |  |  |
| 2 | 材料 (工程设备) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）费小计 |  |  |
| 3 | 机 械 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 机械费小计 |  |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  | — |
| 6 | 利润（计费基数×费率） |  | — |
| 7 | 综合单价（4+5+6） |  | — |

注：

1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：                  标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1.第1.2项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。

2.“其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。

3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                      标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | — |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | — |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | — |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | （索赔与现场签证） | — |  |  |
| 合计 |  |  | — |

注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。

3.材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价。

4.索赔与现场签证在工程结算期计列。

暂列金额明细表

工程名称：                       标段：                第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标化工地增加费 |  |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 |  |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | — |

注：

1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

2.工程结算时序号第1、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

材料（设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：               标段：          第  页 共  页

| 序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估（元） | 确认（元） | 差额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。

2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：                      标段：    第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

注：

1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内列计。

专项技术措施暂估价表

单位（专业）工程名称：           标段：              第  页 共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

注：

1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

计日工表

单位（专业）工程名称：            标段：            第  页 共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （按需要填报人工等级或工种名称） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：

1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，计列内容不得重复计价。

总承包服务费计价表

单位（专业）工程名称：             标段：              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人单独发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料（设备） |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | — | — |  | — |  |

注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

主要工日一览表

工程名称：                    标段：               第  页 共  页

| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“工日名称（类别）”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充或减少内容；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：                       标段：               第  页 共  页

| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

主要材料和设备一览表

工程名称：                       标段：               第  页 共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充和调整；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

主要机械台班一览表

工程名称：                       标段：               第  页 共  页

| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

“机械名称、规格、型号”、“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写,各计价阶段可按需要补充；

“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：      投标文件技术标

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：    年  月  日

目录

一、施工组织设计

二、针对本工程招标人特殊要求的技术措施

三、项目管理班子配备情况

四、拟分包项目名称和分包商情况

五、招标人要求提交的其他资料

一、施工组织设计

  - 投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

  - 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4  施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2  劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4 施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

二、项目管理班子配备情况

表5 项目管理班子配套情况表

表6 项目负责人简历表

表7 项目技术负责人简历表

表8 项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

表6 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表7  项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 资格证书名称及编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

三、项目拟分包情况

表9  项目拟分包情况表

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 造价 （万元） | 已经做过的类似工程 |

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：    投标文件资信标

投标人：                     （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年  月  日

目录

1.投标人信用评价（投标截止之日绍兴建筑信用监管平台上最近一期公布的专业的施工总承包企业信用评价）

2.近年财务状况表（表1）

3.业绩汇总表（表2）（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.招标人要求提交的其他资料 (资信)。

投标人信用评价

表1  近年财务状况表

（格式由招标人自拟或者由投标人自拟）

表2  （一）业绩汇总表（评分业绩的汇总）

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等 | 例如：施工合同或中标通知书等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

备注：不录入此表的不作为评审依据。

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：投标文件资格审查资料

投标人：                       （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：    年   月   日

目录

1.投标人基本情况（表1）

2.投标承诺书

3.法定代表人身份证明书

4.授权委托书（若有）

5.资格业绩材料（若有）：含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件；

6.联合体协议书；

7.投标保证金；

8.招标文件要求投标人提交的其他资料（资格审查）：根据投标人须知前附表3.5资格审查资料要求的各类资料

表1  投标人基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。

投标承诺书

（招标人名称）：

本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、投标文件制作机器码及文件创建标识码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

5、承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

6、承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至招标文件规定的期限内没有行贿犯罪记录。

7、承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。

8、承诺投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单的（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）.

9、其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）

10、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别   ：年龄：    职务：      系          的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：  （单位盖章）

日  期：    年  月  日

（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名） 系                 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 在     年

月  日至     年  月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程   的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）（若有）

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成长度或深度X米等 | 例如：施工合同或中标通知书等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

备注：不填写此表的不作为评审依据，并附上相关附件

联合体投标协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：      。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称：                           （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

投标保证金

提供以下证明材料之一：

1.银行转账凭证扫描（电子）件（投标人盖章）

2.保函扫描（电子）件（投标人盖章）